Національна академія наук України

Інститут геотехнічної механіки

ім. М.С. Полякова

РЕФЕРАТ  РОБОТИ

„СТВОРЕННЯ  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО  КОМПЛЕКСУ ДОБУВАННЯ  ТА ВИКОРИСТАННЯ  ШАХТНОГО  ГАЗУ   МЕТАНУ”

Висунутої на здобуття Державної премії України

в галузі науки і техніки 2010 року

Автори роботи:

| Бокій Борис Всеволодович | - заступник генерального директора ОП «Шахта ім. О.Ф. Засядька», доктор технічних наук (м. Донецьк); |
| --- | --- |
| Єфремов Ігор Олексійович | - директор шахти ім. О.Ф. Засядька, кандидат технічних наук (м. Донецьк); |
| Кісіль Ігор Степанович | - завідувач кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу МОН України, доктор технічних наук, професор (м. Івано-Франківськ); |
| Лукінов В’ячеслав Володимирович | - заступник директора Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, професор (м. Дніпропетровськ); |
| Лупальцов Ігор Володимирович | - голова Національного агентства з екологічних інвестицій України (м. Київ) |
| Омельченко Валерій Павлович | - радник генерального директора ОП «Шахта ім. О.Ф. Засядька» по впровадженню механізмів Кіотського протоколу (м. Донецьк); |
| Павлов Станіслав Дмитрович | - заступник директора Українського науково-дослідного інституту природних газів НАК «Нафтогаз України», кандидат технічних наук (м. Харків); |
| Перепелиця Валентин Григорович | - зав. відділом Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, доктор технічних наук, професор (м. Дніпропетровськ); |
| Радзівілл Анатолій Якович | - зав. відділом Інституту геологічних наук НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, професор (м. Київ). |
| Чемерис Ігор Федорович | - зав. відділом Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, кандидат технічних наук (м. Дніпропетровськ); |

Дніпропетровськ - 2010

Україна володіє значними ресурсами метану на вугільних родовищах. За оцінками геологів, ресурси метану оцінюються в 12 трильйонів м3, що в 3-3,5 рази перевищує ресурси природного газу надр. Але, на відміну від природних родовищ газу, значна частина метану вугільних родовищ знаходиться в сорбованому стані і лише незначна його кількість перебуває у вільному і розчиненому вигляді. Вугілля, як хороший сорбент, здатне утримувати певну кількість метану в зв'язаному стані при відповідному тиску і температурі. Вилучення метану з вугілля можливо тільки за умови порушення сорбційної рівноваги і збільшення проникності вуглепородного масиву, через який газ рухається до свердловин. Тому до останнього часу об'єми видобутку, а відповідно, і використання цього цінного енергоносія, були досить незначними і не перевищували перших сотень мільйонів кубічних метрів.

Розвиток робіт з інтенсифікації процесів видобутку вугілля і темпів ведення гірничих робіт на вугільних підприємствах свідчить про те, що все більша кількість шахт залучається до роботи в складних, за газовим чинником, умовах. В зв'язку з цим, успішна реалізація  робіт по створенню та впровадженню промислових комплексів  з оптимальними умовами добування, використання та моніторингу скорочення викидів шахтного газу метану в атмосферу вкрай необхідна і важлива для вирішення цієї складної і актуальної для країни  проблеми.

Важливим фактором підвищення якості робіт по дегазації є вилучення метану за якістю і в кількостях, придатного для його переробки в електроенергію і тепло, з одночасним підвищенням безпеки ведення гірничих робіт. Чим більше метану високих концентрацій витягуватиметься з шахти, тим менше його там залишиться, і тим безпечніше будуть роботи в шахті, а  утилізація виведеного на поверхню високоякісного енергоносія  дозволить отримувати додаткове тепло, електроенергію та моторне паливо, запобігаючи одночасно забрудненню атмосфери.

Газ, що отримується з різних джерел дегазації, має різний якісний склад. У газі, який каптується свердловинами, пробуреними з поверхні, міститься більш 90 % метану. Газ, що вилучається з підземних свердловин, містить від 30 до 50% метану, а в газі, який відкачується з вироблених просторів, його менше 30%.

Найбільш перспективними колекторами, в яких формуються скупчення вільного метану, є пісковики.

Потужність пісковиків Донбасу змінюється від декількох метрів до 35 – 45 м, рідше до 60 – 70 м, а їх пористість закономірно зменшується із заходу на схід і від периферії басейну до його центральної частини.

Ступінь заповнення пір пісковиків газом зазвичай не перевищує 30 – 35 %. Проби, відібрані в одному вибої шахти з одного і того ж пісковику, характеризуються однаковими значеннями ступеня заповнення пір газом, що свідчить про наявність «розсіяного» газо-водяного контакту в пісковиках. Низькі значення проникності пісковиків, складають, в середньому, соті і тисячні долі мілідарсі, суттєво перешкоджають перерозподілу газу і води, тобто формуванню «концентрованого» газо-водяного контакту і, як наслідок, концентрації газу в значних об'ємах у вигляді скупчень, сприятливих для промислового освоєння при відповідних характеристиках проникності.

Авторами встановлена невідома раніше закономірність зміни газової проникності гірських порід під час переходу їх з об'ємного рівнокомпонентного напруженого стану в різнокомпонентний, яка полягає в тому, що при трансформації домежевого рівнокомпонентного напруженого стану гірських порід в різнокомпонентне газова проникність зростає у напрямі градієнту газового тиску по гіперболічній залежності у функції зміни ступеню різнокомпонентності головних напружень, ортогональних руху газового потоку, що фільтрується, і обумовлена активізацією деформаційних процесів, які структурують фільтраційну систему різнокомпонентно напруженого газонасиченого середовища.

Слід відмітити, що при підробці пісковиків гірничими виробками, вони розвантажуються від гірського тиску, просідають, порушуються тріщинами. В результаті цих процесів в пісковиках змінюється напружено-деформований стан, різко збільшується проникність і значні об'єми метану стають рухомими та спрямовуються в гірничі виробки і до свердловин, раніше пробурених з гірничих виробок або з поверхні. У цьому випадку метан виділяється з техногенних скупчень, що формуються в процесі підробки пісковиків внаслідок збільшення їх проникності за рахунок тріщиноутворення. Утворення техногенних скупчень газу метану пов'язане з формуванням «концентрованого» газо-водяного контакту. На  ділянці з техногенними тріщинами, які сприяють сполученню між порами в пісковику, газ прагне зайняти гіпсометрично вище положення ніж вода, яка зазвичай збирається нижче. Такий процес можна спостерігати при підробці гірничими роботами свердловин дегазації, які пробурені з денної поверхні. Зі свердловини спочатку викидається чистий газ. Це початковий період тріщиноутворення, коли вільний газ з пір пісковика, як більш рухомий  і такий, що має значно меншу, ніж у води, в'язкість, спрямовується по тріщинах до забою свердловини. Потім, якийсь час, зі свердловини виноситься суміш газу з водою. Це відповідає періоду інтенсивного тріщиноутворення і формуванню з «розсіяного» газо-водяного контакту - «концентрованого». Услід за цим наступає період закінчення формування «концентрованого» газо-водяного контакту і утворення техногенного скупчення метану. Він характеризується інтенсивним  фонтануванням метану зі свердловини.

Виміри тиску газу в пісковиках Донбасу свідчать про те, що вони не перевищують гідростатичного, складаючи в середньому 0,8 – 0,9 гідростатичного тиску. Фактичні об'єми газу, що виділяються з пісковиків, відповідають розрахунковим, обчисленим за даними про відкриту пористість, ступінь заповнення пір газом і середнім значенням тиску газу. Аналіз результатів вимірів дебіту метану, тиску газу і спостережень за характером газовиділення з дегазаційних свердловин, дозволив зробити висновок, що запаси газу в пісковиках Донбасу визначаються їх газоємкісними властивостями, а вилучення запасів, або продуктивність свердловин, обумовлені збільшенням  проникності пісковиків за рахунок їх розущільнення і зростання тріщинуватості.

У моделі формування техногенних скупчень (покладів) газу метану, пов'язаних з підробленням гірського масиву, визначальним чинником є процес розущільнення і тріщиноутворення. Природні, зокрема тектонічні процеси, також сприяють тріщиноутворенню у вуглепородному масиві, не порушеному гірничими виробками, та вважаються одними з провідних природних чинників, сприяючих формуванню скупчень або покладів вільного метану.

Процес складкоутворення сприяє підвищенню фільтраційних характеристик шарів пісковиків, порушених тріщинами, формуванню в них «концентрованого газо-водяного контакту» і, як наслідок, ефективної потужності пісковиків. На базі отриманих даних авторами розроблено методику прогнозування  зон, перспективних для формування скупчень метану у вуглепородному масиві і визначення їх параметрів за комплексом геологічних і гірничо-технічних показників. Так, розроблено і чинним порядком затверджено на рівні галузі п’ять нормативних документів:

1. Схеми та способи керування газовиділенням на виїмкових дільницях вугільних шахт: Державний нормативний акт про охорону праці. – Київ, 2006. – 79 с.

2. Скупчення вільного метану у непорушеному вуглепородному масиві. Методика прогнозування зон та визначення їх параметрів // Стандарт Мінвуглепрому України  СОУ 10.1.05411357.004:2005. – Київ, 2005. – 13 с.

3. Техногенні скупчення метану у порушеному вуглепородному масиві. Методика прогнозування зон підвищеної газонасиченості та визначення їх параметрів // Стандарт Мінвуглепрому України СОУ 10.1.05411357.007:2007  – Київ, 2005. – 14 с.

4. Дегазация угольных шахт. Требования к способам и схемы дегазации: СОУ 10.1.00174088.001-2004. – Макеевка : МакНИИ, 2005 – 82 с.

5. Проектування, будівництво та експлуатація технологічних комплексів дегазації метану вугільних шахт // Галузевий технологічний регламент Міністерства палива та енергетики України ГТР 10.1.25590072.002:2004 - Київ, 2005. – 29 с.

Для збільшення інтенсивності витягання метану авторами розроблено, апробовано і впроваджено у виробництво спосіб створення мережі тріщин в свердловинах, пробурених в газоносному вуглепородному масиві за рахунок поінтервального гідророзриву і подальшого розгону тріщин сипким газопровідним матеріалом. Такий підхід дозволив запобігти закриттю площин тріщин після зняття напружень і підвищити рівень вилучення метану.

Використовуючи отримані результати та узагальнивши досягнення світової і вітчизняної науки і практики по дегазації метану, авторами розроблено принципово нову технологію комплексної дегазації вуглепородного масиву – так звану технологію „газового горизонту”, яка вперше в світі розподіляє в часі та підземному просторі процеси видобутку двох енергоносіїв – вугілля і газу. При цьому запропоновані способи і технології дегазації обґрунтовані технічними і економічними розрахунками, застосовуються з урахуванням природних умов, а процеси витягання метану, як енергоносія, забезпечують більш безпечні умови роботи шахти.

Мал. 1. Структурна схема газового горизонту.

Таким чином, в процесі реалізації проекту авторами у відповідності з Постановами Кабінету Міністрів України від 06.09.1999 р. № 1634 та від 27.09.2000 року № 1463 “Про розвиток промислового добування метану з вугільних родовищ Донбасу” були вивчені геологічні і геомеханічні закономірності розподілу та скупчень метану вугільних родовищ, розроблені і реалізовані технологія дегазація вугільних пластів і вміщуючих порід, заснована на розмежуванні у часі і просторі процесів витягання газу і видобутку вугілля – так звана технологія „Газового горизонту”, а також технологія гідророзриву вуглевміщуючої товщі з подальшим заповненням утворених тріщин сипким газопровідним матеріалом, який запобігає закриттю площин тріщин і суттєво підвищує ефективність дегазації.

Мал. 2. Пункт очищення і газопідготовки теплоенергетичного

комплексу шахти ім. О.Ф. Засядька

Збір і транспортування вилученого метану здійснено за допомогою системи газотранспортного трубопроводу, а також пунктів очищення і газопідготовки. Для енергетичної переробки метану на промисловому майданчику шахти збудовано теплоенергетичний комплекс з газопоршньовими установками типу JMS 620-GS-S.LS австрійської фірми "Jenbacher".

Мал. 3. Фрагмент машинного залу теплоенергетичного комплексу

шахти ім. О.Ф. Засядька з встановленими в ньому газопоршньовими

установками фірми „Jenbacher”

Мал. 4. – Фрагмент диспетчерського пункту теплоенергетичного

комплексу на шахті ім. О.Ф. Засядька

Вибір зазначеного обладнання ґрунтується на результатах ТЕО, у якому визначено переваги когенераційного принципу вироблення електроенергії, можливість використання шахтного газу з низькою концентрацією метану (25-30 %) і незначним його тиском на вході в машину (порядку 100 мілібар), що виключає необхідність дообладнання системи додатковим компресором.

Перша черга енергокомплексу з 12 когенераційних газогенераторних установок збудована на Східному промисловому майданчику шахти ім. О.Ф. Засядька і має встановлену потужність 36 МВт. Таким чином реалізовано першу чергу найпотужнішого на сьогоднішній день в Європі проекту комплексної дегазації і промислової утилізації метану.

Мал. 5. Будівництво теплоенергетичного комплексу (внизу справа) і вакуум-насосної станції (визу зліва) на промисловому майданчику шахти

ім. О.Ф. Засядька

Показники здійснення проекту по утилізації шахтного газу метану на шахті ім. О.Ф. Засядька  за станом на 1 січня 2010 року наведено у таблиці.

| Рік | Загальний обсяг споживання метану по проекту м3 | Вироблено всього електроенергії, МВт·год | Вироблено тепла, Гкал | Залік по С02экв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 2 220 091 | - | - | 34 328 |
| 2005 | 2 194 690 | - | - | 33 936 |
| 2006 | 26 212 291 | 94 313 | 8 120 | 428 311 |
| 2007 | 59 663 640 | 200 586 | 33 337 | 963 940 |
| 2008 | 40 307 841 | 131 893 | 59 112 | 650 851 |
| 2009 | 39 850 355 | 132 620 | 56 508 | 647 111 |
| Всього | 170 448 908 | 559 412 | 157 077 | 2 758 477 |

Як видно із даних таблиці, протягом 2004-2009 років в процесі дегазації вугільних пластів і вуглевміщуючої товщі шахти ім. О.Ф. Засядька вилучено 170,4 млн. м3 шахтного газу метану, які використано для вироблення 559412 МВт·годин електроенергії та 157077 Гкал тепла, скорочено викиди метану до атмосфери в еквіваленті 2,8 млн. т СО2.

Розроблено підхід і виконано організаційні заходи щодо урахування вилученої кількості метану у якості заліку при запобіганні його викидів до атмосфери з продажем одиниць скорочення викидів (ОСВ) в рамках статті № 6 Кіотського протоколу.

Економічна доцільність зазначеного підходу підтверджується цифрами отриманого економічного ефекту, розмір якого визначається діючими тарифами на теплову, електричну енергію, а також квоти заліку зменшення викидів метану в атмосферу, перерахованому у відповідності з вимогами Кіотського протоколу на СО2-еквівалент.

Так, за рахунок власного теплоенергопостачання від шахтних енергокомплексів за 2004-2009 роки вироблено тепла і електроенергії на загальну суму 215,1 млн. грн. Потенційні виплати по квотах заліку зменшення викидів метану в атмосферу складають 315,8 млн. грн. З урахуванням витрат на спорудження підземної та поверхневої частин енергоефективного комплексу добування і використання шахтного газу метану загальний економічний ефект від його впровадження на шахті ім. О.Ф. Засядька складає 272,3  млн. грн.

У подальшому планується будівництво другої черги теплоенергетичних комплексів, яке має бути реалізовано шляхом встановлення на Яківлівському промисловому майданчику ще 8 газогенераторних установок і на Григорьївському - 2 установки. Електрична потужність однієї установки складатиме 3,035 МВт, а теплова - 2,63 Гкал/годину.

Результати роботи опубліковано у 12 монографіях і 78 статтях у наукових фахових виданнях, новизна захищена науковим відкриттям та 15 авторськими свідоцтвами та патентами. На їх основі розроблено і чинним порядком затверджено 1 державний та 4 галузевих нормативних документи, захищені 1 докторська і 1 кандидатська дисертації.

Автори роботи:

| Бокій Б.В. | Омельченко В.П. |
| --- | --- |
| Єфремов І.О. | Павлов С.Д. |
| Кісіль І.С. | Перепелиця В.Г. |
| Лукінов В.В. | Радзівілл А.Я. |
| Лупальцов І.В. | Чемерис І.Ф. |