ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ДТЕК)

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМПЛЕКСНОЇ РОЗРОБКИ ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ УКРАЇНИ В ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ ВІДПРАЦЮВАННЯ ТОНКИХ ТА НАДТОНКИХ ПЛАСТІВ

1. ВІВЧАРЕНКО Олександр Васильович – технічний директор Відкритого Акціонерного Товариства «Павлоградвугілля» (ДТЕК);

2. В’ЯЛИЙ Костянтин Іванович – генеральний директор Відкритого Акціонерного Товариства «Шахта «Комсомолець Донбасу» (ДТЕК);

3. ГРЕЧУШКІН Валерій Вікторович – Герой України, заступник генерального директора з виробництва Відкритого Акціонерного Товариства «Шахта «Комсомолець Донбасу» (ДТЕК) ;

4. ДЕМЧЕНКО Анатолій Петрович – директор Виробничого структурного підрозділу «Шахта «Павлоградська» Відкритого Акціонерного Товариства «Павлоградвугілля» (ДТЕК) ;

5. КОВАЛЕВСЬКА Ірина Анатоліївна – доктор технічних наук, професор кафедри підземної розробки родовищ Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»;

6. КОПИЛОВ Олександр Пилипович –директор з виробництва Відкритого Акціонерного Товариства «Павлоградвугілля» (ДТЕК);

7. КУЗЬМЕНКО Олександр Михайлович – доктор технічних наук, професор кафедри підземної розробки родовищ, заступник першого проректора, голова Науково-методичної ради Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»;

8. МАРТОВИЦЬКИЙ Артур Володимирович – кандидат технічних наук, генеральний директор Відкритого Акціонерного Товариства «Павлоградвугілля» (ДТЕК);

9. ЧЕРВАТЮК Віктор Григорович – кандидат технічних наук, директор Виробничого структурного підрозділу «Шахта «Самарська» Відкритого Акціонерного Товариства «Павлоградвугілля» (ДТЕК);

10. ЧЕРЕДНІЧЕНКО Юрій Якович – керівник департаменту по видобутку вугілля дирекції по видобутку і збагаченню вугілля ТОВ «ДТЕК».

реферат

Метою роботи є вирішення однієї з головних науково-технічних проблем енергетичної безпеки України шляхом створення і впровадження сучасної комплексної технології на базі соціально-орієнтованих інновацій для радикального підвищення ефективності видобутку вугілля з тонких та надтонких пластів, що залягають в найскладніших за світовими показниками умовах Західного та Центрального Донбасу, та складають понад 80% геологічних запасів України, і не мають прийнятної альтернативи видобування іншими способами.

Вирішення проблеми ґрунтувалось на дослідженні ресурсів докорінних технологічних змін розробки вугільних пластів і визначалось створеними моделями сприйняття інвестицій і соціальної привабливості шахт та інноваційних впроваджень. За цими вимірами були виявлені екстремуми параметрів технологічних схем розробки тонких та надтонких пластів за довжиною лав і виїмкових стовпів, що вдвічі більше вітчизняних і еквівалентні світовим для середньої потужності пластів, а також базуються на безпеці персоналу, використанні високоресурсної техніки і надійних кріплень.

Досліджені закономірності швидкоплинної динаміки гірського тиску в складних сполученнях кріплень очисних і підготовчих виробок у нестійкому шаруватому масиві з відображенням фізичного процесу тривимірними моделями, які є складовими системи операційного управління технологією добувних робіт.

Отримані результати стали основою комплексної інноваційної моделі, яка дозволяє прогнозувати етапи інтенсивних і еволюційних змін у видобутку вугілля з відповідним відтворенням складних фаз гірського тиску та розвитку гірничих робіт.

Методологія вирішення сформульованої науково-технічної проблеми полягала у комплексному сполученні аналітичних методів, статистичного аналізу показників роботи вугільних галузей у світі і в Україні, визначенні вітчизняного потенціалу вугільних родовищ і технічного оснащення добувних робіт; проведенні комплексу оригінальних експериментальних вимірювань в очисних вибоях, підготовчих виробках та складних сполученнях лав і штреків; обґрунтуванні підходів до використання геофізичних методів фіксації проявів гірського тиску; створенні сучасних алгоритмів аналітичних і чисельних моделей, що відтворюють швидкоплинну динаміку взаємодії кріплень виробок і гірського масиву, використанні сучасних методів інженерного аналізу. Обсяг досліджень охоплював 10 шахт Західного Донбасу і шахту «Комсомолець Донбасу».

Узагальнені науково-технічні результати роботи і їх наукова новизна полягає в наступному.

- Світові тенденції споживання енергетичного вугілля визначають єдино можливий напрям розвитку вугільної галузі України шляхом докорінних змін технологічних параметрів і технічного забезпечення процесу видобутку вугілля підземним способом з тонких та надтонких вугільних пластів, які складають понад 80% розвіданих геологічних запасів у державі. Розроблена авторами техніко-економічна модель для досягнення конкурентоспроможності функціонування вугільних шахт України базується на досягненні навантажень на очисні вибої понад 2500 т/доб, яке є необхідним для інвестиційної і соціальної привабливості вугледобувних підприємств.

- Обґрунтовані напрями розвитку щодо інтенсивного добування вугілля з тонких та надтонких вугільних пластів базуються на тому, що резерви сталих тенденцій підвищення виробництва вичерпані, а реальною технологічною основою радикальних змін у підвищенні видобутку є досягнення екстремумів у ключових параметрах технології підземної розробки – довжині виїмкових стовпів і лав. Збільшення цих параметрів веде до зниження дільничної собівартості вугілля і коефіцієнта непродуктивності роботи комбайна у вибої за гіперболічною залежністю. Одночасно відбуваються докорінні зміни у проявах гірничого тиску, пов’язані з швидкоплинністю геомеханічних процесів внаслідок високих швидкостей посування лав.

- Виробнича дисципліна персоналу вугільних шахт України з розробки тонких і надтонких вугільних пластів різко поліпшується з досягненням навантаження на лаву 1100 тонн на добу, що відповідає одночасно оптимальному переходу до інноваційних моделей впровадження високоресурсної видобувної техніки і кріплень, стимулює інвестиційну привабливість шахт і є основним критерієм до розгортання соціально спрямованих програм з об’єднанням інтересів держави, бізнесу і суспільства.

- Показники еквівалентності інтенсифікації виїмки вугільних пластів незалежно від їх виймальної потужності свідчать, що трудомісткість виконання робіт з пересування й управління вугільним комбайном прямо залежить від навантаження на лаву при збереженні однакової чисельності персоналу. Продуктивність роботи персоналу зростає нелінійно і випереджає збільшення трудомісткості робіт до трьох разів при незмінних умовах праці. Навантаження на лаву 2500-3000 т/доб на пластах потужністю 1,05 -1,1 м еквівалентне для пластів 1,8-2,1 м за продуктивністю праці персоналу з видобутком 5000-6500 т/доб.

- В складних гірничо-геологічних умовах тонких та надтонких вугільних пластів Західного Донбасу нові технічні й технологічні розробки дозволяють досягти високих показників, які властиві технологіям, що застосовуються на пластах середньої потужності. Інвестиційна політика, орієнтована на підвищення надійності роботи всіх технологічних ланок, дозволяє досягти революційних змін у технології ведення гірничих робіт.

- Критичні прояви гірничого тиску в довгих очисних вибоях високонавантажених лав на тонких і надтонких вугільних пластах реалізуються у перші шість годин зупинки їх просування. При цьому більше двох третин секцій механізованого кріплення працюють з навантаженням, що наближається до максимальної здатності підпору. У разі дії будь-якого чинника, що послаблює породи основної покрівлі вірогідна посадка комплексу на жорстку базу. Знакозмінне навантаження безпосередньої покрівлі від кріплення призводить до збільшення вірогідності їх обвалення.

- Критичні прояви гірничого тиску над очисними вибоями у шаруватій товщі зводнених порід обумовлені ефектом набрякання слабко- метаморфізованих аргілітів і алевролітів, що розділяють водомісткі вугільні прошарки і пісчаники. Внаслідок цього з відходом лави від попередньої посадки основної покрівлі видбувається повільне збільшення об’єму набрякання водонасичених порід. При наближенні до наступної посадки дія компенсуючих факторів слабшає і підвищуються горизонтальні складові гірничого тиску з одночасним зменшенням водопритоку і перерозподілом девіатору напружень, де вертикальна складова обумовлена більшою мірою тиском від набрякання порід ніж геостатичним у зведенні над лавою. Це призводить до аномального навантаження переднього ряду гідростійок механізованого комплексу.

- У нестійких шаруватих породах зона впливу сполучення штрек-лава і способів його охорони поширюється від відмітки -7 м (позаду лави) до позначки +4 м (попереду лави). Поза цією зоною кріплення сполучення не суттєво впливає на величину конвергенції порід штреку, яка визначається глибиною закладення виробок, властивостями породного масиву і способом охорони штреку з боку виробленого простору лави. У покрівлі штреку утворюються зони розтягуючих напружень, які в умовах слабких нестійких порід призводять до локального розшарування і обвалення в штрек. Зміна відстані від вертикальної осі штреку до центру кріплення сполучення у діапазоні варіацій від 0 до 2 м викликає коливання маси розшарованих порід від 7 до 18 тонн на погонний метр. При цьому оптимальне значення вказаної відстані становить 1,0 м.

- Підвищення стійкості гірничих виробок шляхом зміцнення приконтурних порід і управління геомеханікою взаємодії системи “масив-зміцнені породи-кріплення” доцільно здійснювати при розвитку зони нестійкої рівноваги порід у покрівлі виробки більш двох її радіусів, що зумовлено процесом знеміцнення навколишнього масиву вище верхньої границі залишкової міцності, яка має обернено пропорційний зв'язок з кутом внутрішнього тертя породи і логарифмічну залежність від радіуса зони граничної рівноваги.

Область обов'язкового урахування періодичних змін розмірів зони нестійкої рівноваги уздовж виробки при розрахунку параметрів підсистеми “зміцнені породи-кріплення” обмежена нижньою границею довжини періоду коливань її реакції, що має комбіновану логарифмічну залежність від функції амплітуди періодичних змін і відносного радіуса зони граничної рівноваги.

Верхня границя довжини періоду зміни реакції підсистеми “зміцнені породи-кріплення” має степеневу залежність від кута внутрішнього тертя і залишкової міцності породи на стиск, при якій є несуттєвим взаємовплив розмірів зон нестійкої рівноваги в перерізах з мінімальним і максимальним навантаженнями на підсистему.

- Інноваційні процеси у впровадженні сучасної комплексної технології розробки тонких і надтонких пластів з радикальними підвищенням навантаження на лави розвиваються за етапами інтенсивних і еволюційних змін з періодами 3..5 років та потребують суміщення програм науково-технічного забезпечення адаптації нової техніки до швидкоплинних геомеханічних процесів, використання систем операційного поліпшення і корегування соціального вектору на підприємствах.

Наукові результати досліджень склали методологічну основу визначення практичних результатів роботи, як необхідної основи реалізації подальших впроваджень науково-технічних розробок.

1. Визначений рейтинг шахт Західного Донбасу за інвестиційною і соціальною привабливістю, де розробляються тонкі і надтонкі пласти енергетичного вугілля в умовах нестійкого шаруватого масиву вуглевміщуючих порід. Основним показником рейтингу є коефіцієнт економічної надійності шахт, що визначається технічним і економічним станом, а також забезпеченістю шахтного поля запасами вугілля. Коефіцієнт економічної надійності в межах 0,95 – 1,91 визначив інвестиційну привабливість десяти шахт і одночасно показав, що інвестиції є обов’язковими для їх об’єднання в ринкову конкурентоспроможну модель співпраці держави, бізнесу і суспільства.

2. Розроблені техніко-економічні моделі сприйняття інвестицій у сферу видобутку енергетичного вугілля з тонких та надтонких вугільних пластів зі складними гірничо-геологічними умовами їх залягання, ефективна розробка яких не має аналогів у світі. Головними параметрами, які визначають граничні вимоги дієздатності технологічних схем є безпека персоналу, що обумовлена факторами надійного провітрювання і забезпечення стійкості гірничих виробок. Встановлені діапазони можливого використання технологічних схем з максимально довгими виїмковими стовпами і лавами які оснащенні видобувним обладнанням і кріпленням з гарантованим ресурсом підтримки продуктивності виробничих процесів в очисних вибоях.

3. Створені аналітичні та комп'ютерні моделі відображають складні градієнтні та фазові зміни гірничого масиву в просторі і часі для комплексу, який об'єднує всі елементи системи розробки пластів вугілля довгими стовпами. Ці моделі є новітнім інструментом випереджувального прогнозу-вання та управління станом гірського масиву і процесами гірничих робіт з відображенням впливу основних параметрів кріплень очисних вибоїв, сполучень лав і штреків, довжини лави і виїмкового стовпа. У реальному часі стало можливим прийняття ефективних управлінських рішень з оптимізації всіх складових технологічного процесу виймання вугілля. Досягнуті максимально можливі, в умовах Західного Донбасу, довжина лави і довжина виїмкового стовпа, що перевищують відповідно 300 і 2000 м. Невід'ємною частиною радикального підвищення ефективності видобутку вугілля стали інноваційні впровадження нових науково-технічних розробок і винаходів, які були можливі при реалізації програми інвестування комбінованих рамно-анкерних і анкерних кріплень підготовчих виробок.

4. Складені технічні умови до найбільш ефективного використання видобувних механізованих комплексів, які дозволяють досягти світових показників навантажень на очисний вибій за максимальних параметрів виїмкових стовпів і лав з одночасним впровадженням систем моніторингу і прогнозування стану гірського масиву за швидкоплинних геомеханічних процесів, що відбуваються в умовах роботи високонавантажених лав.

5. Розроблена система технічного моніторингу взаємодії механізованих кріплень з порідною покрівлею в очисних вибоях, яка супроводжується сучасними засобами комп’ютерної обробки інформації і прийняття управлінських рішень щодо корегування гідравлічних параметрів стійок кріплення у різних фазах технологічних процесів виймання вугілля, розвантаження і підпору секцій, а також їх пересування, що дозволяє звести до мінімуму вірогідність виникнення аварійних ситуацій за геомеханічними факторами.

6. Розроблені нові способи і засоби управління гірським тиском у складних сполученнях виїмкових штреків з лавами в умовах швидкоплинних за часом і складних за амплітудою проявів гірського тиску. Розробки враховують появу асиметрії перерізу штрека, опускання покрівлі, здимання підошви і зближення боків виробки, а також ускладнення геомеханічної ситуації за рахунок відпрацювання сусідньої лави, відновлення охоронних конструкцій, підривання порід підошви й закладення порожнин.

7. Створена комплексна схема оптимізації взаємодії системи “масив-зміцнені породи-кріплення", яка реалізує одночасно умови адаптації вантажонесучої конструкції до характеру проявів гірського тиску й умови рівноміцності самої конструкції у просторовій постановці, що з'явилося підставою для:

- розробки нового методу розрахунку раціональних параметрів зміцнення приконтурних порід анкерним кріпленням, який враховує просторові періодичні зміни навантаження з боку породного масиву;

- визначення області можливого приведення в повну відповідність епюри навантаження на зміцнений анкерами приконтурний породний шар і епюри його реакції залежно від геомеханічних умов спорудження виробки;

- встановлення області можливого застосування анкерів як самостійного виду кріплення гірничих виробок, тобто умов, коли перетворення напружено-деформованого стану приконтурних порід за допомогою реакції системи анкерів створює вантажонесучу конструкцію, здатну витримувати навантаження від гірського тиску;

- розробки нового методу розрахунку раціональних параметрів рамно-анкерного кріплення, що забезпечують її рівноміцність, з одного боку, і максимально можливу просторову адаптацію до характеру проявів гірського тиску, з іншого;

- розробки практичних рекомендацій з регулювання параметрів анкерного і рамно-анкерного кріплення відповідно до розрахункових раціональних значень;

- розробки нового аналітико-експериментального методу розрахунку раціональних конструктивно-технологічних параметрів комбінованого кріплення, утвореного при тампонажі закріпного простору гірничих виробок, що враховує реальну тривимірну епюру періодичних змін глибини проникнення тампонажного розчину, визначену в шахтних умовах;

- встановлення області досягнення рівноміцності комбінованого кріплення залежно від співвідношень геометричних і механічних параметрів його елементів, а також епюри зміщень породного контуру виробки.

8. Розроблена система операційного управління інноваціями, яка є елементом прийняття і корегування рішень з впровадження науково-технічних розробок комплексної технології видобування тонких та надтонких вугільних пластів, яка об’єднує програму операційних поліпшень, визначення технічного ліміту шахт на різних ланках технологічного ланцюжка з проведення підготовчих виробок і видобутку вугілля, деталізацію втрат часу на операціях і їх оперативне усунення.

9. Обґрунтований і впроваджений проект соціального партнерства, який обумовлює цілі, принципи, форми і методи співпраці вугледобувної компанії ДТЕК за довгостроковими програмами у сфері сучасної освіти, охорони здоров’я, культурного надбання та розвитку.

Впровадження науково-технічних результатів роботи у виробництво

Створена перша приватна вертикально – інтегрована енергетична компанія України ДТЕК, яка входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент». Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, генерації й дистрибуції електроенергії.

На підприємствах, що знаходяться в Донецькій, Дніпропетровській, Луганській і Запорізькій областях, працюють близько 52 тисяч людей. За підсумками 2010 року частка Компанії у вуглевидобувній галузі України склала 22,6%, у тепловій генерації - 47,5%, в ​​дистрибуції електроенергії - 6,5%.

Вуглевидобувний напрямок ДТЕК представлено шахтою «Комсомолець Донбасу» і виробничим об'єднанням «Павлоградвугілля». У 2010 році за впровадженням сучасної технології комплексної розробки вугілля його видобуток на цих підприємствах склав більш як п'яту частину від загальноукраїнського і понад 40% від видобутку енергетичного вугілля.

ВАТ «Павлоградвугілля» – найбільше вуглевидобувне підприємство України. До його складу входить 10 шахт та інші структурні підрозділи. Колектив підприємства нараховує більше 26 тисяч осіб.

Збагаченням вугілля в складі ДТЕК займаються вуглезбагачувальні фабрики – ТОВ «Моспінське вуглепереробне підприємство», ТОВ «ЦЗФ Курахівська», ТОВ «ЦЗФ Павлоградська», які є одним з найбільших збагачувальних підприємств в Україні, а також ВАТ «ЦЗФ Жовтнева» і ВАТ «ЦЗФ Добропільська».

Енергогенеруючий напрямок ДТЕК представлено компанією «Схід-енерго». Постачанням електроенергії ДТЕК займаються дві компанії - «Сервіс-Інвест» і «ПЕМ - Енерговугілля».	ТОВ «Сервіс-Інвест» – одна з найбільших енергопостачальних компаній України за обсягами продукції. ВАТ «ПЕМ - Енерговугілля» є постачальником електричної енергії підприємствам вугільної промисловості, іншим галузям, населенню і населеним пунктам Донецька та Донецької області.

Асоційовані компанії - компанії, на які ДТЕК має суттєвий вплив і які не є дочірніми або спільними підприємствами ДТЕК, серед них «Соцвугілля» - філія ВАТ «Павлоградвугілля», яка представлена рядом об'єктів соціального профілю, розташованих на території Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Шахта «Комсомолець Донбасу», що входить до складу компанії ДТЕК, веде розробку худих вугіль в Чистяково-Сніжнянському геолого-промисловому районі Донбасу. Промислові запаси підприємства зосереджені в 4-х пологих вугільних пластах, потужність яких змінюється в межах площі шахтного поля від 0,9 до 1,2 м . Глибина ведення гірничих робіт змінюється від 400 до 800 м, умови ведення гірських робіт є складними.

В 2009 році в умовах глобальної світової фінансової кризи колектив шахти  видав на-гора більше 3,9 млн. т рядового вугілля високої якості. При цьому, незважаючи на тотальне зростання цін, собівартість готової продукції без урахування амортизації була знижена за рік на 5,61 грн/т, а продуктивність робітника з видобутку досягла 84,2 т/міс. На сьогодні це одні з кращих показників в Україні і відповідають світовим. 	
           Стійка позитивна динаміка розвитку шахти стала можливою завдяки інноваційній політиці компанії ДТЕК, яка заснована на інвестиційній моделі формування та впровадження середньострокових інноваційних програм і проектів. При цьому практика планування показала, що придбання і впровадження нової техніки не завжди гарантує добрий результат, тому що обов'язково повинно супроводжуватися певними технологічними змінами і їх науковим супроводженням.

Вплив технічних інновацій на динаміку видобутку шахти дозволяє зробити ряд важливих висновків:

- збільшення видобутку шляхом більш ефективного використання наявної техніки неминуче призводить до стабілізації основних техніко-економічних показників роботи підприємства;

- стабільний і сталий розвиток шахти може бути досягнутий тільки на основі інноваційних технологічних змін, які поєднуються з системою операційних поліпшень і грамотної організацією праці;

- зростання видобутку на основі операційних та організаційних змін в рамках наявної технології завжди супроводжується зниженням резервів її збільшення.

Протягом впровадження сучасної технології комплексного добування вугілля чітко виділяються два етапи активного росту. Перший почався в 2004 році і завершився в 2006 р. Другий мав місце в період з 2007 по 2010 рр. Кожен з періодів починається досить швидким стрибком видобутку, який змінюється еволюційним зростанням і апроксимується затухаючою експонентою. Так, перший етап почався з рівня видобутку 2544 тис. т з річним приростом 210 тис. т. Початок другого етапу (2007 р.) охарактеризувався новим річним «стрибком» на 310 тис. т до величини 3380 тис. т. У 2008 - 2009 р.р. видобуток склав 3828 тис. т (середньорічний приріст 224 тис. т). Таким чином, практика роботи шахти повністю підтвердила зроблені висновки про нерівномірний та поетапний характер зростання видобутку.

Протягом першого етапу в лавах застосовувалися механізовані кріплення першого покоління (1КД-80), комбайни вітчизняного виробництва 1К-101 і легкі конвеєри (СП-202, СП-250). Зростання видобутку в очисних вибоях досягалось в основному за рахунок науково-технічних поліпшень.

Другий етап технічних інновацій характеризувався впровадженням вітчизняних та імпортних механізованих кріплень другого покоління (1КД-90, 2КД-90, OSTROY), більш продуктивних виймальних комбайнів МВ280Е, МВ220Е, важких конвеєрів СП-251 і SZK-228. Ця техніка мала більш високу надійність і продуктивність. Разом з тим, зважаючи на складну взаємодію з гірським масивом, вона вимагає принципово нових підходів до її використання.

На підприємстві досягнуте ефективне використання техніки, що застосовувалась. Так на сьогодні, середньодобове навантаження на лаву складає 1789 т/доб, видобуток рядового вугілля з очисних вибоїв у 2010 році по шахті складає більше 3950 тис. т, коефіцієнт машинного часу перевищує 0,55. Видобуток за рахунок інновацій очисної техніки в період другого етапу сягне 950 тис. т (29%), що дозволяє вперше за час існування шахти подолати рубіж в 4,0 млн. т на рік.

Впровадження геоінформаційних комп’ютерних технологій на шахті здійснюється за двома основними напрямками: використання плоско-суміщених планів гірничих виробок і тривимірної моделі систем гірничих виробок і родовища. Плоско-суміщені плани гірничих виробок дозволяють здійснювати планування очисних робіт на всіх вугільних пластах з урахуванням їх взаємного впливу. 	Тривимірне моделювання систем гірничих виробок глибоких шахт дозволяє створити геометрично і геомеханічно точну модель підземного підприємства в середовищі AutoCAD. Така модель допомагає вирішувати актуальні завдання шахти: визначати будь-які параметри розташування виробок, відстані між вугільними пластами і породними шарами, складати високоточні паспорти кріплення очисних вибоїв, паспорти буріння дегазаційних свердловин і т.д. Модель шахти незамінна при навчанні підземного персоналу шахти, вона дозволяє ефективно вирішувати завдання взаємного впливу суміжних вугільних пластів і багато іншого. Це універсальний і досить потужний механізм сучасного гірничого інженера 21-го століття. 	
	Родовище Західного Донбасу де працюють 10 шахт ВАТ «Павлоградвугілля» характеризується складними гірничо-геологічними умовами, а саме: наявністю міцного, в’язкого вугілля; нестійкими покрівлями, представленими слабкими глинистими й піщано-глинистими породами, схильними до розмокання; малопотужними пластами вугілля.

В 2004 році, до приватизації й входження до складу ДТЕК, шахти об'єднання видобували 11,4 млн. тонн рядового вугілля у рік.

В 2010 році ВАТ «Павлоградвугілля» досягнутий: видобуток рядового вугілля – 15,0 млн. тонн у рік; середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку вугілля – 73,8 т/міс. ( до 2004 року + 31,5 тонн/міс. або + 74%); навантаження на середньодіючий очисної вибій – 1 260 т/доб 
( до 2004 року + 407 тонн/доб).

Як видно, за минулі шість років ситуація змінилася радикально як у кількіснім вираженні, так і в продуктивності праці.

В 2009 році працювали 59% очисних вибоїв довжиною більш 200 м (41 лава з 70), працювало 2 лави довжиною більш 300 м на шахтах «Дніпровська» і «Степова».

З 2010 року вже працює 3 лави довжиною 300 м на шахтах «Дніпровська» і «Степова»,  і 12 лав довжиною більш 250 м.

У 2011 році, будуть відроблятися 5 лав з довжиною стовпа більш 2000 м і 6 лав – більш 1500 м.

В 2006 році всі проведені виробки кріпилися рамним кріпленням. В 2008 році обсяг проведення виробок закріплених анкерами склав 7 750 п.м., рамно-анкерним – 57 082 п.м. Обсяг проведення виробок 2009 року закріплених анкерним кріпленням склав 5 720 п.м., рамно-анкерним – 53 175 п.м.

Досягнуті показники навантаження на лаву (т/доб) у 2010 р: шахта Тернівська – 2480; Павлоградська – 3848; ім. Героїв Космосу – 2385; Благодатна – 4065; Степна – 4500; Ювілейна – 2457; Самарська – 3005; Дніпровська – 2831; Зах.-Донбаська – 2495; ім. Сташкова – 2240. Це світові показники.

Проект соціального партнерства був запущений ДТЕК у 2007 році. Аналогів цієї програми за масштабністю співпраці між приватним бізнесом, владою і суспільством немає в Україні до цих пір. 25 березня 2008 ТОВ «ДТЕК» і містоутворюючі підприємства Компанії підписали з органами місцевого самоврядування населених пунктів і територіальних одиниць, в яких присутні активи ДТЕК, Декларацію про соціальне партнерство. У ній обумовлені цілі, принципи, форми і методи соціального партнерства, спрямованого на довгострокову співпрацю у сфері сучасної освіти, охорони здоров'я, культурного надбання та розвитку.

Сьогодні ВАТ «Павлоградвугілля» за рівнем середньої заробітної плати знаходиться на першому місці серед вуглевидобувних об'єднань України. А сім з десяти шахт об'єднання – в десятці вітчизняних шахт з найвищим рівнем оплати праці.

У 2010 році у власних і сторонніх здравницях підприємства було оздоровлено 24,4 тис. працівників. Компенсація оплати комунальних послуг підприємством здійснювалась особам, які не підпадають під дію статті 43 Гірничого закону України і не мають права на одержання даної пільги від держави. За 2010 рік підприємством було виплачено 20 млн. 755 тис. грн. як компенсації оплати комунальних послуг. У 2010 році на благодійність направлено порядку 1 млн. 781 тис. грн.

Показники ефективності та зростання заробітної платні від впровадження комплексної технології розробки родовищ вугілля перевищують вітчизняні до 5 разів при скороченні обсягу гірничих виробок в 2,7 рази, що еквівалентне світовому рівню для пластів середньої потужності, і дозволяє визначити створену інфраструктуру як стержневу у гарантії енергетичної безпеки України та таку, яка поєднує інтереси держави, суспільства і бізнесу.

Загальний економічний ефект від використання розробок авторів перевищує 3 млрд. грн.

Наукові результати роботи відображені в 20 монографіях, більш ніж у 107 статтях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 19 авторськими свідоцтвами та патентами. За даною тематикою захищено 
4 докторських і 9 кандидатських дисертацій.

Автори роботи:

О.В. Вівчаренко

К.І. В’ялий

В.В. Гречушкін

А.П. Демченко

І.А. Ковалевська

О.П. Копилов

О.М. Кузьменко

А.В. Мартовицький

В.Г. Черватюк

Ю.Я. Чередніченко

Підпис засвідчую:

В.о. технічного директора

ВАТ «Павлоградвугілля» ДТЕК					С.А. Воронін