РЕФЕРАТ

роботи “Розробка наукових основ і створення багатофункціональних радіоелектронних систем, впровадження їх в сучасних авіаційних та навчально-тренувальних комплексах з метою підвищення безпеки польотів”, що висувається на здобуття Державної премії України 2010 р. в галузі науки і техніки

Забезпечення безпеки польотів є однією з актуальних проблем, від вирішення якої залежить майбутнє України як транспортної держави. Так, наприклад, за останні 25 років у країнах СНД на вертольотах усіх типів сталося 1340 авіаційних подій і загинуло 579 чоловік. При цьому в 2000 – 2005 рр. частка катастроф зросла до 40%, у зв'язку з чим розробка заходів, спрямованих на підвищення безпеки польотів, має першорядне значення.

Як вважають фахівці, основні напрямки підвищення безпеки польотів пов'язані з поліпшенням підготовки льотного складу, вдосконаленням технічних засобів забезпечення польотів, особливо забезпечення всепогодності, а також створенням засобів попередження про перешкоди, наприклад при польотах на малих висотах.

Комплексні дослідження, присвячені підвищенню безпеки польотів авіації, проводилися в Україні в ряді організацій, у тому числі в Інституті радіофізики та електроніки ім. А.Я. Усикова Національної академії наук України (ІРЕ НАНУ), м. Харків, науково-виробничому об'єднанні (НВО) “АВІА”, м. Кременчук, науково-дослідному інституті (НДІ) “Оріон” Мінпромполітики, м. Київ, і Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів. Результати наукових досліджень, отриманих у цих організаціях в період 1991 – 2009 рр., лягли в основу поданої роботи.

Метою роботи є вирішення науково-технічної проблеми розробки наукових основ і створення багатофункціональних радіоелектронних систем для використання в складі сучасних авіаційних і навчально-тренувальних комплексах (надалі КОМПЛЕКС) з метою підвищення безпеки польотів.

1. Наукова новизна проведених досліджень полягає у наступному:

1.1. Розроблено принципи побудови багатофункціональних радіоелектронних комплексів для імітації польоту сучасного літального апарата, включаючи виходи на особливі та критичні режими.

1.2. Запропоновано принципи побудови програмно-апаратного забезпечення системи візуалізації для створення зображення сцен великих просторів і синтезу поверхні, що підстилає, та імітації нічного бачення при цілодобовому та всепогодному застосуванні авіації.

1.3. Для забезпечення роботи радіоелектронного комплексу розроблені нелінійні нестаціонарні математичні моделі, включаючи:

– моделі динаміки польоту літального апарата на основі модифікованого методу дискретних вихорів – рис. 1, які дозволяють моделювати політ у реальному масштабі часу на різних режимах, включаючи "закритичні";

- моделі сенсорно-моторної поведінки пілота, що забезпечують синтез оптимальних алгоритмів управління літальним апаратом – рис. 2.

| Рис. 1. Моделювання динаміки польоту | Рис. 2. Система “оператор-машина” |
| --- | --- |

1.4. Для створення перспективного інформаційного каналу на основі РЛС у короткохвильовій частині міліметрового діапазону (КХЧ ММД):

– досліджено сигнально-завадове радіолокаційне оточення у КХЧ ММД;

– розроблено метод фізичного моделювання характеристик розсіювання об'єктів із використанням квазіоптичного мікрокомпактного полігона;

– розроблено та досліджено методи радіолокаційного розпізнавання типових рухомих та нерухомих наземних цілей;

2.	Практична значущість отриманих результатів полягає у наступному:

2.1. Розроблений радіоелектронний комплекс для вертольота Мі-8МТВ (рис. 3) впроваджено в серійне виробництво та в процес навчання екіпажів;

| Рис. 3. Радіоелектронний комплекс | 2.2. Розроблено систему візуалізації в складі комплексу, що забезпечує реалістичне синтезоване зображення позакабінного простору для імітації польоту в цілодобових, всепогодних умовах, а також відображення місцевості за допомогою електронних карт. 2.4. Завдяки комплексу розроблено практичні рекомендації для забезпечення безпеки польотів у критичних випадках польоту. |
| --- | --- |

2.5. Розроблено інтерактивне програмне забезпечення в складі комплексу забезпечує автоматизовані цикли навчання і тестування знань у діалоговому режимі для підвищення підготовки літного персоналу вертольотів Мі-8МТВ.

2.6. Розроблено твердотільні приймально-передавальні системи РЛС, квазіоптичні антенно-фідерні пристрої і когерентні РЛС на їх основі, що забезпечило натурні дослідження сигнально-завадового оточення для вирішення наступних задач:

– виявлення перешкод при польотах на малих висотах (лінії електропередач (ЛЕП) щогли, вишки та ін.);

– спостереження рельєфу поверхні, що підстилає для забезпечення посадки в умовах обмеженої видимості;

– розпізнавання типових наземних об'єктів радіолокаційного спостереження (транспортні засоби, будови тощо).

3. Основні результати опубліковані в трьох монографіях, 129 статтях (34 – у далекому зарубіжжі), 42 патентах (1 патент США, 1 патент Казахстану) та в тезах 70 міжнародних науково-технічних симпозіумів і конференцій.

4. Підготовлені та захищені 1 кандидатська дисертація (А.І. Моцар, 2009 р.) і 3 докторських дисертації (В.К. Кісельов – у 2002 р.; Г.І. Хлопов – у 2003 р.; М.І. Гученко – у 2007 р.).

5.	Основні наукові та науково-технічні результати:

5.1. Експериментально підтверджено відповідність технічних параметрів розробленого комплексу та характеристик реального вертольота Мі-8МТВ.

5.2. Моделювання польоту за допомогою комплексу дозволило дослідити критичні режими польоту і розробити практичні рекомендації для льотного складу щодо виходу з кризових ситуацій.

5.3. Розроблено комплект твердотільних активних компонентів для приймально-передавальних систем когерентних РЛС (рис. 4), бортові малогабаритні приймально-передавальні пристрої (рис. 5, а) та когерентна РЛС для використання на авіаційному носії (рис. 5, б).

| Генератор на ЛПД | Підсилювач | Змішувач | Перемикач |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 4. Твердотільні активні компоненти РЛС у КХЧ ММД

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 5. Когерентний моноімпульсний приймач-передавач у діапазоні 3 мм (а) і авіаційна РЛС в обтічнику на його основі (б)

5.4. Розроблено комплект квазіоптичних пристроїв на основі металодіелектричного хвилеводу квадратного перерізу (рис. 6, а) для квазіоптичних антенно-фідерних трактів (АФТ) і приймально-передавальних систем когерентних РЛС у КХЧ ММД (рис. 6, б і в).

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |

Рис. 6. Квазіоптичні АФТ у діапазоні 2 мм: набір функціональних елементів (а); приклади АФТ (б) і приймально-передавального пристрою (в)

5.5. Розроблено моделі сигнально-перешкоджаючого оточення у КХЧ ММД з урахуванням відбиття сигналів від рослин, опадів і типових наземних цілей (ЛЕП, щогли, вежі, транспортні засоби та ін.) – рис. 7, та проведено іспити РЛС (рис. 5,б) на борту авіаційних носіїв.

| а) | б) | в) | г) |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 7. Дослідження сигналів. відбитих від рослинності (а); 
від опадів (б); від ЛЕП (в); від транспортних засобів (г)

5.6. Показано, що запропоновані методи радіолокаційного розпізнавання рухомих і нерухомих типових наземних цілей забезпечують вірогідність правильного розпізнавання не менше 80%. Зокрема, на рис. 8 показано приклад зображення місцевості в районі аеропорту Бельбек: режим без

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 8. Приклад радіолокаційного зображення району аеропорту Бельбек без розпізнавання (а) та з розпізнаванням (б)

розпізнавання – рис. 8а, із розпізнаванням – рис. 8б (червоний колір – великий транспорт, жовтий колір – малий транспорт, сірий колір – будівлі).

6.	Порівняння з аналогами дозволяє зробити такі висновки:

6.1. Радіоелектронний комплекс не має аналогів в Україні, а його основні характеристики повністю або частково перевищують параметри зарубіжних аналогів за 16 основними показниками – табл. 1.

Таблиця 1 – Порівняння характеристик розробленого комплексу

| Параметри комплексу | Компанія і країна виробник |
| --- | --- |
|  | НВО «АВІА», Україна | ЗАТ “Транзас”, Росія | Simultec, Румунія |
| 1. Тип комплексу | Динамічний | Статичний | Статичний |
| 2. Система рухливості | 6-степенева | - | - |
| 3. Кабіна комплексу | Реальна | Макет | Макет |
| 4. Приладове встаткування | Реальні прилади | Дисплей | Дисплей |
| 5. Імітація нічних польотів | Є в наявності | Є в наявності | - |
| 6. Тип екрана для візуалізації | Сферичний | Напівсфера | Напівсфера |
| 7. Документування і контроль | Є в наявності | - | - |
| 8. Сектор огляду Гор/Вер, град | 260/80 | 180/60 | 50/30 |
| 9. Імітація критичних режимів | Повна | Обмежена | Обмежена |
| 10. Банк електронних карт | Є в наявності | - | - |
| 11. Відеоспостереження за екіпажем | Є в наявності | - | - |
| 12. Уведення та зняття відмов | В повній мірі | Обмежене | Обмежене |
| 13. Сигналізація роботи систем | В повній мірі | - | - |
| 14. Тренажери систем вертольота | Є в наявності | - | - |
| 15. Інтерактивний комплекс | Є в наявності | - | - |
| 16. Макети вузлів вертольота Мі-8 | Є в наявності | - | - |

6.2. Порівняння розроблених твердотільних приладів із кращими закордонними аналогами наведено в табл. 2 – 4. Зокрема, характеристики

Таблиця 2 – Порівняння помножувачів частоти із зразками Millitech, США

| Модель, країна | Вихідна частота, ГГц | Кратність множення | Вихідна потужність, мВт | Вхідна Потужність, мВт | Придушення гармонік, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМС-12 | 60…90 | 8 | 20 | 10 | 20 |
| АМС-10 | 75…110 | 6 | 10 | 20 | 20 |
| АМС-8 | 90…140 | 12 | 20 | 3 | 20 |
| НДІ «Оріон» | 75…110 | 10…15 | 20…40 | 20 | 30 |
| НДІ «Оріон» | 110…150 | 11…15 | 10…20 | 20 | 30 |

активних помножувачів на лавинно-пролітних діодах (ЛПД) (табл. 2), перевищують параметри приладів зарубіжних виробників (Millitech, США) у частині кратності множення, вихідної потужності й придушення гармонік.

6.3. Розроблені імпульсні генератори на ЛПД і приймальні пристрої (НДІ "Оріон") на мають аналогів в Україні, а основні параметри співпадають із зарубіжними зразками (Northrop Grumman, США; Farran Ireland, Англія; Terabeam Corporation, США та ін.) (табл. 3, 4).

Таблиця 3 – Порівняння параметрів імпульсних генераторів на ЛПД

| Модель, країна | Частота, ГГц | Потужність, Вт | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Millitech Corporation, США | 96 | 20 | 10 |
| НДІ “Оріон” | 94 | ≥25 | 10 |
| Farran Ireland, Англія | 140 | 5,6 | – |
| НДІ “Оріон” | 130 | 5 | 6 |

Таблиця 4 – Порівняння параметрів приймальних пристроїв РЛС

| Модель, фірма, країна | Діапазон частот, Ггц | Проміжна частота, ГГц | Втрати (SSB) перетворення, дБ | Потужність гетеродина, дБм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MBH100 Northrop Grumman, США | 91…99 | 0…3,0 | 10 | 11,5…12,5 |
| BMC-10 Farran Ireland, Англія | 75…110 | 0,1…4,0 | 7,2 | 13,0 |
| HBM10 Terabeam Corporation, США | 75…110 | 0,01…8,0 | 8,0 | 13,0 |
| MXP-10-R Millitech Corporation, США | 75…110 | 2,0…4,0 | 9,0 | 13,0 |
| НДІ “Оріон” | 94 | 1,8 | 9,0 | 10 |
| НДІ “Оріон” | 130 | 1,82 | 10,0 | 12 |

6.4.Розроблені квазіоптичні антенно-фідерні тракти (АФТ) для приймально-передавальних систем РЛС у КХЧ ММД в Україні розроблені вперше і не мають аналогів у провідних країнах світу (США, Німеччина, Росія та інші), а їх основні параметри наведено в табл. 5.

Таблиця 5 – Характеристики квазіоптичних АФТ

| №, n/n | Параметр | Значення |
| --- | --- | --- |
|  |  | F = 94 ГГц | F = 136 ГГц |
| 1 | Втрати на “прийом – передачу”, дБ | ≤ 2,0 | ≤ 2,5 |
| 2 | Перехідне загасання “прийом – передача”, дБ | ≥ 78 | ≥ 50 |
| 3 | КСХН у тракті | ≤ 1,1 | ≤ 1,2 |
| 4 | Час відновлення приймача, мкс | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| 5 | Швидкість конічного сканування, Гц | 20 | 20 |

6.5 Розроблені приймально-передавальні пристрої застосовано у когерентної твердотільної РЛС 3-х міліметрового діапазону, порівняльні параметри якої надано у табл. 6. Як показує аналіз, параметри розробленої РЛС не мають аналогів в Україні і мало відрізняються від параметрів кращих зарубіжних

Таблиця 6. Порівняння характеристик розробленої когерентної РЛС

| Параметри РЛС | Розроблена РЛС, Україна | РЛС "Texas Instruments", США | РЛС HIPCOR-95, США | РЛС HIRES-95, США |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Антенно-фідерний пристрій |
| 1.1. Схема антени | - Дзеркальна п/п антена | - Роздільні антени | - Дзеркальна п/п антена | - Дзеркальна п/п антена |
| 1.2. Поляри-зація | - Лінійна й кругова | - Лінійна й кругова | -Лінійна й кругова | -Лінійна й кругова |
| 1.3. Ширина проміня | - 1,0 кут. град. | - 0,98 кут. град. | - 0,4 кут. град. | - 0,2 кут. град. |
| 1.4. Бічні пелюстки | ≤ -18 дБ | ≤ -18 дБ | - | - |
| 2. Передавальний пристрій |
| 2.1. Робоча частота | - 94,0 ГГц | - 94,8 ± 0,15 ГГц | - 95 ГГц | - 95 ГГц |
| 2.2 Тип сигналу | - Чересперіод-на ЧМ за псев-довипадковим законом | - Внутрішня імпульсна ЧМ, девіація 200 МГц; - Чересперіодна ЧМ у смузі 144 Мгц; | - Внутрішня імпульсна ЧМ, девіація 2 2 ГГц; - Чересперіодна ЧМ,у смузі 0,35 Ггц; | - Внутрішня імпульсна ЧМ,; - Чересперіодна ЧМ,; |
| 2.3 Імпульсна потужність | - 10 Вт; | - 5 Вт; | - 0,1 квт, ЛБХ; - 1 квт, клістрон; | - |
| 2.4. Тривалість імпульсу | - 10 нс; | 100 нс; | - 100 нс, - 500 нс; | - |
| 2.5. Частота повторення |  | 40 кГц; | - | - |
| 3. Приймальний пристрій |
| 3.1 Коефіці-єнт шуму | - 10 дБ; | - 11,5 дБ; | - 8 дБ; | - |
| 3.2. Смуга пропущення |  | - 200 кГц; | - 10 МГц; | - |
| 4.1. Обробка сигналів | - БПФ для ортогональних поляризацій | - Некогерентна/ Когерентна БПФ | - БПФ для ортогональних поляризацій | - БПФ для ортогональних поляризацій |
| 4.2 Вихідний сигнал | - Оцифровка квадратур що обгинає | - Квадратури що обгинають, 4 роз-ряди | - Оцифровка квадратур що обгинає | - Оцифровка квадратур що обгинає |
| 4.3 Вихідна інформація | - Поляризаційна матриця, РЛ портрет | - РЛ карти й портрети; | - РЛ карти й портрети; | - РЛ карти |
| 5. Споживана потужність | - 0,7 кВт | - 2 кВт | - | - |

аналогів, перевищуючи потужність випромінювання (для твердотільних зразків) і маючи більш розвинену систему обробки відбитих сигналів.

6.6. Проведені дослідження сигнально-перешкоджаючого оточення для когерентних РЛС у КХЧ ММД не мають аналогів як в Україні, так і за кордоном (США, Англія, Росія).

6.7. Розроблені методи радіолокаційного розпізнавання рухомих і нерухомих типових наземних об'єктів у КХЧ ММД не мають аналогів в Україні та за кордоном (Northrop Grumman, Texas Instrumentation, США; FGAN, Німеччина та ін.). Опубліковані дані у відкритій літературі відносяться для “дальністних портретів”, які нестійкі при зміні ракурсу спостереження.

7. Результати наукових досліджень впроваджені в серійне виробництво і в процес навчання льотного складу, у тому числі:

7.1. Розроблений комплекс сертифіковано і впроваджено в серійному виробництві НВО "АВІА"  (рис. 9) та прийнято на оснащення Військово-

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |

Рис. 9. Виробництво комплексу: збирання вимірювальних приладів (а); налагодження системи рухливості (б); виготовлення кабіни стенда (в)

Повітряних Сил України відповідно до наказу Міністра Оборони України, а виробничі потужності забезпечують виготовлення до 6 комплексів на рік.

7.2. Починаючи з 2005р. виготовлено 14 комплексів, які поставляються замовникам в Україні та в країни далекого зарубіжжя, в тому числі: у США, ОАЕ, Казахстан, Росію та ін.

7.3. Процес навчання за допомогою розробленого комплексу (рис. 10), організовано в Харківському університеті Повітряних Сил ім. І. Кожедуба та у навчально-тренувальному центрі м. Кременчука.

8. Розрахунок економічного ефекту базується на методиках та висновках, які затверджено Державним науково-досліднім інституті авіації, а також довідці про економічну ефективність (див. додаток 1, том 2, частина 2). Як підраховано у вказаних документах економічний ефект складає 739 200 грв на підготовку кожного екіпажа армійської авіації України.

9.	Кількість реферованих публікацій дорівнює - 126, в тому числі в міжнародних журналах в базі даних SCOPUS - 42.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 10. Спеціалізовані стенди систем вертольота (а); комп'ютеризований клас інтерактивного навчання (б)

10. Основні висновки роботи полягають у наступному:

10.1. Розроблено принципи побудови та створено багатофункціональний радіоелектронний комплекс для моделювання польоту сучасного літального апарата, включаючи критичні режими і імітацію відмов його систем.

10.2. Запропоновані, досліджені та реалізовані принципи побудови програмно-апаратного забезпечення системи візуалізації для створення зображення сцен великих просторів, синтезу поверхні, що підстилає, і нічного бачення при вседобовому та всепогодному застосуванні авіації;

10.3. Для забезпечення роботи радіоелектронного комплексу розроблені нелінійні нестаціонарні математичні моделі, включаючи моделі динаміки польоту літального апарата на основі модифікованого методу дискретних вихорів, а також моделі сенсорно-моторної поведінки пілота на основі взаємодії системи “оператор–машина”, які забезпечують синтез оптимальних алгоритмів управління літальним апаратом.

10.4. На базі запропонованих моделей розроблено багатофункціональний радіоелектронний комплекс для вертольоту Мі-8МТВ, який забезпечує моделювання його польоту, включаючи “закритичні” режими і відповідає усім вимогам ICAO.

10.5. Проведено розробку і дослідження перспективного інформаційного каналу на основі бортової РЛС КХЧ ММД, який забезпечує:

– виявлення перешкод при польотах на малих висотах (лінії електропередач, щогли, вишки та ін.);

– спостереження рельєфу поверхні землі для забезпечення посадки в умовах обмеженої видимості;

– розпізнавання типових наземних об'єктів радіолокаційного спостереження (транспортні засоби, будови тощо).

Для створення цього каналу розроблено твердотільні приймально-передаючі системи на базі квазіоптичних хвилеводів, а також зразки РЛС, які використані при натурних дослідженнях сигнально-завадового оточення. На базі цих досліджень розроблено моделі розсіювання хвиль КХЧ ММД рослинністю, опадами та типовими наземними цілями для вирішення задачі забезпечення всепогодних польотів авіації.

10.6. Запропоновано і досліджено метод для фізичного моделювання характеристик розсіювання різних об’єктів та розроблено мікрокомпактний полігон. Досліджено характеристики сигналів, відбитих крученими проводами ЛЕП, а також розроблено методи радіолокаційного розпізнавання рухомих та нерухомих цілей, що забезпечують вірогідність правильного розпізнавання не менш 80%.

10.6. Виготовлено технічну документацію, затверджено технічні умови, створено зразки та проведено успішні державні випробування радіоелектронного комплексу. Комплекс сертифіковано, впроваджено у серійне виробництво і прийнято на оснащення Військово-Повітряних Сил України згідно до Приказу Міністра Оборони України.

10.7. Розроблено методику навчання літнього складу за допомогою радіоелектронного комплексу та організовано професійну підготовку в учбовому центрі НПО “АВІА”, г. Кременчук.

10.8. Економічний ефект від впровадження комплексу підтверджено у розміру 739 200 грн. на підготовку одного екіпажа армійської авіації України.

10.9. Згідно до своїх технічних характеристик комплекс відповідає всім вимогам ICAO, перевершує зарубіжні аналоги та є оптимальним по критерію “ефективність-вартість”.

Претенденти:	Гученко М.І.

Зубков А.М.

Кісельов В.К.

Ковальов Є.Д.

Матюха В.М.

Моцарь А.І.

Моцар П.І.

Рудик В.І.

Удовенко В.О.

Хлопов Г.І.