| РЕФЕРАТ |
| --- |
| Дзюба Валентин Павлович | кандидат технічних наук, головний інженер, ДП завод «ГЕНЕРАТОР»,м. Київ |
| Доріченко Анатолій Денисович | головний інженер, ДП «Київський дер-жавний завод «БУРЕВІСНИК», м. Київ |
| Єрьомка Віктор Данилович | кандидат фізико-м атематичних наук, старший науковий співробітник, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, м. Харків |
| Зиков Андрій Феліксович | кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Відділення гібридних моделюючих та керуючих систем в енергетиці Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України, м. Київ |
| Мальований Олег Євгенович | керівник проекту, ТОВ «Електротехніка – Нові технології», м. Одеса |
| Миценко Ігор Михайлович | кандидат фізико-м атематичних наук, старший науковий співробітник, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, м. Харків |
| Міліневський Леонід Петрович | провідний інженер, ДП «Київський державний завод «БУРЕВІСНИК», м. Київ |
| Півень Андрій Миколайович | заступник начальника відділу Депатраменту, Адміністрація Державної прикордонної служби України, м. Київ |
| Прокопенко Олег Іванович | начальник бюро – головний конструктор РЛС, ДП «Київський державний завод «БУРЕВІСНИК», м. Київ |
| Роскошний Дмитро Васильович | провідний інженер, Науково-дослідний інститут телекомунікацій НТУУ «КПІ», м. Київ |
| Харків - 2013 |

РЕФЕРАТ

роботи « Нове покоління радіоелектронних систем контролю морського кордону та судноплавства»

Україна має значну довжину морського державного кордону в Чорному та Азовському морях. Надійний захист державного кордону, у тому числі морського, є першорядним завданням Державної прикордонної служби України. Ефективне вирішення такого завдання суттєво полегшується при наявності на постах технічного спостереження підрозділів охорони державного кордону сучасних інтелектуальних технічних засобів висвітлення та контролю надводної обстановки та судноплавства. За часів СРСР Україна не проводила розробку та виготовлення суднових та берегових морських РЛС. Поповнення парку морських РЛС в незалежній Україні до 2006 року здійснювалось за рахунок імпорту із країн, які проводять розробку та серійний випуск морських РЛС різних модифікацій.  В останні роки пріоритетною проблемою, яка постала в Державній прикордонній службі України є переоснащення наявного застарілого радіолокаційного парку саме вітчизняними виробами із покращеними показниками ефективності та надійності.

Створення нового покоління ефективних та надійних вітчизняних радіоелектронних систем контролю судноплавства та траєкторій пересування надводних об'єктів у зоні морського державного кордону України можливе тільки на основі продуктивного використання результатів ґрунтовного дослідження механізмів розповсюдження радіохвиль над морською поверхнею, що отримані із застосуванням ефективних радіофізичних методів дослідження властивостей і особливостей розповсюдження електромагнітних хвиль сантиметрового та міліметрового діапазонів над поверхнями морів та океанів, а також на основі результатів розробки та практичного застосування ефективних методів діагностики дальності дії РЛС та спостережуваності надводних об'єктів в акваторіях Чорного і Азовського морів та Світового океану в цілому.

Метою роботи є вирішення актуальної для України науково-технічної проблеми, а саме, розробка, створення та впровадження у виробництво ефективних та надійних приладів нового покоління вітчизняних радіоелектронних систем контролю морського кордону і судноплавства та позбавлення держави від імпортної залежності при розв’язанні задач сучасної морської радіолокації.

# Наукова новизна проведених досліджень та розробок полягає в тому, що в даній роботі вперше в Україні:

## 1.1. У вигляді банку даних узагальнені результати багаторічних фундаментальних та прикладних радіофізичних досліджень процесів розповсюдження короткохвильового електромагнітного випромінювання в різних за метеорологічними умовами районах Світового океану, а також у акваторії Чорного моря, радіолокаційної  спостережуваності надводних об’єктів, дальності дії радіолокаційних систем, а також змінювання величини множника ослаблення сигналу у точці прийому, виконаних дослідниками Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, у період із 1976 року по 2012 рік. Отримані результати склали наукову основу для розробок, створення та впровадження у серійне виробництво на українських підприємствах оригінальних і надійних приладів нового покоління вітчизняних радіоелектронних систем контролю морського кордону та судноплавства.

## Розроблено та впроваджено принципи побудови вітчизняних радіоелектронних приладів нового покоління систем контролю морського кордону держави та судноплавства.

### Проведено фундаментальні дослідження процесів генерування електромагнітного випромінювання сантиметрового і міліметрового діапазонів при взаємодії електронів, емітованих холодним (без розжарювання) катодом, та електромагнітних хвиль у схрещених  статичних електричному і магнітному полях. Розроблена тривимірна математична модель магнетронів 3-сантимерового і 8-міліметрового діапазонів із холодним (без розжарювання) катодом, та принципи побудови магнетронних генераторів електромагнітних коливань імпульсної дії із великим терміном безвідмовної роботи, які базуються на результатах чисельного моделювання (патент України №83354 на винахід, власники патенту - Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України та ДП завод «Генератор», патент України №87042 на винахід, власник патенту - Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України).

### На основі результатів фундаментальних досліджень створено експериментальний зразок вітчизняного імпульсного коаксіального магнетрона 3-сантиметрового діапазону із холодним катодом (магнетрон «Бутон», патент України №83354 на винахід), та впроваджено на ДП завод «Генератор» (м. Київ) в серійне виробництво, а також на ДП «Київський державний завод «Буревісник» в серійне виробництво передавачів морських РЛС «Буревісник-1», «Буревісник-4».

### Розроблено принципи побудови супергетеродинного приймального модуля «Океан» в гібридно-інтегральному виконанні із функціональною схемою, що стійка до несинхронних імпульсних перешкод, малошумливим трисмуговим підсилювачем, що має покращену лінійно-логарифмічну характеристику коефіцієнта підсилення, та цифрове керування режимами роботи; створено його конструкцію і впроваджено в приймачах вітчизняних морських РЛС.

### Для забезпечення ефективної роботи нового покоління радіоелектронних комплексів розроблено, створено та впроваджено у виробництво спеціальний обчислювач із блоками первинної та вторинної обробки прийнятих сигналів, програмами для синтезу оптимальних алгоритмів обробки, візуалізації спостереження за поведінкою більше ніж 50 надводних об’єктів у реальному масштабі часу, та архівування на протязі 48 годин отриманої інформації, керування процесами тестування працездатності елементів та вузлів радіоелектронних комплексів, ліній зв’язку та ліній доступу до архівованої інформації (Науково-дослідний інститут (НДІ) телекомунікацій Національного технічного університету України (НТУУ) «КПІ»).

### Розроблено принципи побудови системи автоматичного керування елементами та вузлами радіоелектронних комплексів (патент України на винахід №51583) та її програмне забезпечення, створено та впроваджено схемну цифрову структуру автоматичного керування в вітчизняних морських РЛС  нового покоління «Буревісник-1», «Буревісник-4» (Відділення гібридних моделюючих та керуючих систем в енергетиці Інституту проблем моделювання в енергетиці (ВГМКСЕ ІПМЕ) ім. Г.Є.Пухова НАН України, м. Київ).

### Розроблено принципи побудови нового ефективного вентильного індукторного двигуна із відносно малим числом оборотів та значним навантаженням на валу, створено його конструкцію і впроваджено в якості антенного привода в створених морських РЛС «Буревісник-1» та «Буревісник-4» (ТОВ «Електротехніка – Нові технології», м. Одеса), що дозволило усунути багатоланковий редуктор та підвищити надійність антенних приводів, суттєво зменшити витрати електроенергії та підвищити точність позиціонування антен.

### Розроблено принципи побудови обтічника антени із використанням нових безпечних вітчизняних технологій та матеріалів, створено і впроваджено у виробництво обтічники антен морських РЛС нового покоління - «Буревісник-1» та «Буревісник-4», що забезпечує безперервну роботу їх антенних систем  в складних метеорологічних умовах.

## Розроблено принципи побудови, створено конструкції та впроваджено у виробництво (ДП «Київський державний завод «Буревісник») багатофункціональні вітчизняні радіоелектронні комплекси нового покоління (морські РЛС Буревісник-1», РЛС«Буревісник-4»), які потребують потужності для енергоживлення не більш 240 Вт та забезпечують ефективний контроль морського кордону України і судноплавства при несприятливих погодних умовах.

## Вперше розроблено принципи побудови загоризонтної РЛС «Буревісник-ЗГ», а також на основі створеної бази даних визначені статистичні функції розподілення її дальності дії при різних ЕПР надводних об’єктів в акваторії Чорного моря, а також в різних районах Світового океану ( ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України, ВГМКСЕ ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, НДІ телекомунікацій НТУУ «КПІ», ДП «Київський державний завод «Буревісник», ДП завод «Генератор», ТОВ «Електротехніка – Нові технології», Адміністрація Держприкордонслужби України).

## Розроблено принципи побудови екологічно чистої радіолокаційної багатопозиційної системи із використанням основних вузлів РЛС «Буревісник-1» та РЛС «Буревісник-4», яка спроможна суттєво підвищити ефективність та надійність охорони морського державного кордону України, а також радикально підвищити ефективність боротьби із міжнародними піратами, наприклад, в Аденській протоці (ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України, м. Харків).

## Розроблено оригінальний принцип побудови на основі елементів і вузлів РЛС «Буревісник-1», РЛС «Буревісник-3» та РЛС «Буревісник-4» схем псевдокогерентних імпульсних РЛС, які спроможні суттєво підвищити вірогідність виявлення малогабаритних надводних об’єктів на фоні морського хвилювання та забезпечити оперативне визначення швидкості пересування порушника морського державного кордону (ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України, ВГМКСЕ ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, НДІ телекомунікацій НТУУ «КПІ», ДП «Київський державний завод «Буревісник», ДП завод «Генератор», ТОВ «Електротехніка – Нові технології», Адміністрація Державної прикордонної служби (ДПС) України).

## З використанням функціональних схем РЛС «Буревісник-1» та РЛС «Буревісник-4» розроблено принципи побудови двохчастотної вітчизняної РЛС «Буревісник-3» (яка працює в Х- та Ка – діапазонах) із передавачами на основі вітчизняних магнетронів – генераторів електромагнітного випромінювання Х- та Ка-діапазонів із холодним катодом, та двома псевдокогерентними каналами для контролю пересування малогабаритних надводних об’єктів в зоні державного морського кордону, яка потребує для енергоживлення біля 500 Вт (ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України, ВГМКСЕ ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, НДІ телекомунікацій НТУУ «КПІ», ДП «Київський державний завод «Буревісник», ДП завод «Генератор»).

## Вперше розроблено пакетований із магнітною системою імпульсний магнетрон Ка-діапазону на просторовій гармоніці (патент України №87042 на винахід, ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України, м. Харків) для двохчастотної РЛС «Буревісник-3», який працює в режимі дрейфово-орбітальнгого резонансу і має вагу не більше 1 кг. Серійний  випуск таких магнетронів планується здійснити на ДП завод «Генератор» (м. Київ).

## Сформульовано принципи побудови системи оперативної діагностики дальності дії розроблених, створених та впроваджених у вітчизняне виробництво морських радіолокаційних систем контролю морського кордону та судноплавства при різних метеорологічних умовах розповсюдження радіохвиль 3-сантиметрового діапазону (ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України, м. Харків).

## Показана можливість використання відбитих від морської поверхні радіосигналів для оперативної діагностики дальності дії РЛС при виявленні малорозмірних надводних об'єктів.

## Проаналізовано вплив інтерференційної зони, зони півтіні, а також заобрійної зони на відбивальну спроможність  поверхень надводних об'єктів та ефективність роботи  створених та впроваджених нових вітчизняних морських РЛС (ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України, м. Харків) .

## Отримані статистичні функції розподілення дальності дії розроблених,  створених та впроваджених вітчизняних морських РЛС нового покоління (ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України, м. Харків).

## Отримані статистичні функції розподілення дальності дії розроблених, створених та впроваджених у виробництво радіолокаційних систем нового покоління типу «Буревісник»  для районів Світового океану із інтенсивним судноплавством. Для оцінки перспектив застосування модифікованої РЛС «Буревісник-2» в якості корабельної навігаційної системи використана база даних множників ослаблення радіохвиль сантиметрового діапазону, створена завдяки результатам наукових досліджень проведених  вченими  ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України в районах Атлантичного, Індійського, Тихого та Льодовитого океанів.

# Практична значущість отриманих результатів полягає у наступному:

## Вперше здійснено розробку та виробництво вітчизняних радіоелектронних систем нового покоління - імпульсних морських РЛС «Буревісник -1» та «Буревісник - 4» із використанням вітчизняних радіоелектронних приладів, що забезпечило зняття із порядку денного питання про імпортну залежність України від іноземних держав при використанні  морських РЛС такого класу.

## Розроблені наукові основи контролю процесу пересування надводних об’єктів,  які грунтуються на результатах вітчизняних багаторічних комплексних радіофізичних досліджень їх радіолокаційної спостережуваності при несприятливих погодних умовах.

## Створено і впроваджено у виробництво нові вітчизняні радіоелектронні прилади (рис.1 - рис.12), які складають основу радіоелектронних комплексів нового покоління – типу морських РЛС «Буревісник» для контролю судноплавства та висвітлення надводної обстановки в зоні державного морського кордону.

## Розроблено, створено, впроваджено у виробництво та прийнято на озброєння Державної прикордонної  служби України перші вітчизняні морські РЛС нового покоління «Буревісник-1» та «Буревісник-4» (всього 23 РЛС), робота  яких в процесі військових випробувань та п’ятирічної експлуатації на берегових постах спостережень Одеського та Сімферопольського загонів ДПС України  підтвердила, що 16 техніко-економічних показників із 30 виявились кращими за техніко-економічні показники РЛС закордонного виробництва, а 10 техніко-економічних показників створених радіоелектронних систем виявились на  рівні із показниками закордонних РЛС того ж класу.

## Прийняті на озброєння радіоелектронні системи нового покоління – морські РЛС «Буревісник-1» та «Буревісник - 4» для забезпечення ефективної роботи витрачають електроенергії в 4 рази менше, ніж РЛС «Furuno FAR-2817 (Японія),  в 6 раз менше, ніж РЛС  ««ATLAS Radar 9600 TM» (Німеччина),  в 8 разів менше, ніж РЛС «НАЯДА-25М1» (РФ)

## Із постановкою РЛС «Буревісник-1» та РЛС «Буревісник-4» на озброєння створено комплексну систему контролю державного морського кордону України та судноплавства, яка містить у собі пости технічного спостереження Державної прикордонної служби України с підрозділами охорони державного кордону, які оснащені вітчизняними технічними засобами висвітлення та контролю надводної обстановки (рис.13 – рис.15).

## Створено систему обміну інформацією між постами технічного спостереження та віддаленими користувачами за допомогою узгоджених каналів зв’язку та зовнішніх мереж Ethernet, яка забезпечує передачу даних із прикордонних постів технічного спостереження про надводну обстановку на державному морському кордоні та стан працездатності РЛС, а також отримування команд у реальному масштабі часу для керування процесом спостереження.

## Розроблено вітчизняне інтерактивне програмне забезпечення в складі радіоелектронних комплексів нового покоління «Буревісник-1» та «Буревісник-4», яке  свідчить про те, що сукупність програмних засобів забезпечує ефективний прийом та подальшу обробку сигналів, які надходять із прийомного модуля, а також інформативне відображення результатів обробки на екранах моніторів (рис.13 – рис.15).

| Рис.1. Загальний вигляд приймача- пере давача із антеною, яка закрита обтічником (стійка1П132) РЛС Буревісник-1» | Рис.2. Вигляд приймача-передава-ча із відкритою кришкою обтічника антени (стійка 1П132) РЛС Буревісник-1» | Рис.3. Вигляд прила-ду 1П132 зі знятою кришкою із боку модулятора та магне-трона передавача РЛС «Буревісник-1» | Рис.4. Зовнішній вигляд імпульс-ого коаксіально-го магнетрона «Бутон» |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис.5. Вигляд приладу 1П132 зі знятою кришкою із боку приймача «Океан» РЛС «Буревісник-1» | Рис.6. Зовнішній вигляд блоку пер-винної обробки відеосигналу РЛС «Буревісник-1» та РЛС «Буревісник-4» | Рис.7. В цеху ДП «КДЗ «Буревісник», наладка блоку спец-обчислювача (на лівій стороні видно блок первинної обробки) | Рис.8. Зовнішній вигляд вентиль-ного індукторно-го двигуна антен РЛС «Буревіс-ник-1» та РЛС «Буревісник-4». |
| Рис.9. Приймач-передавач (прилад 1П-132) РЛС «Буревісник-1» посту спостереження Одеського загону ДПС. | Рис.10. Пульт керування РЛС «Буревісник-1» на посту спостере-ження Одеського загону ДПС України. |
| Рис.11. РЛС «Буревісник-4» на посту спостереження острів Зміїний Одеського загону, звідки дані про стан надводної обстановки в зоні морського кордону передаються в систему «ГАРТ-12» Державної прикордонної служби України. | Рис.12. Стійка із пультом керування, системою живлення, спецобчислюва-чем, системою запуску синхронізації та контролю (прилад 1П-54) і стійка електронної картографічної навігацій-ної системи (ЕНІКС) (прилад 1П-54-1, входить до складу РЛС «Буревісник-4» на посту спостереження о. Зміїний Одеського загону ДПС України. |
| Рис.13. Графічне відо- браження на моніторі РЛС «Буревісник-1» зареєстрованих і супро-воджуваних (до 50 шт.) надводних об’єктів. | Рис.14. Відображення на моніторі РЛС «Буревіс-ник-1» та РЛС «Буревіс-ник-4» надводного становища в режимі «Північ». | Рис.15.Траєкторії супро-воджуваних надводних об’єктів із збереженням у пам’яті спецобчислю-вача на протязі 48 годин. |

# Основні наукові та науково-технічні результати:

## Виявлені загальні ознаки та закономірності фізичних процесів у приводному шарі тропосфери, які визначають можливість ефективної роботи морських РЛС 3-сантиметрового та 8-міліметрового діапазонів при охороні територіальних вод та судноплавстві.

## Встановлена емпірична залежність між висотою хвилеводу випару та величиною множника ослаблення радіохвиль 3-сантиметрового діапазону, на основі якої запропоновані методики діагнозу та прогнозу дальності дії радіолокаційних систем.

## За допомогою комплексних радіофізичних досліджень розповсюдження радіохвиль над поверхнею моря або океану показано, що відбиті від морської поверхні сигнали можна використовувати для оперативної діагностики умов розповсюдження радіохвиль сантиметрового діапазону та діагностики дальності дії радіоелектронних систем контролю морського кордону та судноплавства.

## Створено вітчизняний імпульсний коаксіальний магнетрон (рис.4) трьохсантимерового діапазону із холодним (без розжарювання) катодом із гарантованим терміном безвідмовної роботи не менше 10 000 годин і більше 20 000 годин в реально працюючих передавачах РЛС «Буревісник-1» та РЛС «Буревісник-4».

## Створено супергетеродинний приймальний модуль «Океан» у гібридно-інтегральному виконанні із малошумливим трисмуговим підсилювачем із покращеною лінійно-логарифмічною характеристикою коефіцієнта підсилення та цифровим керуванням режимами роботи.

## Створено новий ефективний вентильний індукторний двигун антени (рис.8) радіолокаційної системи із відносно малим числом оборотів та значним навантаженням на валу.

## Створено новий обтічник антени (рис.1) із використанням нетрадиційних безпечних технологій та матеріалів для забезпечення роботи антенної системи в складних метеорологічних умовах.

## Створено спеціальний обчислювач (рис.6, рис.7) та його програмне забезпечення для обробки сигналів та інформації що надходить в приймальний модуль РЛС.

## Створено схему автоматичного керування елементами та вузлами РЛС «Буревісник-1», «Буревісник-4» та її програмне забезпечення.

## Створено перші багатофункціональні вітчизняні морські радіолокаційні системи нового покоління «Буревісник-1» (рис.1 - рис.10) та «Буревісник-4» (рис11, рис.12), які потребують для енергоживлення не більш 240 Вт та забезпечують ефективний контроль морського кордону України та судноплавства.

# Порівняння із закордонними імпульсними морськими РЛС «ATLAS Radar 9600TM»(Німеччина), «Furuno FAR-2817 (Японія) та «НАЯДА-25М1» (РФ) того ж класу дозволяє зробити такі висновки:

## Вітчизняні імпульсні морські РЛС нового покоління - «Буревісник-1» та «Буревісник-4» не мають  аналогів в СНГ.

## По 10 із 30 параметрів створені в Україні морські РЛС нового покоління не поступаються кращим закордонним аналогам.

## По 16 важливим параметрам із 30 створені вітчизняні морські РЛС перевищують аналогічні параметри закордонних РЛС того ж класу (Опис  роботи, том 2. Порівняльна таблиця 7,5).

# Результати наукових досліджень та розробок, які впроваджені в серійне виробництво, у тому числі:

## Результати математичного моделювання та фундаментальних досліджень магнетронів впроваджені в розроблений і створений спільними зусиллями вчених і інженерів ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України (м. Харків), а також фахівців СКБ «Спектр» та ДП завод «Генератор» (м.Київ), вітчизняний імпульсний коаксіальний магнетрон із холодним катодом. Генератор електромагнітного випромінювання Х-діапазону впроваджено у серійне виробництво під назвою магнетрон «Бутон» (рис.4) та використано в серійних передавачах (рис.3) вітчизняних імпульсних морських РЛС нового покоління - «Буревісник-1» та РЛС «Буревісник-4».

## Розроблено конструкцію оригінального, економічного вентильного індукторного двигуна із відносно малим числом оборотів та значним навантаженням на валу, впроваджено його в серійне виробництво (ТОВ «Електротехніка – Нові технології», м. Одеса), та встановлено в якості антенного привода в створених вітчизняних серійних імпульсних морських РЛС нового покоління - «Буревісник-1» та РЛС «Буревісник-4» що забезпечило енергоспоживання всієї РЛС не більше 240 Вт..

## На основі вітчизняних радіоелектронних приладів нового покоління розроблено конструкції і створено радіолокаційні комплекси «Буревісник-1» та РЛС «Буревісник-4» (рис1 - рис.12), які впроваджено у серійному виробництві на ДП «Київський державний завод «Буревісник», сертифіковано та прийнято на озброєння Державної прикордонної служби України відповідно до наказу №248 Голови Державної прикордонної служби України від 0.4.04.2007 року.

## Починаючи з 2006 року виготовлено серію із 23 радіолокаційних комплексів «Буревісник», які встановлені на постах технічного спостереження підрозділів Одеського та Сімферопольського загонів охорони морського державного кордону, як технічні засоби висвітлення та контролю надводної обстановки та судноплавства.

# Основні висновки роботи полягають у наступному:

## Вітчизняними фахівцями розроблені наукові основи сучасної морської радіолокації, на яких ґрунтується розробка, створення та впровадження в серійне виробництво нового покоління вітчизняних морських радіоелектронних засобів контролю судноплавства та надводної обстановки в зоні державного морського кордону України.

## Розроблено принципи побудови, створено та впроваджено у серійне виробництво патентовані вітчизняні оригінальні прилади, які складають основу  нового покоління вітчизняних багатофункціональних радіоелектронні систем контролю морського кордону та судноплавства.

## Розроблено принципи побудови нових, сучасних,  високоефективних вітчизняних морських багатофункціональних радіоелектронних комплексів «Буревісник-2», «Буревісник-3», «Буревісник-4», «Буревісник-ЗГ» контролю надводної обстановки та судноплавства, а радіоелектронні комплекси «Буревісник-1» та «Буревісник-4» впроваджено в серійне виробництво та прийнято на озброєння ДПС України.

## На основі вітчизняної елементної бази, розроблені, створені та впроваджені у серійне виробництво морські багатофункціональні радіоелектронні комплекси нового покоління РЛС «Буревісник-1» та РЛС «Буревісник-4» для контролю надводної обстановки в зоні морського кордону. Комплекси сертифіковані, за своїми технічними характеристиками вони відповідають всім вимогам ДСТУ ISO 9001-2001, перевершують за параметрами закордонні аналоги та є оптимальними по критерію "ефективність-вартість".

## Комплекси прийняті на озброєння Державною прикордонною службою України відповідно до наказу №248 від 04.04.2007 р. Голови Державної прикордонної служби України. Наша держава позбавлена імпортної залежності від країн виробників морських РЛС такого класу.

## Основні результати роботи висвітлені в 3 монографіях, більш ніж 20 статтях (10 статтей у провідних закордонних журналах), 3 авторських свідоцтвах СРСР, 4 патентах України, 15 тезах доповідей на  міжнародних науково-технічних конференціях, в представленій до захисту одній докторській дисертації (І.М. Миценко, ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України)..

## Кількість реферованих публікацій дорівнює - 21, в тому числі в міжнародних журналах в базі даних Scopus - 15.

Автори:

| 1. |  | В.В. Дзюба |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | А.Д. Доріченко |
| 3. |  | В.Д. Єрьомка |
| 4. |  | А.Ф. Зиков |
| 5. |  | О.Є. Мальований |
| 6. |  | І.М. Миценко |
| 7. |  | Л.П. Міліневський |
| 8. |  | А.М. Півень |
| 9. |  | О.І. Прокопенко |
| 10. |  | Д.В. Роскошний |