НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ

Iнститут кiбернетики iм. В.М. Глушкова НАН України

Цикл наукових  праць  на здобуття  щорiчної  премiї Президента України  для молодих вчених

ЦИКЛ ПРАЦЬ  “РОЗВИТОК АРХIТЕКТУРИ ТА СИСТЕМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВIТЧИЗНЯНИХ СУПЕРКОМП’ЮТЕРIВ СКIТ”

ГОЛОВИНСЬКИЙ Андрiй Леонiдович 	кандидат  технiчних  наук,  науковий спiвробiтник   Iнституту  кiбернетики iм. В.М. Глушкова НАН України

МАЛЕНКО Андрiй Леонiдович 	кандидат фiзико-математичних  наук, науковий  спiвробiтник  Iнституту  кi- бернетики  iм.  В.М.  Глушкова  НАН України

БАНДУРА Олександр Юрiйович	молодший		науковий		спiвро- бiтник	Iнституту 	кiбернетики iм. В.М. Глушкова НАН України

ГОРЕНКО Сергiй Олександрович 	молодший		науковий		спiвро- бiтник	Iнституту 	кiбернетики iм. В.М. Глушкова НАН України

Реферат

Київ – 2013

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Суперкомп’ютернi технологiї та системи є одним з голов- них чинникiв, що визначають конкурентоспроможнiсть економiки держави та рiвень її технологiчного розвитку. Без їх використання неможливо створювати сучасну те- хнiку, новi матерiали, лiкарськi засоби, моделювати та прогнозувати екологiчнi, те- хнологiчнi та iншi загрози. Понад 60% свiтових високопродуктивних обчислюваль- них ресурсiв використовують для розв’язання складних задач економiки, управлiння фiнансами, промисловостi, нафтогазової та iнженерно-геологiчної галузей, решта – орiєнтованi на задачi обороноздатностi та науки.

Аналiз свiтових тенденцiй застосування супер-ЕОМ у Росiї, США, ЄС та iнших країнах свiдчить, що цей напрямок є одним з прiоритетних.

В Українi, яка має високий науково-технiчний потенцiал у галузi створення сучасних високопродуктивних iнтелектуальних iнформацiйних технологiй, створе- но ряд кластерних комплексiв, якi застосовуються при розв’язаннi складних задач господарського комплексу, науки та промисловостi.

У цьому  напрямку  вагомi  результати  отримали  C.  Крей,  Дж.  Донгара, В.М. Коваль, А.О. Якуба, А.I. Петренко, С.Д. Погорiлий, I.А. Каляєв, А.О. Лацис, Дж. Леунг та iншi.

Кожне поколiння елементної бази, новi технологiї, що з’являються, спонука- ють переглядати пiдходи до реалiзацiї архiтектури та програмного забезпечення су- перкомп’ютерiв з кластерною архiтектурою (СКА). Тому постали задачi проектува- ння кластерiв з гiбридними обчислювальними вузлами (з використанням графiчних прискорювачiв), створення унiверсальних засобiв керування компонентами кластер- ної системи та потоком обчислювальних задач, якi б забезпечувала високу ефектив- нiсть використання обладнання, малi iнтелектуальнi засоби контролю та дiагности- ки, пiдтримували широкий спектр застосувань обчислювальної системи у прикла- дних областях.

Поява грiд-технологiй надала новий поштовх у розвитку суперкомп’ютерної галузi. Засоби об’єднання кластерiв у грiд дозволяють розв’язувати якiсно новi на- уковi задачi з одночасним використанням десяткiв  кластерiв. Постала задача по- глибленого дослiдження засобiв безвiдмовної роботи кластера у грiдi та iнтерфейсу користувача для з’ясування та усунунення факторiв,  якi обмежують ефективнiсть та поширення грiд-технологiй.

Викладене свiдчить про те, що тема роботи, присвяченої розробцi архiтектури та розвитку базового програмного забезпечення СКА, є актуальною.

Мета i завдання дослiдження. Метою роботи є розвиток архiтектури та си- стемного програмного забезпечення вiтчизняних високопродуктивних обчислюваль- них комплексiв лiнiйки СКIТ за рахунок використання сучасних технологiй вiртуа- лiзацiї обчислювальних систем та застосування графiчних прискорювачiв.

Основнi задачi дослiдження:

2

- розробка архiтектури та базового програмного забезпечення суперкомп’ютера

СКIТ Iнституту кiбернетики iменi В.М Глушкова НАН України;

- удосконалення  архiтектури  СКА  за рахунок  використання  централiзованої дискової пiдсистеми та мережi зi спiльними функцiями керування i передачi даних;

- розробка iнтерфейсу керування СКА та роботи в грiдi;

- побудова методики збору та аналiзу статистичних даних про використання ресурсiв СКА, яка дозволяє здiйснювати оперативний контроль за його роботою;

- побудова моделi появи та виконання на СКА обчислювальних задач;

- розробка методiв оцiнки завантаження черги задач СКА;

- розробка оригiнальних методiв енергозбереження СКА;

- забезпечення безпеки СКА.

Об’єкт дослiдження – процес проектування високопродуктивних обчислю- вальних комплексiв з кластерною архiтектурою.

Предмет дослiдження – архiтектура  та системне програмне забезпечення високопродуктивних обчислювальних комплексiв.

Методи дослiдження. Для розв’язання сформульованих задач у роботi вико- ристовуються результати та методи загальної теорiї систем, теорiї iнформацiї, теорiї алгоритмiв, теорiї ймовiрностей, математичної статистики та математичного аналi- зу.

Наукова новизна  отриманих результатiв. Основними результатами циклу наукових праць, якi визначають наукову новизну, є наступнi:

- удосконалено архiтектуру СКА за рахунок використання централiзованої ди- скової пiдсистеми та мережi зi спiльними функцiями керування i передачi даних, що дозволяє, у порiвняннi з вiдомими рiшеннями, на 5–10% знизити вартiсть побудови, пiдвищити продуктивнiсть та надiйнiсть кластерних систем;

- вперше запропоновано модель появи та виконання на кластерi обчислювальних задач з використанням емпiричних iндексiв коливань активностi користувачiв, яка, на вiдмiну вiд вiдомих, враховує структурнi особливостi виконання обчислювальних задач i дозволяє на 5–7% покращити точнiсть прогнозiв. Застосування  цiєї моделi для  динамiчного керування  вузлами дозволяє  збiльшити ресурс  обчислювальних вузлiв та зменшити енергоспоживання кластера;

- розвинуто методи оцiнки завантаження черги задач для вибору алгоритмiв пла- нування, якi, на вiдмiну вiд вiдомих рiшень, дозволяють кiлькiсно оцiнити обчислю- вальнi сервiси кластера та на 5–10% їх покращити, обравши  найкращий алгоритм планувальника.

Практичне значення отриманих результатiв. Отриманi в роботi результа- ти мають практичне значення, i є внеском у розвиток архiтектури та базового про- грамного забезпечення високопродуктивних обчислювальних комплексiв. Розв’язанi задачi в областi архiтектури дозволяють зменшити вартiсть побудови, знизити енер- госпоживання, збiльшити надiйнiсть та продуктивнiсть СКА.

Практичне значення визначають наступнi результати:

3

- розроблено архiтектуру  та розвинуто базове програмне забезпечення супер- комп’ютера СКIТ, який, завдяки впровадженню розроблених архiтектурних рiшень, вiдповiдає рiвню кращих свiтових аналогiв, а за деякими  показниками переважає їх. На момент створення коефiцiєнт використання обладнання 0.75 був найкращим серед подiбних систем у рейтингу Top50 найпотужнiших суперкомп’ютерiв СНД;

- розроблено iнтерфейс керування обчислювальним процесом СКА та роботи в грiдi для користувачiв i адмiнiстраторiв, який, у порiвняннi з вiдомими рiшеннями, дозволяє спростити використання СКА, полегшити роботу адмiнiстраторiв;

- розвинуто нову методику збору та аналiзу статистичних даних про використа- ння ресурсiв СКА, яка дозволяє здiйснювати оперативний контроль за його роботою, використовуючи iнформацiю про активнiсть користувачiв, характер роботи їх задач тощо;

- розроблено оригiнальнi методи енергозбереження кластерних комплексiв, якi, завдяки використанню динамiчного керування обчислювальними ресурсами, дозво- ляють на 5% зменшити енергоспоживання вузлiв та уникнути аварiй через перегрiв обладнання кластера;

- дослiджено  проблеми безпеки СКА  та визначено слабкi  мiсця.  Розроблено активну  систему  захисту  вiд  несанкцiонованого доступу  з мережi  Iнтернет,  яка дозволяє пiдвищити надiйнiсть СКА, блокуючи зловмисникам доступ до них.

Впровадження результатiв.  Результати  роботи  використанi  при  розроб- цi архiтектури  та  розвитку базового програмного забезпечення суперкомп’ютера Iнституту кiбернетики iменi В.М. Глушкова НАН України.

Цикл наукових  праць  за результатами роботи.  Цикл праць подiляється  за тематикою на чотири основнi групи:

- аналiз основних рiзновидiв архiтектур  суперкомп’ютерiв, розв’язання задачi проектування гiбридних обчислуювальних кластерiв;

- задачi проектування ефективної  архiтектури  обчислювального кластера, що дозволили побудувати суперкомп’ютер СКIТ-3;

- задачi розробки iнтерфейсу керування СКА та роботи у грiдi, новi методики збору та аналiзу статистичних даних про використання ресурсiв СКА, моделi появи та виконання обчислювальних задач та методiв оцiнки  завантаження черги задач кластера;

- розробка методiв енергозбереження, розвиток архiтектур та забезпечення без- пеки СКА.

Вказанi працi вирiшують рiзнi аспекти створення сучасного вiтчизняного су- перкомп’ютера i разом складають цiлiсне дослiдження, яке дозволило створити ар- хiтектуру та системне програмне забезпечення суперкомп’ютерiв лiнiйки СКIТ.

Усi науковi результати роботи опублiкованi в 9 статтях  у фахових виданнях та 11 тез доповiдей мiжнародних наукових конференцiях.

4

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обґрунтовано актуальнiсть дослiдження, визначено його мету та зав- дання, наукову новизну, теоретичне та практичне значення дослiдження впровадже- ння отриманих результатiв.

Перший  роздiл  присвячено порiвняльному аналiзу основних рiзновидiв архi- тектур суперкомп’ютерiв, показано, чому кластерна архiтектура є на сьогоднi домi- нуючою при побудовi суперкомп’ютерiв.

Згiдно останньої редакцiї (листопад 2012 року) перелiку найпродуктивнiших ЕОМ у свiтi – ”Top 500”,  на даний час розвиток суперкомп’ютерних технологiй характеризується  трьома основними напрямками (табл. 1).  Найбiльш поширеною є кластерна  архiтектура,  частка  якої  складає  82%. Це пояснюється можливiстю використання при побудовi комп’ютерного обладнання загального призначення.

У роботi розглядаються суперкомп’ютери з кластерою архiтектурою (СКА, кластер). Суперкомп’ютер СКIТ можна вiднести як до MPP систем, так i до кла- стерiв.

Таблиця 1. Порiвняння сучасних суперкоп’ютерних архiтектур

| Архiтектура | Пам’ять | Вузли | Iнтерконект |
| --- | --- | --- | --- |
| З масовим паралелiзмом (MPP) | Розподiлена або NUMA | Виготовленi на замовлення | Виготовлений на замовлення |
| Кластерна | Розподiлена | Сервери серiйного виробництва | Infiniband, Ethernet |
| Типу сузiр’я | Розподiлена | Великi мультипроцесорнi сервери | Infiniband, Ethernet |

За останнi роки з’явився новий рiзновид комп’ютерних систем, якi мають у своєму складi  крiм  унiверсальних процесорiв  спецiалiзованi прискорювачi обчи- слень на графiчних процесорах.

Прискорювачi використовують спрощену процесорну архiтектуру  без блокiв прогнозування, iз зменшеним кешем, та мають набагато бiльшу кiлькiсть процесо- рiв (3072 потокових процесорiв у Radeon HD6990), у порiвняннi з унiверсальними процесорами (12–16 ядер для сучасних центральних процесорiв). Така  архiтекту- ра дозволяє отримати високу ефективнiсть використання електронних компонентiв кристалу та продуктивнiсть на 1 Вт енергоспоживання.

Надзвичайно висока продуктивнiсть таких обчислювальних вузлiв вимагає вра- хування цього при проектуваннi кластерної архiтектури, збалансування характери- стик її елементiв.

У роботi виконано аналiз робiт, присвячених базовому програмному забезпе- ченню (БПЗ) суперкомп’ютерiв. Задача розвитку БПЗ  поставала щоразу при змiнi архiтектури обчислювальних комплексiв.

5

У другому  роздiлi  розв’язано задачi розробки архiтектури  та розвитку базо- вого програмного забезпечення суперкомп’ютера СКIТ, розвитку архiтектур висо- копродуктивних обчислювальних систем.

Розв’язанi у роботi задачi проектування  архiтектури  обчислювального кла- стера дозволили  побудувати  суперкомп’ютер СКIТ-3 (табл. 2), найпотужнiший в Українi на момент створення.

У роботi розв’язано задачi завантаження всiх вузлiв кластера з єдиного образу операцiйної системи. Це дозволило уникнути проблем синхронiзацiї образiв, знизити вартiсть побудови та пiдвищити надiйнiсть за рахунок спрощення дискової пiдсисте- ми вузлiв.

Таблиця 2. Суперкомп’ютер СКIТ-3

| Кiлькiсть вузлiв | 127 |
| --- | --- |
| Загальна кiлькiсть ядер | 716 |
| Оперативна пам’ять | 2 Гб на ядро |
| Пiкова продуктивнiсть | 7,5 ТФлопси |
| Продуктивнiсть у Linpack | 5,3 ТФлопси |
| Система збереження даних | Lustre FS 100 Тб |

Тiсно пов’язаною iз структурою обладнання є архiтектура  базового програм- ного забезпечення СКА.

У роботi розв’язано задачу пiдвищення ефективностi  роботи керiвних серве- рiв кластера шляхом використання можливостей технологiй вiртуалiзацiї OpenVZ. Це дозволило перенести бiльшiсть серверiв (веб-сервер iнтерфейсу користувача та адмiнiстратора, система керування, сервер статистики, грiд-сервер, поштовий сер- вер) у вiртуальнi контейнери i, таким чином, пiдвищити вiдмовостiйкiсть вiдповiд- них сервiсiв, зменшити вартiсть побудови та енергоспоживання керiвної пiдсистеми СКА.

Також розв’язано задачу проектування гiбридного вузла для суперкомп’юте- ра нового поколiння на  основi потокових процесорiв графiчних адаптерiв (GPU). Дослiджено залежнiсть результатiв тесту Linpack вiд характерисник обладнання гi- бридного обчислювального вузла. Показано, що гiбридний вузол є високопродуктив- ним обчислювальним елементом, придатним для побудови великих кластерних си- стем.

Тест Linpack є основним засобом рейтингування СКА. Поява Linpack для GPU

дозволила порiвняти продуктивнiсть кластерiв на звичайних та гiбридних вузлах.

Запропоновано емпiричну формулу оцiнки продуктивностi Rmax  СКА з гiбри- дними вузлами, якi мають n центральних процесорiв (CPU) та m графiчних приско- рювачiв (GPU). Дана формула дозволяє розробникам оцiнити порядок  продуктив- ностi суперкомп’ютера, який проектується:

6

Rˆmax = αnC  + βmG,

де C – пiкова продуктивнiсть CPU, α – ефективнiсть використання CPU, G – пiкова продуктивнсть GPU, β – ефективнiсть використання GPU.

Дослiджено 	ефективнiсть 	гiбридних	архiтектур 	обчислювальних	вузлiв (табл. 3) i знайдено оптимальну конфiгурацiю вузла за технiчними характеристи- ками та загальною вартiстю. Ефективнiсть використання GPU склала 40–50%, для CPU 85–98% щодо теоретичної продуктивностi.

Таблиця 3. Характеристики обчислювальних вузлiв з графiчними акселераторами

| Центральнi процесори | Два Intel Xeon X5675 3.06 ГГц, пiкова продуктивнiсть 73 ГФлопсiв |
| --- | --- |
| Прискорювачi | Два NVidia Tesla M2050, пiкова продуктивнiсть 515 ГФлопсiв |
| Оперативна пам’ять | 24 Гб |
| Iнтерконект | Infiniband DDR (20 Гбiт/с) та 1Gb Ethernet (1 Гбiт/с) |

Запропонована архiтектура  СКА має широкий спектр використання, впрова- джена у суперкомп’ютерному комплексi СКIТ та кластерах наукових установ НАН України.

У третьому роздiлi розв’язано задачi розробки iнтерфейсу керування СКА та роботи у грiдi, новi методики збору та аналiзу статистичних даних про використання ресурсiв СКА, моделi появи та виконання обчислювальних задач та методiв оцiнки завантаження черги задач кластера.

Розроблено систему керування СКА, яка дозволила створити iнтелектуальнi засоби керування, монiторингу та дiагностики структурних  елементiв комплексiв, для яких розроблено програмнi засоби для пiдвищення надiйностi та ефективностi кластерiв.

Система керування cкладається  з веб-портала та програмного забезпечення промiжного рiвня, якi взаємодiють з програмним забезпеченням СКА. Вона має фун- кцiональний iнтерфейс керуванням обчислювальним процесом СКА для користува- ча та адмiнiстратора. Даний iнтерфейс дозволив суттєво спростити роботу з СКА та пiдвищити ефективнiсть його використання.

Основнi властивостi системи керування кластером:

- пiдтримка менеджерiв ресурсiв Slurm, Torque;

- GUI розрахований на непiдготовленого користувача;

- робота через веб-браузер;

- багатомовний iнтерфейс;

- повiдомлення про критичнi помилки надсилаються на e-mail або SMS;

7

- робота в грiдi, у тому числi запуск задач, та локальному кластерi максимально унiфiкованi.

Розроблено методику збору та аналiзу статистичних даних про використання ресурсiв СКА, що дозволило здiйснювати оперативний контроль за його роботою, а саме облiк використання ресурсiв:

- обчислювальними задачами локальних користувачiв;

- грiд-задачами вiртуальних органiзацiй;

- сховища даних.

У роботi розроблено модель появи та виконання на кластерi  обчислюваль- них задач, яка вiдрiзняється використанням емпiричних iндексiв добових коливань активностi користувачiв. Запропонована модель аналiзує характеристики роботи об- числювальних задач та визначає емпiричнi iндекси на основi статистичних даних.

Цю модель використано при побудовi системи енергозбереження кластера, вона дозволяє заздалегiдь передбачати активнiсть користувачiв та готувати кластер до цього, змiнюючи кiлькiсть доступних вузлiв та параметри системи охолодження.

У роботi розроблено методику аналiзу ефективностi алгоритмiв планувальни- кiв для заданого потоку  задач.  Показано, що статистичний аналiз iсторiї запускiв обчислювальних задач дозволяє передбачити активнiсть користувачiв.

Дану методику  впроваджено на розробленому програмно-апаратному стендi, який дозволив кiлькiсно  оцiнити обчислювальнi сервiси кластера  та на 5–10% їх покращити, обравши найкращий алгоритм планувальника.

Основнi характеристики стенду:

- вiртуалiзацiя до 1000 вiртуальних вузлiв на одному реальному обчислювально- му вузлi;

- додатковi реальнi вузли дозволяють масштабувати стенд до 10000–50000 вiр- туальних вузлiв;

- масштабування часу в 20–50 разiв;

- можливiсть встановлення рiзних планувальникiв та їх порiвняння на одному наборi задач;

- автоматична обробка та аналiз результатiв запускiв вiртуальних задач.

Для кiлькiсної оцiнки обчислювальних сервiсiв у роботi запропоновано iндекси оцiнювання якостi алгоритмiв планувальникiв.

Основний iндекс для порiвняння – середнiй час очiкування, зважений на час виконання та ймовiрнiсть миттєвого отримання ресурсiв для задачi даного розмiру:

W3 =

1 X

n

n

i=1

(si

− qi)

ri

Fˆ(N − ci + 1),

де qi   – момент  часу  постановки  в  чергу,  si   – момент  запуску,  ri  – тривалiсть виконання, ci  – кiлькiсть зайнятих вузлiв для i-ї задачi (i = 1, . . . , n), n – кiлькiсть

8

задач, N – кiлькiсть вузлiв у кластерi. Функцiя Fˆ(x) – емпiрична функцiя розподiлу зайнятих вузлiв.

Додатково визначено iндекс W0  – вiдсоток задач, якi отримали ресурси без очiкування.

На основi даної методики виконано порiвняння реалiзацiй основних алгоритмiв планування потоку задач для кластерiв. За результатами перевагу в 20–30% за iнде- ксами отримав алгоритм Torque FIFO, при цьому алгоритм Slurm Backfill швидше надає вузли новим задачам (на 20% бiльше задач запустились без очiкування).

Розроблена методика i побудований стенд дозволили пiдiбрати планувальник, найбiльш ефективний для заданого кластера як для локальних, так i для грiд-задач. Це, в свою чергу, дозволило пiдвищити  енергоефективнiсть  кластера,  зменшити загальний час виконання задач.

У четвертому роздiлi  розв’язано задачi розробки методiв енергозбереження, розвитку архiтектур та забезпечення безпеки СКА.

Розроблено методи енергозбереження СКА за допомогою моделi виконання обчислювальних задач та  прогнозування завантаження черги задач, що дозволило адаптивно змiнювати характеристики системи вiдповiдно до параметрiв черги задач.

На основi енергозберiгаючих технологiй комп’ютерiв розроблено системи ав- томатичного керування тактовою частотою процесорiв, автоматичного регулювання кiлькостi доступних вузлiв, контролю за температурою обладнання.

У роздiлi  проаналiзованi питання контролю температури  компонентiв  кла- стера. Ця задача є  актуальною  при експлуатацiї  кластера  в клiматичних умовах України, особливо в лiтнiй перiод.

Розроблено програмне забезпечення системи термозахисту, яка знаходить такi зони i використовуючи можливостi IPMI вимикає вузли, температура яких переви- щила критичну межу. Тепловидiлення знижується, а разом з ним зменшуються зони перегрiву. Послiдовне вимкнення вузлiв кластера продовжується до настання нової термодинамiчної рiвноваги. Основнi переваги системи термозахисту:

- робота в автоматичному режимi;

- часткове вимкнення вузлiв не призводить зупинки обчислювального процеса кластера.

Впровадження	даної 	системи 	на	СКIТ 	Iнституту 	кiбернетики 	iменi В.М. Глушкова НАН України та ряд кластерiв iнститутiв Академiї наук України дозволило уникнути аварiй через перегрiв.

Запропоновано архiтектуру  централiзованої дискової  пiдсистеми  СКА,  яка вiдрiзняється  тим,  що в  iнфраструктуру  кластера  вводиться  окремий  дисковий сервер, основною задачею якого є забезпечення службовими дисковими ресурсами усiх вузлiв кластера через мережу Infiniband.

Тестування показало високу ефективнiсть  даної архiтектури.  Швидкiсть по- слiдовного читання з вiртуального диска становить близько 300 Мб/с, що перевищує швидкодiю найпродуктивнiших жорстких дискiв, для яких показник послiдовного

9

читання не перевищує 80 Мб/с. Таким чином, отримано пiдвищення надiйностi, вiд- мовостiйкостi та одночасно зменшення вартостi СКА на 2–3% (або вiдповiдне збiль- шення продуктивностi).

Запропоновано архiтектуру СКА зi спiльними мережами керування та передачi даних, в якiй всi сервiси перенесено на IP-стек Infiniband. При цьому характеристики Infiniband для передачi даних не погiршились. Досягнуто пiдвищення надiйностi та одночасно зменшення вартостi СКА на 3–4% (або вiдповiдне збiльшення продуктив- ностi).

У роботi проведений аналiз кластерного комплекса з точки зору iнформацiйної безпеки, визначенi вразливi мiсця та запропонованi методи посилення його безпеки.

Розроблена система захисту вiд зовнiшнiх вторгнень є вдосконаленням мере- жевого екрана кластера за допомогою додаткового адаптивного фiльтра мережевих пакетiв. Принцип роботи фiльтра полягає в аналiзi системних журналiв кластера на предмет фактiв перебору пароля.

Робота цiєї системи показала, що спроби несанкцiонованого доступу на ком- плексi СКIТ блокуються протягом 2–5 хвилин.

Iнформацiйнi технологiї, розробленi у рамках  даного дослiдження, зробили значний внесок в успiшнiсть роботи комплекса СКIТ, забезпечили його багаторiчне надiйне та безвiдмовне функцiонування та увiйшли до його базового програмного забезпечення.

ВИСНОВКИ

Головним результатом роботи є розв’язання науково-технiчної задачi прое- ктування архiтектури та  розвитку базового програмного забезпечення високопро- дуктивних обчислювальних комплексiв з кластерною архiтектурою.

Удосконалено апаратну та програмну архiтектуру кластерних систем з вико- ристанням сучасних технологiй вiртуалiзацiї та гiбридних обчислень iз застосуван- ням графiчних прискорювачiв. Розроблено програмно-апаратнi засоби, якi дозволя- ють розв’язувати задачу проектування кластерних систем на новому якiсному рiвнi.

Проведено експериментальнi та теоретичнi дослiдження, якi дозволили зроби- ти наступнi висновки:

1.  Розроблено архiтектуру та розвинуто базове програмне забезпечення супер- комп’ютера СКIТ. Побудована система вiдповiдає кращим свiтовим аналогам, а за деякими показниками переважає їх. СКIТ був найпотужнiшим в Українi на момент створення, а коефiцiєнт використання обладнання 0.75 був найкращим серед подi- бних систем у рейтингу Top50.

2. Удосконалено архiтектуру кластера за рахунок використання централiзова- ної дискової пiдсистеми та мережi зi спiльними функцiями керування i передачi да- них, що дозволило на 5–10% знизити вартiсть побудови, пiдвищити продуктивнiсть

10

та надiйнiсть.

3. Розроблено графiчний iнтерфейс  керування кластером  та роботи у грiдi. Iнтерфейс суттєво спростив  роботу українських та закордонних науковцiв з кла- стером та грiдом.

4. Запропоновано методику збору та аналiзу статистичних даних про викори- стання ресурсiв кластера, впровадження якої дозволило проаналiзувати характери- стики обчислювальних задач i створити технологiї адаптивного керування роботою кластерної системи.

5. Побудовано моделi появи та виконання на кластерi обчислювальних задач, використання яких дозволило передбачати активнiсть користувачiв та на 5–7% по- кращити точнiсть прогнозiв при динамiчному керуваннi обчислювальними ресурса- ми, збiльшити ресурс вузлiв та зменшити енергоспоживання кластера.

6. Розроблено методи оцiнки завантаження черги задач кластера. Данi методи та розробленi програмнi засоби дозволили кiлькiсно оцiнити обчислювальнi сервiси кластера та на 5–10% їх покращити, обравши найкращий алгоритм планувальника.

7.  Розроблено методи енергозбереження кластерних комплексiв, впровадже- ння яких дозволило на 5% зменшити енергоспоживання вузлiв та уникнути аварiй через перегрiв обладнання кластера СКIТ.

8. Проаналiзовано задачу забезпечення безпеки кластерiв, розроблено активну систему захисту вiд  несанкцiонованого доступу з мережi Iнтернет, яка дозволила пiдвищити їх захищенiсть вiд несанкцiонованого доступу.

Результати роботи впроваджено в архiтектурi  та програмному забезпеченнi суперкомп’ютера СКIТ Iнституту кiбернетики iменi В.М. Глушкова НАН України. Впровадження результатiв роботи показало ефективнiсть сформульованих науково- технiчних положень.

Усi науковi результати роботи опублiкованi в 9 статтях  у фахових виданнях та 11 тез доповiдей мiжнародних наукових конференцiях.

11

СПИСОК ОПУБЛIКОВАНИХ ПРАЦЬ  ЗА ТЕМОЮ ДОСЛIДЖЕННЯ

1.  Головинский А.Л. Гетерогенный кластерный комплекс Института кибернетики НАН Украины: средства построения /  Головинский А.Л.,   Рябчун С.Г.,  Яку- ба А.А. // Искусственный интеллект. – 2006. – Т. 3. – С. 107–112.

2. Головинский А.Л. Средства построения гетерогенного кластерного комплекса / Головинский А.Л., Рябчун С.Г.,  Якуба А.А. // Изв. Таганрогского государствен- ного радиотехнического университета. – 2006. – Т. 71, № 16. – С. 4–11.

3. Golovynskyi A.L. Cluster supercomputer  architecture  /  Golovynskyi A.L.,  Ryab- chun S.G., Yakuba A.A. // Information Theories and Applications. – 2007. – Vol. 14.

– P. 374–381.

4. Головинский А.Л. Проблемы политики безопасности кластерного  комплекса / Головинский А.Л.,  Рябчун С.Г.,  Якуба А.А. // Управляющие системы и механи- змы. – 2007. – Т. 4. – С. 22–27.

5. Горенко С.А. Построение  суперкомпьютера  кластерной  архитектуры  без ис- пользования сети ethernet /	Горенко С.А., 	Головинский А.Л., 	Рябчун С.Г. // Искусственный интеллект. – 2008. – Т. 4. – С. 643–647.

6. Бандура А.Ю. Построение высокопроизводительной дисковой подсистемы для суперкомпьютеров кластерной архитектуры / Бандура А.Ю., Головинский А.Л., Рябчун С.Г. // Искусственный интеллект. – 2008. – Т. 3. – С. 611–618.

7.  Портал кластерных вычислений для управления вычислительными процессами на суперкомпьютерном  комплексе / 	Якуба А.А., 	Головинский А.Л., 	Банду- ра А.Ю. и др. // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – Т. 6. – С. 97–105.

8. Головинський А.Л. Графiчний iнтерфейс суперкомп’ютера на основi веб-техно- логiй / Головинський А.Л. // Управляющие системы и механизмы. – 2010. – Т. 3.

– С. 54–58.

9. Головинский А.Л. Веб-портал системы управления суперкомпьютером /  Голо- винский А.Л.,  Белоус Л.Ф.,  Маленко А.Л. // Вычислительные методы и програ- ммирование. – 2010. – Т. 11/7.

10.  Golovynskyi A.L. Cluster supercomputer  architecture  /  Golovynskyi A.L.,  Ryab- chun S.G.,  Yakuba A.A. // Proceedings of the Intern. Conf. KDS’2006. –  2006. – P. 112–118.

11.  Golovynskyi  A.L. Safety policy problems of cluster supercomputers  / 	Golovyn- skyi  A.L., 	Ryabchun  S.G., 	Yakuba  A.A.  //  Proceedings  of  the  Intern.  Conf. KDS’2007, Varna, Bulgaria, 2007.

12.  Рябчун С.Г. Перспективы развития суперкомпьютеров кластерной архитектуры в Украине /	Рябчун С.Г.,	Головинский А.Л. // Працi конференцiї ”50 рокiв Iнституту кiбернетики iменi В.М. Глушкова НАН України”. – 2008. –

С. 236–241.

13.  Компьютерное моделирование  электронной  и молекулярной  структуры  фра- гментов М-ДНК: стекинг димеров и тримеров /  Рубин Ю.В.,  Белоус Л.Ф.,  Го-

12

ловинский А.Л. и др. // Труды международной научной конференции ”Парал- лельные вычислительные технологии ПаВТ’2009”. –  Челябинск: Изд. ЮУрГУ,

2009.

14.  Головинський А.Л. Система  керування обчислювальним процесом суперком- п’ютера та грiду /	Головинський  А.Л., 	Якуба А.О. // Тези доповiдей мiжна- родної конференцiї ”Теоретичнi та прикладнi аспекти побудови програмних си- стем TAAPSD’2009”. – 2009. – С. 81–82.

15.  Головинський А.Л. Аналiз статистики використання суперкомп’ютера СКIТ Iн- ституту кiбернетики /   Головинський А.Л.,  Бандура О.Ю.,  Якуба А.О. // Тези доповiдей мiжнародної конференцiї ”Теоретичнi та прикладнi аспекти побудови програмних систем TAAPSD’2009”. – 2009. – С. 89–91.

16.  Головинский А.Л.  Применение  суперкомпьютерных  технологий  / 	Головин- ский А.Л.,  Маленко А.Л. // Зб. наукових праць мiжнародної конференцiї ”Суча- снi iнформацiйнi та iнновацiйнi технологiї на транспортi МINTT-2010”. – Т. 1. – Херсон: 2010. – С. 42–46.

17.  Головинский А.Л. Веб-портал системы управления суперкомпьютером / 	Го- ловинский А.Л.,  Белоус  Л.Ф. // Сб. трудов ХII Международной конференции серии ”Научный сервис в сети Интернет”. – п. Абрау-Дюрсо, Россия, 2010.

18.  Головинський А.Л. Аналiз ефективностi планувальникiв черги задач для супер- комп’ютера з кластерною архiтектурою /  Головинський А.Л.,  Маленко А.Л. // Матерiали конференцiї ”Високопродуктивнi обчислення HPC-UA 2011”. – 2011.

– С. 64–69.

19.  Архiтектура  gpu вузлiв обчислювального кластера  /  Головинський А.Л.,   Ма- ленко А.Л.,	Горенко С.О.,	Бандура  О.Ю. // Матерiали конференцiї ”Високо- продуктивнi обчислення HPC-UA 2011”. – 2011. – С. 70–75.

20. Головинський А.Л. Система керування суперкомп’ютером з пiдтримкою роботи у грiдi  scms  4.0  /	Головинський  А.Л., 	Маленко  А.Л., 	Черепинець В.В. // Матерiали мiжнародного наукового конгресу з розвитку iнформацiйно-комунi- кацiйних технологiй та розбудови iнформацiйного суспiльства в Українi. – 2011.

– С. 28–29.