Реферат

наукової роботи Ромасевича Ю.О.

«Оптимізація перехідних режимів руху вантажного візка прольотних кранів»

Метою даної наукової роботи є підвищення ефективності експлуатації вантажопідйомних кранів прольотного типу за рахунок формування оптимальних перехідних режимів руху механізму пересування кранового візка та розробка системи, яка забезпечує бажану керуючу дію на візок.

Робота підйомно-транспортних машин має яскраво виражений циклічний характер, при цьому перехідні режими руху їх механізмів займають значну долю від всієї тривалості робочого циклу (усталений рух може бути взагалі відсутнім). Одним з важливих резервів підвищення ефективності роботи крана є оптимізація перехідних режимів руху вантажного візка (розгін/гальмування). Варто відзначити, що продуктивність, надійність, а також зручність експлуатації кранів багато в чому залежать від коливань підвішеного на гнучкому підвісі вантажу.

Теоретичну основу для написання наукової роботи склали наукові праці Комарова М.С., Казака С.А., Ковальського Б.С., Александрова М.П., Гайдамаки В.Ф., Дукельского А.І., Будікова Л.Я., Григорова О.В.,               Герасимяка Р.П., Лобова М.О., Шеффлера М., Дресига Х., Курта Ф. та інших вчених, в яких досліджено динаміку руху кранів прольотного типу. Крім того, у роботі проаналізовано науковий доробок Смєхова А.О.,           Єрофєева М.І., Зарецкого А.А., Портного М.І., Свіргуна В.П., Бушера В.В., Черноусько Ф.Л., Акуленко Л.Д., Соколова Б.Н., Рунова М.М.,   Перельмутера М.М., Геронімуса Я.Л., Полякова Л.М., Ловейкіна В.С. та інших вчених, які отримали важливі результати в області оптимального керування вантажопідйомними машинами. Важливим математичним методом, який використаний у роботі, є варіаційне числення, розвиток якого пов’язаний з іменами видатних вчених Ейлера, Лагранжа, Пуассона, Якобі, Веєрштрасса та інших.

Основні положення наукової роботи доповідались і отримали позитивну оцінку на: науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу Київського національного університету будівництва і архітектури (м. Київ, 2008-2009 р.р.), наукових конференціях професорсько-викладацького складу ННТІ НУБіП України (м. Київ, 2007-2009 р.р.), міжнародній науково-технічній конференції до 110-річчя Національного аграрного університету „Аграрна інженерія в умовах глобалізації” (м. Київ, 2008 р.), IV міжнародній науково-практичній конференції молодих учених і студентів „Перспективна техніка і технології - 2008” (м. Миколаїв), міжнародній науковій конференції „Сучасні проблеми землеробської механіки” (м. Львів, 2008 р.), всеукраїнській науково-технічній конференції “Перспективи розвитку агропромислового комплексу в Поліському регіоні України” (м. Ніжин, 2008-2009 р.р.), міжнародній інтернет-конференції „Науково-технічні засади розробки, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки та технологій” (2008 р.), IX міжнародній науково-технічній конференції „Вібрації в техніці та технологіях”                 (м. Вінниця, 2009 р.).

Результати досліджень за темою наукової роботи знайшли відображення у наукових статтях, патентах та тезах:

- Ловейкін В.С. Про можливість оптимізації режиму пуску механізму пересування кранового візка за різними критеріями / В.С. Ловейкін, В.Ф. Ярошенко, Ю.О. Ромасевич // Підйомно-транспортна техніка. - 2007. – №3. – С. 15-23.

- Ловейкін В. С. Оптимізація перехідних режимів руху механізма пересування візка вантажопідйомних машин / В.С. Ловейкін,            В.Ф. Ярошенко, Ю. О. Ромасевич // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2007. – №59, том 2. – С. 452-460.

- Ловейкін В.С. Зменшення розгойдування вантажів на гнучкому підвішуванні / В.С. Ловейкін, В.Ф. Ярошенко, Ю.О. Ромасевич // Механізація та електрифікація сільського господарства. – 2008. –         № 92. – С. 524-529.

- Ловейкін В.С. Оптимізація пуску кранового візка за комплексним критерієм / В.С. Ловейкін, Ю.О. Ромасевич // Підйомно-транспортна техніка. – 2008. – №3. – С. 131-139.

- Ловейкін В.С. Оптимізація процесу пуску механізму пересування кранового візка / В.С. Ловейкін, Ю.О. Ромасевич // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2008 – № 125. – С. 340-348.

- Ловейкін В.С. Оптимізація перехідних процесів руху кранового візка / В.С. Ловейкін, Ю.О. Ромасевич // Підйомно-транспортна техніка. – 2008. – №2. – С. 3-14.

- Ловейкін В.С. Реалізація оптимального керування рухом кранового візка за допомогою автоматизованої системи / В.С. Ловейкін,           Ю.О. Ромасевич // Підйомно-транспортна техніка. – 2009. – №2. – С. 3-20.

- Ловейкін В.С. Оптимізація перехідних режимів руху кранового візка за комплексним критерієм, що враховує швидкості та прискорення / В.С. Ловейкін, Ю.О. Ромасевич // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2009. – № 134 (частина 2). – С. 218-229.

- Ловейкін В.С. Усунення коливань вантажу підвішеного до кранового візка / В.С. Ловейкін, Ю.О. Ромасевич // Збірник тез доповідей конференції науково-педагогічних працівників та аспірантів Навчально-наукового технічного інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України, березень 2009 року. – К., 2009. – С. 18-20.

- Ромасевич Ю.О. Методика проведення експериментальних досліджень з визначення характеристик перехідних режимів руху кранового візка / Ю.О. Ромасевич, В.С. Ловейкін // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів [„Перспективна техніка і технології - 2008”] (26-28 вересня 2008 року). – Миколаїв, 2008. – С. 168-171.

- Пат. 30454 Україна, МПК (2006) В66С 13/04. Пристрій для обмеження розгойдування вантажу, підвішеного до візка крана / Ловейкін В.С., Ярошенко В.Ф., Ромасевич Ю.О; заявник та власник Національний аграрний університет. - № u 2007 12485; заявл. 12.11.2007; опубл. 25.02.2008, Бюл. №4.

- Пат. 87236 Україна, МПК (2009) В66С 13/22, В66С 13/04. Спосіб керування механізмом переміщення кранового візка / Ловейкін В.С., Ловейкін А.В., Ромасевич Ю.О.; заявник та власник Національний університет біоресурсів і природокористування України. -                        № а 200714372; заявл. 19.12.2007; опубл. 25.06.2009, Бюл. №12.

- Пат. 31547 Україна, МПК (2006) В66С 13/22. Пристрій для керування електроприводом механізму підйому прогінного крана / Ловейкін В.С., Ярошенко В.Ф., Ромасевич Ю.О.; заявник та власник Національний аграрний університет. - № u 2007 14347; заявл. 19.12.2007; опубл. 10.04.2008, Бюл. №7.

- Пат. 31456 Україна, МПК (2006) В66С 13/00. Пристрій для визначення кінематичних характеристик кранового візка / Ловейкін В.С., Ярошенко В.Ф., Ромасевич Ю.О.; заявник та власник Національний аграрний університет. - № u 2007 14363; заявл. 19.12.2007; опубл. 10.04.2008, Бюл. №7.

- Пат. 27443 Україна, МПК (2006) В66С 13/18. Пристрій для керування гальмуванням візка крана / Ловейкін В.С., Ярошенко В.Ф., Ромасевич Ю.О.; заявник та власник Національний аграрний  університет. - № u 2007 08474; заявл. 23.07.2007; опубл. 25.10.2007, Бюл. №17.

На основі результатів досліджень запропоновано структурно-функціональні схеми пристроїв, які реалізують оптимальні закони руху кранового візка і які захищені патентами України на винахід та на корисні моделі. Результати досліджень впроваджено на державному підприємстві „Ніжинський ремонтний завод”, у ТОВ „Прайм-дівелопмент” та ПАТ „Новокраматорський машинобудівний завод”. Крім того, результати проведених досліджень впроваджені у навчальні процеси Національного університету біоресурсів і природокористування України (дисципліни „Мехатроніка” та „Підйомно-транспортні машини”) та Донбаської державної машинобудівної академії (дисципліни „Динаміка підйомно-транспортних машин” та „Спеціальні підйомно-транспортні машини”).

Таким чином, робота Ромасевича Юрія Олександровича «Оптимізація перехідних режимів руху вантажного візка прольотних кранів» є завершеною науковою працею, а її результати можуть бути застосовані в машинобудуванні при розробці нових систем керування вантажопідйомними кранами прольотного типу.

Докторант кафедри

конструювання машин

Національного університету

біоресурсів і природокористування України,

кандидат технічних наук						Ю.О. Ромасевич