Національна академія наук України

ЦЕНТР МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ

МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ ІМ. Я.С. ПІДСТРИГАЧА

# МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДИФУЗІЇ У СТОХАСТИЧНО НЕОДНОРІДНИХ ШАРУВАТИХ СТРУКТУРАХ

1. БІЛУЩАК Юрій Ігорович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

2. Чучвара Анастасія Євгенівна – кандидат технічних наук, науковий співробітник Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

РЕФЕРАТ

Львів – 2017

Сучасний розвиток атомної енергетики, аерокосмічної техніки, судно- та автомобілебудування, авіації, хімічного виробництва та інших галузей вимагає створення та використання нових композитних матеріалів, які можуть ефективно експлуатуватися в екстремальних умовах високих температур, значних механічних навантажень, піддаватися впливу агресивного середовища тощо. Шаруваті металеві композити широко використовують в електро-, тепло- і радіотехніці для економії дорогих матеріалів, зменшення ваги та поєднання різнорідних властивостей: підвищення корозійної стійкості, зносостійкості, високої міцності, пластичності тощо. У багатьох випадках дифузія домішки призводить до змін структури шаруватого матеріалу та утворення ділянок додаткового розшарування та міжфазного руйнування, що в свою чергу веде до деградації функціональних властивостей матеріалу. Подібні процеси відбуваються в будівельних конструкціях, зокрема дифузія кисню з атмосфери спричинює втрату функціональних властивостей залізобетонних конструкцій та подальше окиснення конструкційного металу. Одним із методів зміцнення деталей машин і механізмів є дифузійне насичення стальних виробів вуглецем і азотом.

Математичний опис процесів дифузії базується на балансових співвідношеннях та законах Фіка, на основі яких формулюються крайові задачі. При цьому для багатофазних тіл не завжди відомі точні геометричні параметри внутрішньої структури. Якщо невідомо розташування фаз в середовищі, то процеси, які протікають у таких тілах, розглядаються як випадкові. Для математичного опису процесів перенесення у стохастичних структурах, як правило, застосовують методи гомогенізації неоднорідної структури тіла. Тоді необхідно приймати припущення про макроскопічне число випадкових включень, умову малості розміру неоднорідностей в порівнянні з макророзміром та розподілу включень в області тіла, близького до рівномірного.

Проте в практиці часто виникає необхідність досліджувати процеси дифузії у багатофазних середовищах, коли певні елементи фаз мають розміри співвимірні з розмірами тіла. При цьому, як правило, відома інформація про фізико-хімічні властивості включень, їхній дольовий вміст, однак невідома їх точна геометрична конфігурація та місце розташування. Тому не можуть бути безпосередньо використані підходи та методи, розвинуті для опису процесів у сумішах та дрібнодисперсних тілах, а також розв’язки відповідних крайових задач.

Крім цього на практиці зазвичай знаходять лише перші статистичні характеристики поля, які пов’язані з одноточковими розподілами ймовірностей.

Також при дослідженні процесів масоперенесення важливою характеристикою процесу, крім концентрації мігруючої речовини чи хімічного потенціалу, є дифузійний потік. Під час моделювання потоків маси домішкової речовини у багатофазних тілах випадково неоднорідної структури виникають значні труднощі при проведенні процедури усереднення за ансамблем конфігурацій фаз, оскільки невідомими є функції кореляції градієнта стохастичного поля концентрації та випадкового коефіцієнта дифузії. Для вирішення цієї проблеми, як правило, пропонують для пористих тіл балансові рівняння складати для вже гомогенізованих середовищ, фізичні характеристики яких є усередненими величинами, що враховують відповідні коефіцієнти різних фаз, при цьому нехтується взаємодія між фазами. Отже, виникає необхідність розробки принципово іншого підходу до вивчення дифузійних потоків у випадково неоднорідних тілах.

Тому розробка нових підходів до математичного моделювання процесів масоперенесення у багатофазних, у тому числі випадково неоднорідних тілах, коли розміри областей окремих фаз є макроскопічними, методів розв’язання відповідних контактно-крайових задач дифузії та побудова алгоритмів аналітико-числового дослідження характеристик процесів перенесення в об’єктах природного середовища відносяться до актуальних проблем математичного та комп’ютерного моделювання.

Метою наукової роботи, висунутої на здобуття премії Президента України для молодих вчених, є розробка нового підходу до математичного опису процесів переносу маси у випадковонеоднорідних шаруватих тілах для довільних розмірів включень за будь-якого ймовірнісного розподілу; розвинення в рамках підходу методологій дослідження випадкових полів концентрації за неідеальних умов контакту, стохастичних дифузійних потоків у шаруватих структурах та дисперсії і двоточкової функції кореляції (автокореляції) поля концентрації мігруючої речовини.

Наукова новизна представленої роботи полягає у наступному:

- вперше розроблено підхід до опису дифузійних процесів у двофазних випадково неоднорідних тілах, що базується на використанні узагальнених функцій, інтегральних рівнянь, теорії ймовірності та методів функцій Гріна; розвинений підхід дає можливість знаходити усереднені за ансамблем конфігурацій фаз поля концентрації та потоки мігруючої речовини з урахуванням суттєво різних дифузійних властивостей фаз, довільних розмірів включень та довільного ймовірнісного розподілу підшарів;

- отримано нове рівняння масоперенесення для двофазного тіла, яке явно враховує стрибок шуканої функції та рівність потоків на границях контакту фаз, побудовано нове інтегро-диференціальне рівняння, оператор випадкового ядра якого містить і оператор Лапласа і похідну за часом, розв’язок якого отримано у вигляді ряду Неймана; одержано функціональні залежності усереднених за ансамблем конфігурацій фаз полів концентрації від дольового вмісту фаз та їхніх фізичних характеристик;

- вперше отримано розрахункові формули, проведено числовий аналіз та встановлено закономірності усередненого за ансамблем конфігурацій фаз поля концентрації для багатошарового шару з рівномірним розподілом фаз та шаруватого півпростору з гама-розподілом включень і його часткових випадків: експоненціального, ерлангівського і - розподілів включень;

- розвинуто підхід вперше запропонованого та обґрунтованого математичного опису дисперсії та функції кореляції поля концентрації у випадково неоднорідних шаруватих тілах, отримано відповідні розрахункові формули дисперсії та функції кореляції поля для шару і півпростору та проведено комп’ютерне моделювання, встановлено основні закономірності других моментів випадкового поля концентрації мігруючої речовини;

- для кількісного та якісного дослідження дифузійних потоків частинок в тілах двофазної випадково неоднорідної структури на основі співвідношення балансу маси отримано нове диференціальне рівняння для функції дифузійного потоку домішки, в якому неоднорідність структури матеріалу врахована в коефіцієнтах рівняння, що є випадковими стрибкоподібними функціями просторових координат; обгрунтовано крайові умови на потік; побудовано інтегро-диференціальне рівняння на функцію потоку, еквівалентне вихідній крайовій задачі, розв’язок якого знайдено у вигляді інтегрального ряду Неймана;

- для ефективної числової реалізації моделей встановлено умови існування розв’язків та збіжності відповідних інтегральних рядів для задач, поставлених за континуально-термодинамічним підходом та диференціальних рівнянь дифузії, в яких неоднорідність структури матеріалу врахована у коефіцієнтах;

- вперше одержано розрахункові формули усереднених за ансамблем конфігурацій фаз дифузійних потоків, проведено числовий аналіз та встановлено основні закономірності першого моменту випадкових потоків домішкової речовини у двофазних стохастично неоднорідних шаруватих тілах з рівномірним та частковими випадками бета-розподілу фаз;

- вперше проведено числовий аналіз ефекту парного взаємовпливу шаруватих включень на усереднений потік маси у шаруватому тілі з рівномірним розподілом фаз та структурі з областю найбільш ймовірного розташування включень в околі джерела маси та встановлено залежність усередненого за ансамблем конфігурацій фаз потоку домішкових частинок від збурення вхідних параметрів задачі;

- побудовано розрахункові схеми та розроблено програмний комплекс для числового дослідження усереднених полів концентрації домішкової речовини та дифузійних потоків у випадково неоднорідних шаруватих тілах.

Практична значимість. Робота виконувались в рамках науково-дослідних тем: «Розробити термодинамічні моделі нерівноважних деформівних фізико-механічних систем за врахування мезоструктури, поляризації і приповерхневих явищ та методи їх дослідження і оптимізації» (№ ДР 0109U001220), «Розробка методів математичного моделювання нелінійних нерівноважних процесів у багатофазних тілах періодичної та стохастичної структури і створення програмного забезпечення» (№ ДР 0111U009748) та «Створення і дослідження математичних моделей процесів переносу у регулярних і нерегулярних дисперсних структурах, континуальних моделей наномеханіки і математичних методів обробки експериментальних даних» (№ ДР 0115U003566) Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України.

На основі розроблених в рамках даної наукової роботи моделей та отриманих розрахункових формул створено пакет програм для комп’ютерного моделювання процесів дифузії домішкових речовин у двофазних тілах випадково неоднорідної шаруватої структури, які використані для:

- розрахунків розподілу вуглецю та водню у композитному матеріалі сталь 38ХНЗМФА-Ni (використано у Фізико-механічному інституті ім. Г.В.Карпенка НАН України при виконанні НДР № К-1-11/2013 «Оцінювання експлуатаційної довговічності воднево-охолоджувальних швидкохідних та тихохідних турбоагрегатів для Хмельницької АЕС на основі експериментально-розрахункових підходів механіки руйнування та натурних підходів»);

- дослідження втрати функціональних властивостей будівельних конструкцій, зокрема, зварних з’єднань, панелей та блоків, в результаті дифузії кисню з атмосфери та подальшого окиснення конструкційного металу при проектуванні армованих залізобетонних конструкцій (використано у ТзОВ “Архітрав ЛТД”, м. Івано-Франківськ);

- оцінки технологічного періоду продуктивного функціонування фільтра (впроваджено на об’єкті «Очисні споруди потужністю Qmax - 10000,0 м3/добу очистки міських комунально-побутових стічних вод м. Приморськ Запорізької обл.» у підприємстві «Пріма-сервіс» ЛТД, м. Галич, Івано-Франківська обл.).

Частина результатів теоретичного і практичного характеру використана при розробці спецкурсів “Обчислювальна математика та програмування” для студентів Національного університету “Львівська політехніка” МОН України за спеціальністю “Хімічна технологія”; «Математичне моделювання процесів дифузії в неоднорідних середовищах», «Математичні моделі фізичних процесів» та «Математичне моделювання дискретно-неперервних систем» для студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, які навчаються за спеціальністю «Прикладна математика»

Результати застосування розроблених методів і програмного комплексу підтверджено чотирма актами про використання та впровадження.

Результати наукової роботи поданої на конкурс висвітлені в 34 наукових працях, а саме в 1 розділі монографії, 27 статтях, 4 матеріалах наукових конференцій з 2011 до грудня 2015 року. Зокрема, 6 статей опубліковані у журналах, що індексуються в наукометричних базах, 1 стаття в міжнародному журналі, що має impact-factor, 2 статті опубліковані у журналах, які реферуються у базі SCOPUS, 1 стаття – у наукометричній базі Index Copernicus 1 стаття – у Доповідях НАН України. Авторами отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на збірку комп’ютерних програм. Загальна кількість посилань на публікації 46, індекс Гірша h=5.

За результатами наукової роботи захищено 2 кандидатські дисертації з технічних наук за спеціальністю «математичне моделювання та обчислювальні методи».

Обґрунтування об’єднання в єдину роботу. Наукові дослідження Ю.І. Білущака, та А.Є. Чучвари пов’язані спільною метою роботи і стосуються розв’язання спільного наукового завдання математичного моделювання процесів переносу у двофазних шаруватих тілах з урахуванням довільних розмірів включень окремих фаз та їх випадкової природи, знаходження дисперсії поля та функції кореляції поля концентрації. Також таке об’єднання обґрунтовується:

- одним об’єктом дослідження – процеси переносу маси в багатофазних тілах з окремими фазами, розміри яких є співвимірними з розмірами тіла;

- тим самим предметом дослідження – математичні моделі процесів масоперенесення в багатофазних випадково неоднорідних і шаруватих тілах з окремими неоднорідностями, розміри яких є співвимірними з розмірами тіла;

- використанням тих самих методів дослідження. Так, в основу покладено підходи і методи фізики твердого тіла, математичної фізики, теорії переносу, теорії узагальнених функцій, теорії ймовірностей та математичної статистики, інтегральних рівнянь, чисельні методи.

Детально охарактеризуємо найважливіші здобутки наукової роботи «Математичне та комп’ютерне моделювання процесів дифузії у стохастично неоднорідних шаруватих структурах».

У даній роботі запропоновано підхід до кількісного опису процесів переносу у випадково неоднорідних шаруватих тілах. Крайові задачі математичної фізики для випадкового поля концентрації мігруючої речовини сформульовані з використанням кінетичних коефіцієнтів переносу; при цьому випадковою величиною є кординати міжфазних границь, де накладені умови неідеального контакту на функцію концентрації. За допомогою апарату теорії узагальнених функцій контактну задачу дифузії зведено до рівняння масоперенесення в усій області тіла. Одержаній крайовій задачі поставлено у відповідність еквівалентне інтегро-диференціальне рівняння, розв’язок якого побудований у вигляді ряду Неймана. Встановлено умови та доведено абсолютну та рівномірну збіжність цього ряду. Доведена теорема існувавня розв’язку побудованого інтегро-диференціального рівняння з випадковим ядром.

Отримано формули для знаходження усередненого за ансамблем реалізацій структури поля концентрації частинок, які дифундують в шаруватих тілах з рівномірним розподілом фаз та розрахункові вирази для двофазного шару. Знайдено оцінку суми залишкових членів ряду Неймана, проведений числовий аналіз та визначено її залежність від параметрів середовища. Показано, що чим більшим є відношення кінетичних коефіцієнтів дифузії, тим більшою є концентрація домішки. Причому найбільша відмінність у розподілах усередненої концентрації спостерігається в середині шару. Проведено комп’ютерне моделювання дифузії водню та вуглецю в шаруватих структурах  і .

Побудова розв’язку у вигляді ряду Неймана інтегрального рівняння, ядро якого враховує похідну за часом, не змінює якісні характеристики процесу дифузії. Проте значення усереднених полів концентрації, отриманих за формулювання крайових задач з використанням коефіцієнтів дифузії і кінетичних коефіцієнтів переносу, можуть суттєво відрізнятися. Наприклад, для випадку великих об’ємної частки включень і відношення кінетичних коефіцієнтів дифузії різниця може сягати 50%.

Визначено оцінку суми залишкових членів ряду Неймана для концентрації домішкових частинок, що мігрують у випадково неоднорідних шаруватих тілах. Показано, що зі збільшенням віддалі від джерела маси, яке діє на поверхні шару, зменшуються абсолютні значення суми залишкових членів ряду.

За запропонованим підходом розв’язані контактно-крайові задачі дифузії домішок у випадково неоднорідних шаруватих півпросторах з гама-розподілом включень, а також його частковими варіантами: експоненціальним, - та розподілом Ерланга. Встановлено, що для шаруватого півпростору з нерівномірним розподілом не можна ввести такий параметр, як об’ємна частка фаз, тоді як для рівномірного розподілу при усередненні такий параметр виникає природним чином. Досліджено вплив структурних параметрів середовища на розподіл концентрації для часткових випадків гама-розподілу фаз. Показано, що чим менша характерна товщина прошарків, навіть за їх великої кількості, тим менша різниця між усередненою концентрацією та концентрацією частинок в однорідному півпросторі з характеристиками матриці. Також характерною ознакою поведінки усередненого поля концентрації для всіх розглянутих ймовірнісних розподілів є зростання концентрації в околі поверхні півпростору, спричинене накопиченням частинок у фазі з меншим коефіцієнтом дифузії. Причому в багатьох випадках такий максимум концентрації зсувається в глиб тіла.

Розроблено методологію математичного опису других моментів поля концентрації частинок у випадково неоднорідних шаруватих тілах із заданим розподілом фаз – дисперсії поля і функції кореляції поля концентрації, який базується на використанні подання поля концентрації у вигляді ряду Неймана та врахуванні усереднення за ансамблем конфігурацій фаз. Для визначення дисперсії та функції кореляції поля отримано формули в інтегральному вигляді, подані за допомогою детермінованих функції Гріна та концентрації в однорідному тілі, а також відомої функції кореляції фаз. Враховано не тільки ймовірнісний розподіл фаз, але і парний взаємовплив включень. Отримано розрахункові формули дисперсії поля та функції кореляції поля концентрації мігруючих частинок у шарі з рівномірним розподілом фаз та півпросторі з експоненціальним та ерлангівським розподілом. Проведено комп’ютерне моделювання дисперсії та функції кореляції поля концентрації та встановлено їхні основні закономірності. Показано, що від початку протікання процесу дифузії дисперсія і функція кореляції поля зростають в околі поверхні тіла, де діє джерело маси. З часом максимум зсувається в глиб тіла, а досліджувані функції прямують до симетричного вигляду.

При дослідженні процесів масоперенесення в пористих середовищах, складних геологічних структурах, композитних матеріалах, тощо, важливою характеристикою процесу є дифузійний потік мігруючої речовини. Під час моделювання потоків маси у багатофазних тілах випадково неоднорідної структури виникають значні труднощі при проведенні процедури усереднення за ансамблем конфігурацій фаз, оскільки невідомими є функції кореляції градієнта стохастичного поля концентрації та випадкового коефіцієнта дифузії. Для вирішення цієї проблеми запропоновано крайові задачі дифузії формулювати безпосередньо для функції потоку маси на основі рівняння, яке отримано з рівняння балансу маси, дією на нього оператором Гамільтона з від’ємним знаком, домноженням зліва отриманого співвідношення на коефіцієнт дифузії і врахуванням першого закону Фіка. З метою уникнення протиріч, коли в обмежене тіло надходить необмежена кількість домішки, на одній з поверхонь шару задають граничні умови на потік, а на іншій – на концентрацію, при цьому відповідна умова на потік потребує додаткового визначення. В подальшому значення дифузійного потоку через нижню границю шару знаходимо з крайової задачі дифузії на концентрацію частинок за мішаних граничних умов. Використовуючи перший закон Фіка, записаний для хімічного потенціалу, та лінеаризоване співвідношення між хімічним потенціалом і концентрацією, встановлено початкову умову на функцію концентрації у двофазні шаруватій структурі, еквівалентну початковій умові І роду на потік.

В рамках розвиненого підходу розв’язки крайових задач дифузії з випадковими коефіцієнтами побудовано у вигляді рядів Неймана. Доведено теорему про абсолютну і рівномірну збіжність ряду Неймана, причому вперше для моделей дифузійних процесів у стохастично неоднорідних тілах з урахуванням випадкової структури у коефіцієнтах крайової задачі. Доведено теорему про існування розв’язку відповідного інтегро-диференціального рівняння, еквівалентного вихідній крайовій задачі. Знайдено оцінку суми залишкових членів ряду Неймана. Усереднення стохастичного потоку маси проведено за ансамблем конфігурацій фаз для випадків, коли в початковий момент часу відсутня домішка в тілі або заданий її сталий ненульовий розподіл. Знайдено розрахункові формули для усередненого потоку в багатошаровій смузі з рівномірним розподілом фаз, а також, коли область найімовірнішого розташування включень зосереджена біля поверхні шару, де діє джерело маси, в околі іншої межі тіла і посередині смуги.

Проведено комп’ютерне моделювання усереднених потоків домішкової речовини в багатошаровій смузі для різних модельних варіантів випадкового розташування фаз в області тіла та зроблено їхній порівняльний аналіз. Показано, що якщо коефіцієнт дифузії частинок у включеннях менший, ніж у матриці, розташування включень у тілі практично не впливає на поведінку і значення усереднених дифузійних потоків. У випадку, коли коефіцієнт дифузії домішки у включеннях приймає більші значення, ніж коефіцієнт дифузії у матриці, відмінність між потоками маси у різних структурах є суттєвою і, наприклад, може сягати до 70% у смузі з включеннями, зосередженими біля верхньої поверхні, та смузі з найімовірнішим розташуванням прошарків біля нижньої межі.

Розроблено пакет програм «Ro-conc», який призначений для кількісного та якісного аналізу усередненого за ансамблем конфігурацій фаз поля концентрації частинок, що мігрують у двофазних стохастично неоднорідних шаруватих тілах, та потоків маси, знаходження порівняльних розподілів усередненої концентрації та потоків залежно від різних значень характеристик середовища. Крім того, пакет “Ro-conc” розраховує абсолютну оцінку залишкових членів ряду Неймана, у вигляді якого представленні усереднені поля концентрації та дифузійних потоків у шаруватих випадково неоднорідних структурах.

З часу попереднього висування (2015 рік) робота одержала наступний розвиток:

За раніше розвиненим підходом отримано функціональні співвідношення та розрахункові формули для дисперсії поля та функції кореляції поля концентрації мігруючих домішкових частинок у півпросторі з ерлангівським розподілом включень. Розроблено програмний модуль та проведено комп’ютерне моделювання дисперсії та функції кореляції поля концентрації, встановлено їхні основні закономірності. Зокрема показано, що від початку протікання процесу дифузії дисперсія і функція кореляції зростають в околі поверхні тіла, де діє джерело маси. З часом максимум зсувається в глиб тіла, а досліджувані функції прямують до симетричного вигляду.

Показано, що чим менша характерна товщина прошарків, навіть при їх великій кількості, тим менша різниця між усередненою концентрацією та концентрацією домішки в однорідному півпросторі з характеристиками матриці. Також характерною ознакою поведінки усередненого поля концентрації для ерлангівського розподу включень є зростання концентрації в околі поверхні півпростору та поступовому зсуві максимуму концентрації в глиб тіла при збільшенні параметра форми ерлангівського розподілу, спричинене накопиченням домішкових частинок у фазі з меншим коефіцієнтом дифузії.

Одержано розрахункові формули для усередненого потоку маси за нульової та ненульової сталої початкових концентрацій у тілі з рівномірним розподілом фаз для випадків, коли товщина прошарків є випадковою величиною з рівномірним або трикутним розподілом на заданому проміжку. Встановлено, що у випадку багатошарового тіла тип розподілу товщини включень практично не впливає на значення усередненого потоку маси (відмінності між значеннями до 1%), у той же час зі зменшенням кількості прошарків більш значимим стає характер розподілу товщини (різниця між значеннями від 3%). Проведено порівняльний аналіз потоків маси, усереднених за випадковою товщиною при формуванні математичної моделі і на останньому етапі дослідження. Показано, що одночасно для малих часів протікання процесу дифузії, великих значень об’ємної частки включень і значень коефіцієнтів дифузії домішки у матриці менших, ніж у включеннях, етап, на якому проводиться усереднення за стохастичною товщиною включень, є суттєвим.

Встановлено оцінку третього доданка ряду Неймана, що описує парний взаємовплив підшарів тіла на усереднений дифузійний потік у двофазній шаруватій смузі з рівномірним розподілом фаз за нульової початкової концентрації та в структурі із областю найбільш ймовірного розташування включень в околі верхньої поверхні за ненульової сталої початкової концентрації. Проаналізовано вплив вхідних параметрів задач на величину третього доданка ряду Неймана. Показано, що найбільший ефект від парного взаємовпливу прошарків спостерігається у випадку малих часів протікання процесу, великих значень об’ємної частки включень та при ущільненні включень до верхньої поверхні тіла. Проте для такого класу задач значення третього доданка ряду Неймана в межах заданої точності є нехтовно малим.

Визначено вплив похибок вхідних даних, методу та заокруглення на усереднений дифузійний потік. Проведено ряд числових експериментів та показано, що наявність відхилень у вимірах початкової концентрації і характерної товщини включень найбільше впливають на збурення потоку, а збурення приведеного коефіцієнта дифузії впливають на потік маси найменше.

Розроблено «Пакет програм для розрахунку дифузійних потоків у двофазних тілах випадкової шаруватої структури (скорочено – пакет «FlowRan»)», призначений для кількісного і якісного аналізу дифузійних потоків мігруючої речовини у випадково неоднорідних шаруватих тілах з різними конфігураціями фаз; знаходження порівняльних розподілів потоків маси, усереднених за ансамблем конфігурацій фаз, за різних значень параметрів внутрішньої структури та фізичних характеристик середовища; кількісної оцінки парного взаємовпливу включень на усереднений потік маси; дослідження дифузійних потоків у випадкових шаруватих структурах зі стохастичними розмірами включень і представлення результатів як у графічній формі, так і у вигляді таблиць.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що розроблені у науковій роботі «Математичне та комп’ютерне моделювання процесів дифузії у стохастично неоднорідних шаруватих структурах» моделі, методи і підходи до постановки та розв’язання крайових задач масопереносу у стохастично неоднорідних і шаруватих структурах можуть застосовуватись для розв’язування проблем, які виникають в інженерній практиці при використанні природних та штучних матеріалів зі складною структурою, а їх застосування вимагає оцінки розподілів і поведінки температурних, дифузійних полів залежно від умов внутрішнього міжфазного контакту, зовнішніх дій та можливих просторових реалізацій структур.

Загальна кількість публікацій наукової роботи 34.

Претенденти:

кандидат технічних наук,

старший науковий співробітник

відділу математичного моделювання

нерівноважних процесів

Центру математичного моделювання

ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України			       Ю.І. БІЛУЩАК

кандидат технічних наук,

науковий співробітник

відділу математичного моделювання

нерівноважних процесів

Центру математичного моделювання

ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України			        А.Є. ЧУЧВАРА