НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України

Цикл наукових праць

на здобуття щорічної премії Президента України 
для молодих вчених

# МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛО- і МАСОПЕРЕНОСУ У ВИПАДКОВО НЕОДНОРІДНИХ І ШАРУВАТИХ ТІЛАХ

| БІЛУЩАК Юрій Ігорович – | кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України |
| --- | --- |
| БРУХАЛЬ Мар’ян Богданович – | кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України |
| ДАВИДОК Анастасія Євгенівна – | аспірант Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України |

Реферат

2015

Сучасний розвиток атомної енергетики, аерокосмічної техніки, судно- та автомобілебудування, авіації, хімічного виробництва та інших галузей вимагає створення та використання нових композитних матеріалів, які можуть ефективно експлуатуватися в екстремальних умовах високих температур, значних механічних навантажень, піддаватися впливу агресивного середовища тощо. Шаруваті металеві композити широко використовують в електро-, тепло- і радіотехніці для економії дорогих матеріалів, зменшення ваги та поєднання різнорідних властивостей: підвищення корозійної стійкості, зносостійкості, високої міцності, пластичності тощо. У багатьох випадках дифузія домішки призводить до змін структури шаруватого матеріалу та утворення ділянок додаткового розшарування та міжфазного руйнування, що в свою чергу веде до деградації функціональних властивостей матеріалу. Подібні процеси відбуваються в будівельних конструкціях, зокрема дифузія кисню з атмосфери спричинює втрату функціональних властивостей залізобетонних конструкцій та подальше окиснення конструкційного металу. Одним із методів зміцнення деталей машин і механізмів є дифузійне насичення стальних виробів вуглецем і азотом. Водночас шаруваті елементи конструкцій та приладів особливо в космічній та авіаційній техніці, ядерній і хімічній енергетиці можуть перебувати під впливом теплового опромінення чи високотемпературного нагріву під час експлуатації. В таких умовах змінюються з температурою характеристики матеріалу (проявляється термочутливість), процеси поглинання та випромінення теплової енергії суттєво впливають на тепловий, і як наслідок, на термонапружений стан згаданих елементів.

Математичний опис процесів дифузії базується на балансових співвідношеннях та законах Фіка, на основі яких формулюються крайові задачі. При цьому для багатофазних тіл не завжди відомі точні геометричні параметри внутрішньої структури. Якщо невідомо розташування фаз в середовищі, то процеси, які протікають у таких тілах, розглядаються як випадкові. Для математичного опису процесів перенесення у стохастичних структурах, як правило, застосовують методи гомогенізації неоднорідної структури тіла. Тоді необхідно приймати припущення про макроскопічне число випадкових включень, умову малості розміру неоднорідностей в порівнянні з макророзміром та розподілу включень в області тіла, близького до рівномірного.

Проте в практиці часто виникає необхідність досліджувати процеси дифузії у багатофазних середовищах, коли певні елементи фаз мають розміри співвимірні з розмірами тіла. При цьому, як правило, відома інформація про фізико-хімічні властивості включень, їхній дольовий вміст, однак невідома їх точна геометрична конфігурація та місце розташування. Тому не можуть бути безпосередньо використані підходи та методи, розвинуті для опису процесів у сумішах та дрібнодисперсних тілах, а також розв’язки відповідних крайових задач.

Крім цього на практиці зазвичай знаходять лише перші статистичні характеристики поля, які пов’язані з одноточковими розподілами ймовірностей.

Також при дослідженні процесів масоперенесення важливою характеристикою процесу, крім концентрації мігруючої речовини чи хімічного потенціалу, є дифузійний потік. Під час моделювання потоків маси домішкової речовини у багатофазних тілах випадково неоднорідної структури виникають значні труднощі при проведенні процедури усереднення за ансамблем конфігурацій фаз, оскільки невідомими є функції кореляції градієнта стохастичного поля концентрації та випадкового коефіцієнта дифузії. Для вирішення цієї проблеми, як правило, пропонують для пористих тіл балансові рівняння складати для вже гомогенізованих середовищ, фізичні характеристики яких є усередненими величинами, що враховують відповідні коефіцієнти різних фаз, при цьому нехтується взаємодія між фазами. Отже, виникає необхідність розробки принципово іншого підходу до вивчення дифузійних потоків у випадково неоднорідних тілах.

Тому розробка нових підходів до математичного моделювання процесів масоперенесення у багатофазних, у тому числі випадково неоднорідних тілах, коли розміри областей окремих фаз є макроскопічними, методів розв’язання відповідних контактно-крайових задач дифузії та побудова алгоритмів аналітико-числового дослідження характеристик процесів перенесення в об’єктах природного середовища відносяться до актуальних проблем математичного та комп’ютерного моделювання.

В умовах інтенсивних теплових навантажень процеси теплопереносу в шаруватих тілах можуть бути коректно описані лише з урахуванням взаємодії з оточуючим середовищем (зокрема, іншими тілами) при теплообміні випромінюванням. При цьому їх складові шари, що самі є джерелом теплового випромінювання (включає область спектра від ультрафіолетової до далекої інфрачервоної), виготовлені з різних матеріалів можуть суттєво відрізнятися своїми радіаційними властивостями, зокрема прозорістю. Непрозорість (повне поглинання енергії випромінювання в тонкому приповерхневому шарі порядку від сотні до тисячі ангстрем) характерна для металевих матеріалів, а часткова прозорість (на віддалях від часток міліметра і більших) – для неметалевих.

Дія теплового випромінювання на тіло визначається особливостями поширення та поглинання у ньому як зовнішнього випромінювання (від оточуючих тіл), так і випроміненого в тілі власного. Поглинання та випромінення теплової енергії тілами залежно від їх прозорості має поверхневий чи об’ємний характер (характеризується тепловими потоками на поверхні чи об’ємними тепловиділеннями) та впливає на протікання в таких тілах взаємозв’язаних теплових і механічних процесів. Тому фактори впливу випромінювання повинні бути враховані при постановці крайових задач термопружності, зокрема, при формулюванні граничних і контактних (для шаруватих тіл) умов, на основі яких можна дослідити термонапружений стан тіла за реальних теплових навантажень.

Метою циклу наукових праць, висунутого на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених, є розробка нового підходу до математичного опису процесів переносу маси у випадково-неоднорідних шаруватих тілах для довільних розмірів включень за будь-якого ймовірнісного розподілу; розвинення в рамках підходу методологій дослідження випадкових полів концентрації за неідеальних умов контакту, стохастичних дифузійних потоків у шаруватих структурах та дисперсії і двоточкової функції кореляції (автокореляції) поля концентрації мігруючої речовини; також розробка методики дослідження теплопереносу і термонапруженого стану термочутливих тіл в умовах теплообміну випромінюванням за нагріву чи охолодження.

Наукова новизна циклу наукових праць полягає у наступному:

- вперше розроблено підхід до опису дифузійних процесів у двофазних випадково неоднорідних тілах, що базується на використанні узагальнених функцій, інтегральних рівнянь, теорії ймовірності та методів функцій Гріна; розвинений підхід дає можливість знаходити усереднені за ансамблем конфігурацій поля концентрації та потоки мігруючої речовини з урахуванням суттєво різних дифузійних властивостей фаз, довільних розмірів включень та довільного ймовірнісного розподілу підшарів;

- отримано нове рівняння масоперенесення для двофазного тіла, яке явно враховує стрибок шуканої функції та рівність потоків на границях контакту фаз, побудовано нове інтегро-диференціальне рівняння, оператор випадкового ядра якого містить і оператор Лапласа і похідну за часом, розв’язок якого отримано у вигляді ряду Неймана; одержано функціональні залежності усереднених за ансамблем конфігурацій фаз полів концентрації від дольового вмісту фаз, їхніх фізичних характеристик;

- вперше отримано розрахункові формули, проведено числовий аналіз та встановлено закономірності усередненого за ансамблем конфігурацій фаз поля концентрації для багатошарового шару з рівномірним розподілом фаз та шаруватого півпростору з гама-розподілом включень і його часткових випадків: експоненціального, ерлангівського і - розподілів включень;

- в рамках розвиненого підходу вперше запропоновано та обґрунтовано математичний опис дисперсії та функції кореляції поля концентрації у випадково неоднорідних шаруватих тілах, отримано відповідні розрахункові формули дисперсії та функції поля для шару і півпростору та проведено комп’ютерне моделювання, встановлено основні закономірності других моментів випадкового поля концентрації мігруючої речовини;

- для кількісного та якісного дослідження дифузійних потоків частинок в тілах двофазної випадково неоднорідної структури на основі співвідношення балансу маси отримано нове диференціальне рівняння для функції дифузійного потоку домішки, в якому неоднорідність структури матеріалу врахована в коефіцієнтах рівняння, що є випадковими стрибкоподібними функціями просторових координат; обгрунтовано крайові умови на потік; побудовано інтегро-диференціальне рівняння на функцію потоку, еквівалентне вихідній крайовій задачі, розв’язок якого знайдено у вигляді інтегрального ряду Неймана;

- для ефективної числової реалізації моделей встановлено умови існування розв’язків та збіжності відповідних інтегральних рядів для задач, поставлених за континуально-термодинамічним підходом та диференціальних рівнянь дифузії, в яких неоднорідність структури матеріалу врахована у коефіцієнтах;

- вперше одержано розрахункові формули усереднених за ансамблем конфігурацій фаз дифузійних потоків, проведено числовий аналіз та встановлено основні закономірності першого моменту випадкових потоків домішкової речовини у двофазних випадково неоднорідних шаруватих тілах з рівномірним та частковими випадками бета-розподілу фаз;

- побудовано розрахункові схеми та розроблено програмний комплекс для числового дослідження усереднених полів концентрації домішкової речовини та дифузійних потоків у випадково неоднорідних шаруватих тілах;

- побудована узагальнена математична модель, що описує термонапружений стан термочутливих тіл різної прозорості за врахування теплообміну випромінюванням, на основі феноменологічної теорії випромінювання, теорії квазістатичної термопружності та результатів проведеного теоретико-експериментального дослідження меж застосовності моделей теплопереносу;

- отримано нові вихідні співвідношення моделі для опромінюваної системи, що складається з частково прозорого та непрозорого шарів;

- розвинена методика розв’язування сформульованих нових нелінійних задач, що описують теплообмін та напружений стан в шарах різної прозорості;

- на основі розвиненої розрахункової схеми розроблено програмний модуль для аналізу відповідних числових розв’язків та встановлено низку нових закономірностей впливу термочутливості теплофізичних, механічних і радіаційних характеристик, теплообміну випромінюванням на механічну та теплову поведінку опромінюваних шарів різної прозорості.

Практична значимість. Роботи циклу наукових праць виконувались в рамках науково-дослідних тем: «Розробити термодинамічні моделі нерівноважних деформівних фізико-механічних систем за врахування мезоструктури, поляризації і приповерхневих явищ та методи їх дослідження і оптимізації» (№ ДР 0109U001220), «Розробка методів математичного моделювання нелінійних нерівноважних процесів у багатофазних тілах періодичної та стохастичної структури і створення програмного забезпечення» (№ ДР 0111U009748) Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України; «Математичне моделювання і методи дослідження та оптимізації в термомеханіці неоднорідних тіл» (№ ДР 0107U000362), «Розробка математичних моделей та методів механіки зв’язаних полів для дослідження та оптимізації термонапруженого стану електропровідних тіл з врахуванням структурних змін матеріалу за підвищених температур» (№ ДР 0107U011808), «Розробка математичних моделей кількісного опису та оптимізації механотермодифузійних процесів в електропровідних тілах з метою підвищення ефективності термообробки та продовження термінів експлуатації енергетичного обладнання» (№ ДР 0111U008861) Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України.

На основі розроблених в рамках даного циклу наукових праць моделей та отриманих розрахункових формул створено пакет програм для комп’ютерного моделювання процесів дифузії домішкових речовин у двофазних тілах випадково неоднорідної шаруватої структури, які використані для:

- розрахунків розподілу вуглецю та водню у композитному матеріалі сталь 38ХНЗМФА-Ni (використано у Фізико-механічному інституті ім. Г.В.Карпенка НАН України при виконанні НДР № К-1-11/2013 «Оцінювання експлуатаційної довговічності воднево-охолоджувальних швидкохідних та тихохідних турбоагрегатів для Хмельницької АЕС на основі експериментально-розрахункових підходів механіки руйнування та натурних підходів»);

- дослідження втрати функціональних властивостей будівельних конструкцій, зокрема, зварних з’єднань, панелей та блоків, в результаті дифузії кисню з атмосфери та подальшого окиснення конструкційного металу при проектуванні армованих залізобетонних конструкцій (використано у ТзОВ “Архітрав ЛТД”, м. Івано-Франківськ);

- оцінки технологічного періоду продуктивного функціонування фільтра (впроваджено на об’єкті «Очисні споруди потужністю Qmax - 10000,0 м3/добу очистки міських комунально-побутових стічних вод м. Приморськ Запорізької обл.» у підприємстві «Пріма-сервіс» ЛТД, м. Галич, Івано-Франківська обл.);

Частина результатів теоретичного і практичного характеру використана при розробці спецкурсу “Обчислювальна математика та програмування” для студентів Національного університету “Львівська політехніка” МОН України за спеціальністю “Хімічна технологія”.

Результати застосування розроблених методів і програмного комплексу підтверджено чотирма актами про використання та впровадження.

Розвинута модель термопружності для термочутливих тіл різної прозорості з урахуванням теплообміну випромінюванням з оточуючим середовищем дозволяє більш адекватно описати особливості реальних умов теплообміну. Запропонована теоретично-експериментальна методологія дослідження процесу охолодження тіл різної прозорості використана при розробці способу визначення напівсферичного інтегрального ступеня чорноти поверхні тіл з непрозорих матеріалів, підтвердженого деклараційним патентом на корисну модель.

Поданий на конкурс цикл праць складається з 28 публікацій, у числі яких 1 розділ наукової монографії, 22 статті, 3 публікації у матеріалах міжнародних наукових конференцій, 1 деклараційний патент України на корисну модель, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на збірку комп’ютерних програм. Зокрема, 1 стаття в міжнародному журналі, що має impact-factor, 3 статті опубліковані у журналах, які реферуються у базі SCOPUS, загальний індекс цитування авторів 2, індекс Гірша h=2.

За результатами наукової роботи, які увійшли в даний цикл праць, захищено 2 кандидатські дисертації з фізико-математичних та технічних наук, а також підготовлена 1 дисертація до захисту.

Обґрунтування об’єднання в єдиний цикл. Наукові праці Ю.І. Білущака, М.Б. Брухаля та А.Є. Давидок пов’язані спільною метою роботи і стосуються розв’язання спільного наукового завдання математичного моделювання процесів переносу у двофазних шаруватих тілах з урахуванням довільних розмірів включень окремих фаз та їх випадкової природи, знаходження дисперсії поля та функції кореляції поля концентрації, дослідження теплопереносу і термонапруженого стану термочутливих тіл в умовах теплообміну випромінюванням за нагріву чи охолодження. Також об’єднання праць в єдиний цикл обґрунтовується:

- одним об’єктом дослідження – процеси переносу маси і тепла в багатофазних тілах з окремими фазами, розміри яких є співвимірними з розмірами тіла;

- тим самим предметом дослідження – математичні моделі процесів тепло- і масоперенесення в багатофазних випадково неоднорідних і шаруватих тілах з окремими неоднорідностями, розміри яких є співвимірними з розмірами тіла;

- використанням тих самих методів дослідження. Так в основу покладено підходи і методи фізики твердого тіла, математичної фізики, теорії переносу, механіки деформівного твердого тіла, теорії узагальнених функцій, теорії ймовірностей та математичної статистики, інтегральних рівнянь, чисельні методи.

Детально охарактеризуємо найважливіші здобутки циклу наукових праць «Математичне та комп’ютерне моделювання процесів тепло- і масопереносу у випадково неоднорідних і шаруватих тілах».

У даному циклі наукових праць запропоновано підхід до кількісного опису процесів переносу у випадково неоднорідних шаруватих тілах. Крайові задачі математичної фізики сформульовані з використанням кінетичних коефіцієнтів переносу; при цьому випадковою величиною є кординати міжфазних границь, де записано умови неідеального контакту на функцію концентрації. За допомогою апарату теорії узагальнених функцій контактну задачу дифузії зведено до рівняння масоперенесення в усій області тіла. Одержаній крайовій задачі поставлено у відповідність еквівалентне інтегро-диференціальне рівняння, розв’язок якого побудований у вигляді ряду Неймана. Встановлено умови та доведено абсолютну та рівномірну збіжність цього ряду. Доведена теорема існувавня розв’язку побудованого інтегро-диференціального рівняння з випадковим ядром.

Отримано формули для знаходження усередненого за ансамблем реалізацій структури поля концентрації частинок, які дифундують в шаруватих тілах з рівномірним розподілом фаз та розрахункові вирази для двофазного шару. Знайдено оцінку суми залишкових членів ряду Неймана, проведений числовий аналіз та визначено її залежність від параметрів середовища. Показано, що чим більшим є відношення кінетичних коефіцієнтів дифузії, тим більшою є концентрація домішки. Причому найбільша відмінність у розподілах усередненої концентрації спостерігається в середині шару. Проведено комп’ютерне моделювання дифузії водню та вуглецю в шаруватих структурах  і .

Побудова розв’язку у вигляді ряду Неймана інтегрального рівняння, ядро якого враховує похідну за часом, не змінює якісні характеристики процесу дифузії. Проте значення усереднених полів концентрації, отриманих за формулювання крайових задач з використанням коефіцієнтів дифузії і кінетичних коефіцієнтів переносу, можуть суттєво відрізнятися. Наприклад, для випадку великих об’ємної частки включень і відношення кінетичних коефіцієнтів дифузії різниця може сягати 50%.

Визначено оцінку суми залишкових членів ряду Неймана для концентрації домішкових частинок, що мігрують у випадково неоднорідних шаруватих тілах. Показано, що зі збільшенням віддалі від джерела маси, яке діє на поверхні шару, зменшуються абсолютні значення суми залишкових членів ряду.

За запропонованим підходом розв’язані контактно-крайові задачі дифузії домішок у випадково неоднорідних шаруватих півпросторах з гама-розподілом включень, а також його частковими варіантами: експоненціальним, - та розподілом Ерланга. Встановлено, що для шаруватого півпростору з нерівномірним розподілом не можна ввести такий параметр, як об’ємна частка фаз, тоді як для рівномірного розподілу при усередненні такий параметр виникає природним чином. Досліджено вплив структурних параметрів середовища на розподіл концентрації для часткових випадків гама-розподілу фаз. Показано, що чим менша характерна товщина прошарків, навіть за їх великої кількості, тим менша різниця між усередненою концентрацією та концентрацією частинок в однорідному півпросторі з характеристиками матриці. Також характерною ознакою поведінки усередненого поля концентрації для всіх розглянутих ймовірнісних розподілів є зростання концентрації в околі поверхні півпростору, спричинене накопиченням частинок у фазі з меншим коефіцієнтом дифузії. Причому в багатьох випадках такий максимум концентрації зсувається в глиб тіла.

Розроблено методологію математичного опису других моментів поля концентрації частинок у випадково неоднорідних шаруватих тілах із заданим розподілом фаз – дисперсії поля і функції кореляції поля концентрації, який базується на використанні подання поля концентрації у вигляді ряду Неймана та врахуванні усереднення за ансамблем конфігурацій фаз. Для визначення дисперсії та функції кореляції поля отримано формули в інтегральному вигляді, подані за допомогою детермінованих функції Гріна та концентрації в однорідному тілі, а також відомої функції кореляції фаз. Враховано не тільки ймовірнісний розподіл фаз, але і парний взаємовплив включень. Отримано розрахункові формули дисперсії поля та функції кореляції поля концентрації мігруючих частинок у шарі з рівномірним розподілом фаз та півпросторі з експоненціальним розподілом. Проведено комп’ютерне моделювання дисперсії та функції кореляції поля концентрації та встановлено їхні основні закономірності. Показано, що від початку протікання процесу дифузії дисперсія і функція кореляції поля зростають в околі поверхні тіла, де діє джерело маси. З часом максимум зсувається в глиб тіла, а досліджувані функції прямують до симетричного вигляду.

При дослідженні процесів масоперенесення в пористих середовищах, складних геологічних структурах, композитних матеріалах, тощо, важливою характеристикою процесу є дифузійний потік мігруючої речовини. Під час моделювання потоків маси у багатофазних тілах випадково неоднорідної структури виникають значні труднощі при проведенні процедури усереднення за ансамблем конфігурацій фаз, оскільки невідомими є функції кореляції градієнта стохастичного поля концентрації та випадкового коефіцієнта дифузії. Для вирішення цієї проблеми запропоновано крайові задачі дифузії формулювати безпосередньо для функції потоку маси на основі рівняння, яке отримано з рівняння балансу маси, дією на нього оператором Гамільтона з від’ємним знаком, домноженням зліва отриманого співвідношення на коефіцієнт дифузії і врахуванням першого закону Фіка. З метою уникнення протиріч, коли в обмежене тіло надходить необмежена кількість домішки, на одній з поверхонь шару задають граничні умови на потік, а на іншій – на концентрацію, при цьому відповідна умова на потік потребує додаткового визначення. В подальшому значення дифузійного потоку через нижню границю шару знаходимо з крайової задачі дифузії на концентрацію частинок за мішаних граничних умов. Використовуючи перший закон Фіка, записаний для хімічного потенціалу, та лінеаризоване співвідношення між хімічним потенціалом і концентрацією, встановлено початкову умову на функцію концентрації, еквівалентну початковій умові І роду на потік.

В рамках розвиненого підходу розв’язки крайових задач дифузії з випадковими коефіцієнтами побудовано у вигляді рядів Неймана. Доведено теорему про абсолютну і рівномірну збіжність ряду Неймана, причому вперше для моделей дифузійних процесів у стохастично неоднорідних тілах з урахуванням випадкової структури у коефіцієнтах крайової задачі. Доведено теорему про існування розв’язку відповідного інтегро-диференціального рівняння, еквівалентного вихідній крайовій задачі. Знайдено оцінку суми залишкових членів ряду Неймана. Усереднення стохастичного потоку маси проведено за ансамблем конфігурацій фаз для випадків, коли в початковий момент часу відсутня домішка в тілі або заданий її сталий ненульовий розподіл. Знайдено розрахункові формули для усередненого потоку в багатошаровій смузі з рівномірним розподілом фаз, а також, коли область найімовірнішого розташування включень зосереджена біля поверхні шару, де діє джерело маси, в околі іншої межі тіла і посередині смуги.

Проведено комп’ютерне моделювання усереднених потоків домішкової речовини в багатошаровій смузі для різних модельних варіантів випадкового розташування фаз в області тіла та зроблено їхній порівняльний аналіз. Показано, що якщо коефіцієнт дифузії частинок у включеннях менший, ніж у матриці, розташування включень у тілі практично не впливає на поведінку і значення усереднених дифузійних потоків. У випадку, коли коефіцієнт дифузії домішки у включеннях приймає більші значення, ніж коефіцієнт дифузії у матриці, відмінність між потоками маси у різних структурах є суттєвою і, наприклад, може сягати до 70% у смузі з включеннями зосередженими біля верхньої поверхні та смузі з найімовірнішим розташуванням прошарків біля нижньої межі.

Розроблено пакет програм «Ro-conc», який призначений для кількісного і якісного аналізу усередненого за ансамблем конфігурацій фаз поля концентрації частинок, що мігрують у двофазних стохастично неоднорідних шаруватих тілах, та потоків маси, знаходження порівняльних розподілів усередненої концентрації та потоків залежно від різних значень характеристик середовища. Крім того, пакет “Ro-conc” розраховує абсолютну оцінку залишкових членів ряду Неймана, у вигляді якого представленні усереднені поля концентрації та дифузійних потоків у шаруватих випадково неоднорідних структурах.

На основі аналізу наявних підходів до опису процесів випромінення та поглинання теплової енергії в тілах з різними радіаційними властивостями показано, що їх відмінність пов’язана як з проблемами визначення радіаційних характеристик матеріалів, так і з способами моделюванням процесів теплопереносу. Для частково прозорих тіл виокремлено лінеаризовані моделі теплопереносу – наближення радіаційної теплопровідності та невипромінюючого тіла і нелінійна наближена модель – зі «смугою поглинання». Розглянуто специфіку врахування термочутливості теплофізичних та механічних та радіаційних характеристик частково прозорих і непрозорих тіл та радіаційних характеристик частково прозорих в різних спектральних діапазонах.

Висвітлено особливості точних та наближених постановок задач радіаційної термомеханіки для термочутливих тіл різної прозорості за теплового опромінення та в умовах теплообміну випромінюванням з оточуючими тілами. На основі співвідношень квазістатичної незв’язаної задачі термопружності, сформульованих для термочутливого нескінченного шару, отримано вирази для компонент тензора напружень за різних умов закріплення країв.

Здійснені постановки задач радіаційної термомеханіки використані при дослідженні теплового та термонапруженого станів в тілах простої геометричної форми під час нагріву чи охолодження. На модельній задачі для опромінюваного термочутливого шару апробовано запропоновану методику розв’язування нелінійних задач теплопереносу та термопружності, що базується на методі скінченних елементів та досліджено вплив ефектів випромінення і переносу теплової енергії та термочутливості характеристик на температуру і напруження в частково прозорих та непрозорих тілах.

Показано, що для частково прозорого тіла врахування випромінення тілом теплової енергії суттєво впливає на розрахункові значення температури та часу встановлення усталеного температурного режиму; наближення невипромінюючого тіла приводить до завищених значень температури, а нехтування переносом випроміненої у тілі теплової енергії – до занижених. Крім того, застосовність наближення невипромінюючого матеріалу визначається в основному діапазоном досліджуваних у тілі температур й інтенсивністю зовнішнього опромінення і в меншій мірі його спектральним складом (залежить від температури джерела). За більших інтенсивностей випромінювання джерела таке наближення дає менші похибки. З’ясовано, що використання наближених моделей теплопереносу при дослідженні температурних напружень призводить до завищення чи заниження їх значень та зміни характеру, зокрема до заниження максимальних значень, а величина стискувальних і розтягувальних напружень змінюється з часом і досягає максимуму на початковій стадії нагріву.

Для непрозорого тіла показано, що за конвективного теплообміну вплив випромінення тілом теплової енергії є суттєвим для температур залежно від поглинутого потоку зовнішнього випромінювання, а ефекти, пов’язані з термочутливістю, проявляються більше за нагріву і значно менше в усталеному температурному режимі, коли максимальні розбіжності в температурі не більші 2 – 3%.

Запропонована експериментально-теоретична підхід до дослідження процесу охолодження тіл різної прозорості може стати основою при розробці методики визначення коефіцієнтів тепловіддачі як частково прозорих, так і непрозорих тіл за умов конвективного теплообміну. Він використаний при розробці способу визначення півсферичного інтегрального ступеня чорноти поверхні тіл з непрозорих матеріалів, який підтверджений патентом на корисну модель.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що розроблені у циклі наукових праць «Математичне та комп’ютерне моделювання процесів тепло- і масопереносу у випадково неоднорідних і шаруватих тілах» моделі, методи і підходи до постановки та розв’язання крайових задач масо- та теплопереносу у стохастично неоднорідних і шаруватих структурах можуть застосовуватись для розв’язування проблем, які виникають в інженерній практиці при використанні природних та штучних матеріалів зі складною структурою, а їх застосування вимагає оцінки розподілів і поведінки температурних, дифузійних полів і полів механічних напружень залежно від умов внутрішнього міжфазного контакту, зовнішніх теплових дій, зокрема опромінення, та можливих просторових реалізацій структур.

Загальна кількість публікацій циклу наукових праць 28.

Претенденти:

кандидат технічних наук,

молодший науковий співробітник відділу

математичного моделювання нерівноважних

процесів Центру математичного моделювання

ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України				       Ю.І. БІЛУЩАК

кандидат фізико-математични наук,

молодший науковий співробітник відділу теорії

фізико-механічних полів Інституту прикладних

проблем механіки і математики

ім. Я.С. Підстригача НАН України					       М.Б. БРУХАЛЬ

аспірант Інституту прикладних проблем

механіки і математики

ім. Я.С. Підстригача НАН України					       А.Є. ДАВИДОК

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

циклу наукових праць

«Математичне та комп’ютерне моделювання процесів тепло- і масопереносу у випадково неоднорідних і шаруватих тілах»

- Чернуха О. Побудова розв’язку рівняння дифузії частинок у випадково неоднорідному півпросторі з ерлангівським розподілом шарів / О. Чернуха, Ю. Білущак // Задачі термодифузії та методи їх розв’язку : колект. моногр. / під ред. д.т.н. В. Ляшенка – Кременчук: Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, 2012. – C. 81-90.

- Chaplya Y. Contact initial boundary-value problem of the diffusion of admixture particles in a two-phase stochastically inhomogeneous stratified strip / Y. Chaplya, O. Chernukha, Y. Bilushchak // Journal of Mathematical Sciences. – 2012. – Vol. 183, No 1. – P. 83-99. (SCOPUS)

- Білущак Ю. Комп'ютерне моделювання дифузії домішок у випадково неоднорідній шаруватій структурі / Ю. Білущак, В. Гончарук, Є. Чапля, О. Чернуха // Системи управління навігації та зв’язку. – 2011. – Вип. 2 (18). – С. 74-78.

- Чапля Є. Моделювання процесів дифузії домішкових частинок у півпроcторі з експонеціальним розподілом включень / Є. Чапля, О. Чернуха, В. Гончарук, Ю. Білущак // Моделювання та інформаційні технології. – 2011. – Вип. 59. – С. 140-152.

- Чернуха О. Випадкове поле концентрації у стохастично шаруватому півпросторі з ерлангівським розподілом включень / О. Чернуха, Ю. Білущак // Вісник Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. – 2011. – Вип. 5 (70), частина 1. – С. 55-59.

- Білущак Ю. Стохастичне поле концентрації домішкової речовини у випадково неоднорідному шаруватому тілі з -розподілом включень / Ю. Білущак // Моделювання та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 63. – С. 113-123.

- Чапля Є. Кореляційна функція та дисперсія випадкового дифузійного поля концентрації в півпросторі з експоненціальним розподілом шаруватих включень / Є. Чапля, О. Чернуха, Ю. Білущак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Фізико-математичні науки. – 2012. – № 740. – С. 65-78.

- Білущак Ю. Двоточкова функція кореляції  та дисперсія випадкового дифузійного поля концентрації в смузі з рівномірним розподілом шаруватих включень / Ю. Білущак, Є. Чапля, О. Чернуха // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 16. – С. 7-22.

- Чапля Є.Я. Моделювання процесів стаціонарної гетеродифузії розпадної речовини у середовищі з пастками / Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха, В.Є. Гончарук, В.В. Пабирівський, Ю.І. Білущак // Моделювання та інформаційні технології. – 2013. – Вип. 70. – С. 96-108.

- Чапля Є.Я. Математичне моделювання процесів дифузії домішкової речовини у двофазному півпросторі з ерлангівським розподілом включень / Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха, Ю.І. Білущак // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2013. – № 3. – С. 89-103.

- Брухаль М. Методика числового розв’язування нелінійних задач теплоперенесення в тілах різної прозорості для теплового випромінювання / М. Брухаль, Р. Терлецький, О. Фундак // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. математики та інформатики. – 2007. – Вип. 13. – С. 59-71.

- Терлецький Р.Ф. Задачі термопружності для опромінюваних частково прозорих тіл / Р.Ф. Терлецький, М.Б. Брухаль // Вісн. Донецьк. ун-ту. Сер. А. Природн. науки. – 2008. – № 1. – С. 50-54.

- Гачкевич О.Р. Механічна поведінка охолоджуваних тіл з урахуванням випромінення теплової енергії / О.Р. Гачкевич, Р.Ф. Терлецький, Ю.Р. Сосновий, М.Б. Брухаль // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2010. – Т. 46, № 1. – С. 42-50.

Hachkevych O. R. Mechanical behavior of cooled bodies with regard for the emission of heat energy / О.R. Hachkevych, R.F. Terlets’kyi, Yu. R. Sosnovyi, M.B. Brukhal’// Materials Science. – 2010. – V 46, №1. – P. 47-55 (impact-factor=0,265; SCOPUS).

- Гачкевич О.Р. Деякі проблеми математичного моделювання в термомеханіці тіл різної прозорості за теплового опромінення / О.Р. Гачкевич, Р.Ф. Терлецький, М.Б. Брухаль // Мат. методи і фіз.-мех. поля. – 2008. – Т. 51, №3. – С. 202-219.

Hachkevych A.R. Some problems of mathematical modeling in thermomechanics of bodies of various transparencies subjected to thermal irradiation / О.R. Hachkevych, R.F. Terlets’kyi, M.B. Brukhal’// Journal of Mathematical Sciences. – 2010. – V. 165, №3. – P. 403-425 (SCOPUS).

- Терлецький Р.Ф. Задачи термомеханики для облучаемых тел / Р.Ф. Терлецький, О.П. Турий, М.Б. Брухаль // Теоретическая и прикладная механика. – 2012. –№ 4 (50). – С. 30-37.

- Терлецький Р.Ф. Моделювання і дослідження термомеханічної поведінки термочутливих тіл за врахування впливу теплового випромінювання / Р.Ф. Терлецький, М.Б. Брухаль, Ю.В. Немировський // Мат. методи і фіз.-мех. поля. – 2013. – Т. 56, №2. – С. 212-224.

- Чапля Є. Я. Математичне моделювання дифузійних потоків у випадково неоднорідній шаруватій смузі / Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха, А.Є. Давидок // Доповіді НАН України. – 2012. – №11. – C. 40-46.

- Davydok A. Mathematical modeling diffusion flow in a strip with a randomly disposed sublayer in the case of nonzero initial concentration / A. Davydok, O. Chernukha // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. – Kraków, 2012. – № 25. – P. 81-87.

- Чернуха О.Ю. Моделювання дифузійного потоку у смузі з ймовірним приповерхневим розташуванням шаруватих включень / О.Ю. Чернуха, В.Є. Гончарук, А.Є. Давидок // Моделювання та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 65. – С.145-156.

- Чернуха О. Дифузійний потік домішкової речовини у смузі з випадково розташованим прошарком / О. Чернуха, А. Давидок // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2012. – Вип.15. – C. 116-126.

- Давидок А.Є. Моделювання стохастичних дифузійних потоків у двофазній багатошаровій смузі з ймовірним розташуванням включень в середині тіла / А.Є. Давидок // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2013. – Вип. 17. – C. 55-64.

- Чернуха О.Ю. Моделювання потоків маси у двофазній шаруватій смузі з ймовірною приповерхневою неоднорідністю за нульової початкової концентрації / О.Ю. Чернуха, А.Є. Давидок // Волинський математичний вісник. Серія прикладна математика. – 2013. – Вип. 10 (19). – С. 38-48.

- Чернуха О. Ю. Моделювання дифузійних потоків у двофазній багатошаровій випадково неоднорідній смузі за рівномірного розподілу фаз / О.Ю. Чернуха, А.Є. Давидок // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2013. – Вип. 11. – С. 142-150.

- Chaplya Y. Admixture diffusion in a two-phase random stratified body with gamma distribution of inclusions / Y. Chaplya, O. Chernukha, Y. Bilushchak // Extended Abstracts of VIII-th International Conference INTERPOR: Porous Materials. Theory and Experiment (18-21 September 2012). – Lviv: ТзОВ «Сплайн», 2012. – P. 25-26.

- Терлецький Р. Особливості моделювання процесів теплопереносу в частково прозорих тілах за врахування власного випромінювання / Р. Терлецький, Ю. Сосновий, М. Брухаль // Матеріали VII міжнар. наук. конференції «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур» (14-17 вересня 2010.). – Львів: ІППММ НАН України, 2010. – С. 260-261.

- Davydok A. Modeling stochastic mass flows in a two-phase layered strip at uniform distribution of inclusions / A. Davydok // Materiały 50 Konferencji Pionu Hutniczego (9 Maja 2013). – Kraków, 2013. – T. 1. – P. 236.

- Чапля Є. Пакет програм для розрахунку усередненого за ансамблем конфігурацій фаз поля концентрації та потоків маси в стохастично неоднорідних шаруватих тілах («Ro-conc») / Є. Чапля, О. Чернуха, А. Торський, Ю. Білущак, Н. Васьо // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 37777 від 05.04.2011 р.

- Брухаль М.Б. Спосіб визначення півсферичного інтегрального ступеня чорноти поверхні тіл з непрозорих матеріалів / М.Б. Брухаль, О.Р. Гачкевич, Р.М. Кушнір, Ю.Р. Сосновий, Р.Ф. Терлецький // Деклараційний патент України на корисну модель від 10.08. 2009. (Заявка u 2009 08432. Рішення від 02.12.2009 р.).

Претенденти:

кандидат технічних наук,

молодший науковий співробітник відділу

математичного моделювання нерівноважних

процесів Центру математичного моделювання

ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України				       Ю.І. БІЛУЩАК

кандидат фізико-математични наук,

молодший науковий співробітник відділу теорії

фізико-механічних полів Інституту прикладних

проблем механіки і математики

ім. Я.С. Підстригача НАН України					       М.Б. БРУХАЛЬ

аспірант Інституту прикладних проблем

механіки і математики

ім. Я.С. Підстригача НАН України					       А.Є. ДАВИДОК