Національна академія наук України

Інститут електронної фізики

Цикл наукових праць

«Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур»

Ажнюк Юрій Миколайович – доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник Інституту електронної фізики НАН України (м. Ужгород).

Гомоннай Олександр Васильович – доктор фіз.-мат. наук, завідувач відділу матеріалів функціональної електроніки Інституту електронної фізики НАН України (м. Ужгород).

Джаган Володимир Миколайович – кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ).

Кучмій Степан Ярославович – чл.-кор. НАН України, професор, доктор хім. наук, завідувач відділу фотохімії Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України (м. Київ).

Носич Олександр Йосипович – професор, доктор фіз.-мат. наук, Fellow IEEE, головний науковий співробітник Інституту радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України (м. Харків).

Строюк Олександр Леонідович – доктор хім. наук, завідувач лабораторією органічної фотовольтаїки та електрохімії Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України (м. Київ).

Тарасов Георгій Григорович – професор, доктор фіз-мат. наук, в.о. завідувача відділу лазерної спектроскопії напівпровідників і діелектриків Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ).

Юхимчук Володимир Олександрович – доктор фіз-мат. наук, завідувач відділу оптики і спектроскопії Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ).

РЕФЕРАТ

Ужгород – 2016

Актуальність роботи. Фотоніка є відносно новим науковим напрямком, який характеризується сукупністю взаємопов'язаних фотофізичних і фотохімічних процесів. Важливим етапом її розвитку став перехід до вивчення наноструктурованих напівпровідникових та діелектричних матеріалів. Фундаментальні властивості твердих тіл кардинальним чином змінюються при наближенні їхніх геометричних розмірів в одному чи декількох вимірах до довжини хвилі де Бройля електрона в них. Зрозуміти механізми фізичних процесів, що відбуваються в таких об’єктах, навчитися отримувати їх у процесі самоіндукованого росту при епітаксії напружених гетероструктур або синтезувати хімічним чи іншими методами, причому таким чином, щоб можна було керувати випромінювальними характеристиками є надзвичайно актуальною задачею. Тільки тісне поєднання теоретичних моделей з процесами синтезу наноструктур та експериментальними їх дослідженням дозволяє отримати дійсно вагомий результат у цьому напрямку. Важливо створити моделі гібридних нанорозмірних  гетероструктур, у яких комбінуються квантові точки з іншими типами квантових об’єктів, що істотно розширює функціональні властивості системи. Крім поєднання квантових структур, які мають різні розмірності, важливо отримати гетероструктури з різних напівпровідників, напівпровідників і діелектриків та напівпровідників і металів та вивчити їхні характеристики. Істотне значення має встановлення основних положень напівпровідникового нанофотокаталізу, який можна розглядати як новий науковий напрямок. Необхідно з’ясувати вплив розмірних та квантово-розмірних явищ на поглинання світла напівпровідниковими наночастинками, вивчити динаміку міжфазного переносу носіїв заряду та характер перебігу вторинних фотохімічних та фотокаталітичних процесів. І нарешті, для ефективного використання наноструктур важливо не тільки отримати ефективні випромінювачі світла в необхідному спектральному діапазоні, а й навчитися локалізувати випромінювання, підсилювати слабкі оптичні сигнали, отримувати лазерну генерацію, тощо. Всім цим актуальним проблем фотоніки і присвячено цей цикл робіт.

Метою цього циклу робіт було з'ясувати механізми самоіндукованого  формування напівпровідникових (А4, А3В5) наноструктур; встановити механізми взаємодії між квантовими об’єктами в таких системах та їх вплив на процеси випромінювальної рекомбінації; змоделювати та дослідити характеристики гібридних як за складом, так і за квантовим обмеженням наногетероструктур; вивчити динаміку міжфазного переносу носіїв заряду та характер перебігу вторинних фотохімічних та фотокаталітичних процесів; встановити особливості радіаційного та інших зовнішніх впливів на різні типи наноструктур; побудувати теоретичні моделі для аналізу фундаментальних властивостей двовимірних мікролазерів довільної форми.

Новизна роботи. Більшість отриманих у представленому циклі робіт результатів було отримано вперше в Україні, а в багатьох випадках – і у світі. Роботи, що стосуються процесів випромінювання в самоіндукованих наноструктурах та вивчення впливу на його характеристики взаємодії квантових об’єктів, їх форми, морфології, латерального та об’ємного впорядкування є одними з найбільш актуальних у науковому світі, про що свідчить велика кількість посилань на них. Автори цього подання є засновниками в Україні актуального міждисциплінарного напрямку – напівпровідникового нанофотокаталізу. Що стосується побудови електродинамічних моделей мікро- та нанолазерів, то в Україні подібних досліджень немає, а у світі є не більше трьох груп, які розробляють подібні теорії, проте вони вивчають тільки пасивні резонатори.  Все це свідчить, що результати, отримані авторами як нещодавно, так і більше десяти років тому, є актуальними на сьогодні і вже застосовуються на практиці або є основою для подальшого практичного застосування.

Основні фундаментальні результати роботи. Встановлено, що процес самоіндукованого формування наноострівців при молекулярно-променевій епітаксії напружених гетероструктур на основі напівпровідників A4 та A3B5 тільки в першому наближенні описується механізмом Странського-Крастанова. Реально ж він ускладнюється аномально інтенсивним процесом поверхневої інтердифузії компонентів, підсиленої впливом неоднорідних напружень. Цей процес суттєво впливає на динаміку росту наноострівців, їх розмір, форму, поверхневу щільність і, як наслідок, на фізичні властивості наноструктур, що треба брати до уваги при розгляді прикладних аспектів їх використання.

Для псевдоморфних модульовано легованих гетероструктур             AlxGa1-xAs/InyGa1-yAs/GaAs встановлено закономірності прояву ферміївських крайових сингулярностей у спектрах фотолюмінесценції двовимірного електронного газу високої щільності та їх зв’язок з дефектами та структурною розупорядкованістю квантових ям.

Встановлено механізми взаємодії між квантовими точками In(Ga)As у їхніх щільних масивах, що були вирощені методом молекулярно-променевої епітаксії, та їх вплив на процеси випромінювальної рекомбінації, встановлено закономірності взаємодії таких точок зі станами неперервного спектру та показано їх безпосередній вплив на процеси міжточкового переносу заряду в структурах, які використовуються як активне тіло високоефективних лазерів на квантових точках.

Встановлено особливості взаємодії у гібридних наногетероструктурах, зокрема у нуль-вимірних та двовимірних структурах, де поєднуються переваги нуль-вимірних структур та двовимірних фотонних кристалів, що особливо важливо для створення високоефективних інфрачервоних детекторів, тунельно-інжекційних лазерів та сонячних елементів.

Сформульовано основні положення нового міждисциплінарного напрямку – напівпровідникового нанофотокаталізу. Виявлено різноманітні прояви розмірних явищ в хімії та фотоніці наночастинок оксидних та халькогенідних напівпровідників, виконано аналіз впливу квантово-розмірних ефектів в напівпровідникових наноструктурах на особливості поглинання та випромінення ними світла, динаміку фотогенерованих носіїв заряду, характер перебігу фотокаталітичних та фотоелектрохімічних процесів за їх участю. Показано, що характерні особливості нанофотокаталізу обумовлені розмірною залежністю енергії фотогенерованих в наноструктурованих напівпровідниках носіїв заряду та можливістю фотоіндукованого переходу напівпровідникових нанокристалів у заряджений стан.

Пояснено стрімку зміну форми фононного спектру при переході до нанокристалів з розміром, меншим за 2 нм, впливом, окрім класичного ефекту фононного просторового обмеження, суттєвою структурною релаксацією, що зумовлена домінуванням кількості поверхневих атомів над кількістю об(ємних.

Виявлено і з’ясовано фізичну природу радіаційно індукованих змін в оптичних спектрах композитів "діелектрична матриця+ансамбль квантових точок типу А2В6" внаслідок іонізації нанокристалів за рахунок перенесення заряду через інтерфейс матриця/нанокристал.

Побудовано нові математичні та електродинамічні моделі та чисельні алгоритми для аналізу фундаментальних властивостей двовимірних напівпровідникових та полімерних мікролазерів довільної форми, лазерів на фотонних молекулах з активних дисків, а також нанолазерів з плазмонними резонаторами у вигляді нанониток та нанострічок з благородних металів, які поміщені в активні наношари або мають активні зони іншої форми. Вперше, на основі лазерних задач на власні значення та інтегральних рівнянь, чисельно вивчено пороги самозбудження та частоти емісії цих лазерів.

Вперше на основі методу парних інтегральних рівнянь досліджено ефект Парсела, тобто випромінювання елементарного диполя у присутності відкритого резонатора у вигляді тривимірного тонкого діелектричного диска. Побудовано моделі та алгоритми для чисельного вивчення розсіювання та поглинання оптичних хвиль скінченними та нескінченними гратками з діелектричних та металевих нанониток.

Короткий зміст роботи. Авторами детально вивчено процеси самоіндукованого формування наноострівців на основі напівпровідників A4 та A3B5, що важливо як з фундаментальної точки зору, так і для практичного використання  різного типу наноструктур. Встановлено, що критичний об’єм наноострівців, при якому в процесі їх росту відбувається перехід з пірамідальної форми в куполоподібну, залежить від їх елементного складу, зростаючи при збільшенні частки матеріалу підкладки. Для SiGe наноострівців встановлено, що зарощування їх кремнієм навіть при відносно низьких температурах ((550(С) призводить до збільшення в них вмісту Si та зменшення ступеня релаксації напружень, причому зі збільшенням товщини покривного кремнієвого шару релаксація зменшується. Встановлено, що для багатошарових структур з вертикально корельованими наноострівцями GeSi частоти раманівських смуг, які є проявом згортки дисперсійної гілки акустичних фононів, визначаються реальною висотою наноострівців, а не номінальною товщиною осаджених шарів Ge і Si. Встановлено, що для структур з квантовими точками GeSi, сформованими в діапазоні температур 300–500(С, мінімальна енергія квантів, при якій спостерігається фотострум, менша за ширину забороненої зони квантових точок, що обумовлено непрямими переходами дірок з валентної зони квантових точок у валентну зону кремнієвої матриці. Ці ефекти особливо важливі для світловипромінюючих систем на основі напівпровідникових наноострівців, оскільки вплив інтердифузії на енергетичний спектр може виявитися більш суттєвим за ефекти просторового обмеження.

Проведено важливий цикл робіт зі спектроскопії самоіндукованих квантових точок на основі напівпровідникових сполук А3В5. Досліджено та інтерпретовано багатомодові щільні масиви квантових точок In(Ga)As, вирощені методом молекулярно-променевої епітаксії. Встановлено механізми міжточкової взаємодії в таких системах та їх вплив на процеси випромінювальної рекомбінації, встановлено закономірності взаємодії таких точок зі станами неперервного спектру та показано їх безпосередній вплив на процеси міжточкового переносу заряду в структурах, які використовуються як активне тіло високоефективних лазерів на квантових точках.

Проведений цикл робіт з дослідження оптичних, магнітооптичних та транспортних властивостей псевдоморфних модульовано легованих гетероструктур AlxGa1-xAs/InyGa1-yAs/GaAs. Встановлено закономірності прояву ферміївських крайових сингулярностей у спектрах фотолюмінесценції двовимірного електронного газу високої щільності та їх зв’язок з дефектами та структурною розупорядкованістю квантових ям. Розроблено метод прямого дослідження локалізованих діркових станів у псевдоморфних легованих гетероструктурах шляхом оптичного детектування квантових осциляцій у спектрах фотолюмінесценції (ФЛ) в магнітному полі. Ці роботи безпосередньо пов’язані з розробкою транзисторів на швидких електронах. Встановлено важливі особливості роботи високочутливих мікрохолівських пристроїв на основі квантових ям Al0.3Ga0.7As/GaAs та Al0.3Ga0.7As/GaAs/In0.3Ga0.7As, досліджено та інтерпретовано їх генераційно-рекомбінаційні характеристики.

Проведено цикл робіт з гібридних нанорозмірних гетероструктур, зокрема структур, у яких комбінуються квантові точки з квантовими ямами, квантовими дротами, тобто при взаємодії квантових точок з наноструктурами різних вимірностей, що істотно розширює функціональні властивості системи. Такі високотехнологічні структури можуть мати різні застосування у квантовій електродинаміці твердих тіл, зокрема, при вміщенні напівпровідникових квантових точок у фотонні кристали, у спінтроніці через спостереження чистого дефазування у квантових кубітах, які взаємодіють із ядерною спіновою ванною, у квантовій оптиці при використанні квантових точок як ефективних наноскопічних світлових випромінювачів, чи у квантовій обробці інформації. Отримано результати з особливостей взаємодії у гібридних структурах, де поєднуються переваги нуль-вимірних структур та двовимірних фотонних кристалів, що особливо важливо для створення високоефективних інфрачервоних детекторів, тунельно-інжекційних лазерів та сонячних елементів.

Авторами цієї роботи розроблено методи хімічного синтезу, зокрема фотохімічно активних напівпровідникових наноматеріалів, серед яких колоїдні розчини, мезопористі порошки та плівки, двовимірні шаруваті та моношарові матеріали, наногетероструктур напівпровідник–метал, бінарних напівпровідникових наногетероструктур, регулярних наночастинок та ультрамалих (≤ 2 нм) наночастинок CdS, CdSe та CdTe. Для всіх цих наноструктур проведено комплексні дослідження їхніх властивостей. З’ясовано вплив розмірних та квантово-розмірних явищ на поглинання ними світла, динаміку міжфазного переносу носіїв заряду, характер перебігу вторинних фотохімічних та фотокаталітичних процесів.

Всебічно розглянуто енергетику та динаміку електронних процесів в фотокаталітичних системах за участю нанорозмірних напівпровідників та нанокомпозитів, проведено аналіз взаємозв’язку фотоніки цих систем з електронодонорними і електроноакцепторними характеристиками їх компонентів та із ступенем енергетичної узгодженості всіх електронних процесів, що викликані дією світла на напівпровідник. Обґрунтовано принципи дизайну ефективних фотокаталітичних систем на основі напівпровідникових кристалів, сенсибілізаторів, каталізаторів темнових стадій тощо. Встановлено закономірності низки фотокаталітичних рідинно- та газофазних редокс-реакцій за участю напівпровідникових наночастинок, розвинуто уявлення про механізми цих процесів.

Авторами сформульовано основні положення нового міждисциплінарного напрямку – напівпровідникового нанофотокаталізу та запропоновано низку нових практично  важливих фотокаталітичних систем – фотополімеризаційноздатних композицій, систем для одержання молекулярного водню, нових фотоелектрохімічних напівпровідникових сонячних комірок.  Зокрема, виконано цикл фундаментальних наукових досліджень у галузі фотоніки наноструктурованих напівпровідників, встановлено різноманітні прояви розмірних явищ в хімії та фотоніці наночастинок оксидних та халькогенідних напівпровідників, виконано аналіз впливу квантово-розмірних ефектів в напівпровідникових наноструктурах на особливості поглинання та випромінення ними світла, динаміку фотогенерованих носіїв заряду, характер перебігу фотокаталітичних та фотоелектрохімічних процесів за їх участю. Узагальнено дані про фотокаталітичну дію наноструктурованих напівпровідників, виявлено спільність низки фундаментальних засад нанофотокаталізу та фотокаталізу мікрокристалічними напівпровідниками. Показано, що характерні особливості нанофотокаталізу обумовлені розмірною залежністю енергії фотогенерованих в наноструктурованих напівпровідниках носіїв заряду та можливістю фотоіндукованого переходу напівпровідникових нанокристалів у заряджений стан.

Для хімічно синтезованих наноструктур типу ядро/оболонка CdSe/CdS досліджено процес інтердифузії на напруженому інтерфейсі при варіюванні товщини оболонки. Встановлено, що інтерфейс не є різким, проте товщина перехідного шару, на відміну від самоіндукованих наноструктур, які вирощуються при температурах 300–700(С, є досить малою – 2–3 моношари. Для цих наноструктур виявлено залежність величини залишкових механічних напружень в ядрі від форми оболонки. Показано, що звуження раманівської смуги поздовжнього оптичного фонона від ядра CdSe при осадженні на нього оболонки CdS вказує на збільшення часу життя фононів, а зменшення відношення інтенсивностей смуг обертону та основного тону поздовжнього оптичного фонона свідчить про ослаблення в ньому електрон-фононної взаємодії.

Оптичними та мікроскопічними методами проведено характеризацію синтезованих наночастинок напівпровідників А2В6. Досліджено оптичні та коливні властивості ультрамалих (до 2 нм) колоїдних наночастинок CdS, стабілізованих у водних розчинах молекулами малого розміру. Ці наночастинки характеризуються вузьким розподілом за розмірами, про що свідчать результати просвічуючої електронної мікроскопії та спектроскопії оптичного поглинання і широким (квазібілим) спектром люмінесценції із квантовим виходом, що досягає аж 50%. Така значна інтенсивність цих НЧ пояснена стрімкою зміною форми їхньої поверхні, оскільки  при таких розмірах відбувається структурна релаксація, зумовлена домінуванням кількості поверхневих атомів над кількістю об(ємних, що випливає як з теоретичних розрахунків, так і з експериментально зареєстрованої різкої зміни фононного спектру. Встановлено, що при обміні лігандами між наночастинками, який  необхідний для практичних застосувань, відбувається зміна їх характеристик, про свідчать експериментально отримані раманівські спектри.

Важливим методом, який використовується для дослідження наноструктур є поверхнево підсилена спектроскопія раманівського розсіювання (англ. Surface-enhanced Raman spectroscopy, SERS). SERS, як і раманівська спектроскопія, є неруйнівною методикою і дозволяє ідентифікувати хімічний склад речовин та особливості їх молекулярної структури. Водночас саме реалізація методики SERS дозволяє проводити аналіз речовин, наявних у надмалих концентраціях у розчинах або осаджених у кількості одного чи декількох моношарів на металеві  наноструктуровані підкладки. Авторами цього подання було розроблено SERS підкладки на основі наноструктурованого золота та срібла, для яких характерні такі параметри як значне підсилення раманівського сигналу від осаджених на них речовин, стабільність з часом, поверхнева однорідність, простота приготування та невисока собівартість. Зокрема, авторами розроблено й апробовано різні типи SERS-підкладок,  кожен з яких має свої переваги.  При формуванні SERS-підкладок осадженням у вакуумі надтонких (1–10 нм) шарів золота на скляну поверхню з подальшим їх відпалом при варіюванні температури було отримано просторово однорідні золоті наноструктури. Другий тип SERS-підкладок являє собою плівки з монодисперсними наночастинками зі структурою «ядро-оболонка» з ядром із золотих наночастинок (діаметр d < 5–50 нм) і тонкою (кілька нанометрів) діелектричною оболонкою з аморфного діоксиду кремнію. Третій тип SERS-підкладок являє собою плівки з наночастинок типу «ядро-оболонка», однак у цьому випадку ядром є SiO2, а оболонкою – наночастинки золота або/і срібла. Причому останні формують не суцільну оболонку, а лише наноострівці на поверхні SiO2. Така наноострівцева структура підсилює електричне поле випромінюючого диполя не тільки за рахунок налаштування частоти смуги плазмонного поглинання до частоти збуджуючого лазерного випромінювання, а й за рахунок  внеску в підсилення розсіювання, так званих, гарячих точок. Четвертий тип являє собою латерально впорядковані наноострівці, сформовані голографічним методом на фотоактивних матеріалах з наступним осадженням на них тонкого (40–50 нм) шару золота. Розроблені SERS-підкладки дозволять значно (у 105–106 раз) збільшити чутливість оптичної діагностики речовин в ультрамалих кількостях, що важливо як для матеріалів, які вже використовуються, так і для тих, які буде синтезовано для різних галузей науки, виробництва і життєдіяльності людей, зокрема хімії, матеріалознавства, медицини, біології, розробки та контролю якості ліків, екології, криміналістики та ін. Продемонстровано, що спектроскопія SERS ефективна не тільки для органічних молекул, а і для напівпровідникових наночастинок. Коефіцієнт підсилення SERS-сигналу від квантових точок CdSe, осаджених методом Ленгмюра-Блоджетт на масив золотих наночастинок становить не менше 2(103.

Використання комплексу оптичних методів та електронного парамагнітного резонансу при дослідженні структур із матрично ізольованими Si та Ge нанокластерами дозволило простежити процес їх формування, структурну трансформацію від аморфної до кристалічної фази і розділити випромінювання, обумовлене структурними дефектами матриці і самими нанокластерами.

Авторами цього циклу праць проведено узагальнення cистематичних досліджень оптичних властивостей композитів "діелектрична матриця + ансамбль напівпровідникових квантових точок типу А2В6" і складних наноструктурованих матеріалів на основі халькогенідів та халькогалогенідів різної морфології. Досліджено процеси утворення кристалітів складних халькогенідів та халькогалогенідів нанометричних розмірів, зокрема  сульфойодиду сурми, гіпотіодифосфату олова та селеноіндату талію,  під дією лазерного випромінювання у склоподібних матрицях на основі халькогенідів миш'яку та фотопластичний ефект у цих матеріалах.

Значну увагу приділено аналізу встановлених особливостей спектру електронних та фононних станів потрійних (CdS1–xSex, Cd1–yZnyS, Cd1–yZnySe, CdSe1–xTex) та багатокомпонентних (Cd1–yZnyS1–xSex, CdS1–x–ySexTey) нанокристалів типу А2В6, вирощених методом дифузійно обмеженого росту в боросилікатній матриці. За результатами теоретичних розрахунків і експериментальних досліджень фононних спектрів нанокристалічних халькогенідіних напівпровідників типу А2В6 визначено співвідношення внесків основних факторів, що обумовлюють зміни у раманівських спектрах в порівнянні з об’ємними зразками, зокрема розсіювання на поверхневих фононах та пов'язаного з просторовим конфайнментом розсіювання на фононах з ненульовими хвильовими векторами, вплив тиску з боку матриці та ефект композиційного розупорядкування. Зазначимо, що нанокристали систем       Cd1–yZnySe, Cd1–yZnyS1–xSex, CdS1–x–ySexTe у скляній матриці авторами отримано вперше. Продемонстровано переваги резонансної раманівської спектроскопії як  експериментального методу визначення хімічного складу матрично ізольованих потрійних напівпровідникових нанокристалів типу А2В6 за частотою смуги поздовжнього оптичного фонона (для одномодових систем) та за різницею частот поздовжніх оптичних фононів (для двомодових систем). На основі узагальнення cистематичних досліджень фононних спектрів композитів боросилікатного скла з нанокристалами сульфоселеніду кадмію показано, що для нанокристалів із початковим високим вмістом одного з компонентів (сірки чи селену) збільшення тривалості й температури термообробки веде до подальшого зростання концентрації переважного компонента і, відповідно, витіснення присутнього у меншій концентрації халькогену з нанокристалів у матрицю. Для отриманих методом дифузійно обмеженого росту чотирикомпонентних нанокристалів Cd1–yZnyS1–xSex здійснено їх ідентифікацію методами оптичної спектроскопії, встановлено двомодовий характер перебудови їх фононного спектру, досліджено залежність їх розміру та складу від тривалості та температури термообробки. Для синтезованих у боросилікатному склі четверних нанокристалів CdS1–x–ySexTey встановлено тримодовий тип композиційної перебудови фононного спектру, в якому чітко проявляються максимуми поздовжніх оптичних фононів телуридної, селенідної та сульфідної підграток, при цьому хімічний склад цих четверних нанокристалів можна оцінити на основі співвідношення інтенсивностей відповідних фононних смуг.  На основі аналізу раманівських спектрів встановлено, що при виході за межі оптимального інтервалу значень температури та тривалості термообробки альтернативою формуванню нанокристалів халькогенідів кадмію з високим вмістом селену або телуру в боросилікатному склі є осадження селену чи телуру у формі молекулярних димерів Se2 або Te2.

Виконані авторами систематичні дослідження впливу зовнішніх факторів (високоенергетичного електронного та рентгенівського опромінення, гідростатичного тиску і температури) на оптичні процеси в композитах "діелектрична матриця+ансамбль квантових точок типу А2В6" дозволили виявити і з’ясувати природу нових фізичних ефектів, які пов'язані з іонізацією нанокристалів за рахунок захоплення ними електронів зі збуджених опроміненням електронно-діркових пар та захоплення збуджених дірок радіаційними центрами забарвлення, що створюються у скляній матриці. Це дало можливість запропонувати нові області застосування композитів цього типу на основі силікатного скла як радіаційно стійких матеріалів для оптичного приладобудування, характеристики яких при дії іонізуючих полів не гірші від традиційних радіаційно стійких силікатних стекол сотої серії. Показано стабільність спектральних характеристик та інтенсивності ФЛ нанокристалів CdSe у боросилікатному склі та високу радіаційну стабільність оптичних характеристик (поглинання і фотолюмінесценції) нанокристалів CdSe, стабілізованих у матрицях органічних полімерів (желатину і поліакриламіду) щодо дії опромінення рентгенівським випромінюванням дозою до 3200 Гр.

Побудовано нові математичні та електродинамічні моделі та чисельні алгоритми для аналізу фундаментальних властивостей двовимірних напівпровідникових та полімерних мікролазерів довільної форми, лазерів на фотонних молекулах з активних дисків, а також нанолазерів з плазмонними резонаторами у вигляді нанониток та нанострічок з благородних металів, поміщених у активні наношари або мають активні зони іншої форми. Вперше, на основі лазерних задач на власні значення та інтегральних рівнянь, чисельно вивчено пороги самозбудження та частоти емісії цих лазерів.

Вперше на основі методу парних інтегральних рівнянь досліджено ефект Парсела, тобто випромінювання елементарного диполя у присутності відкритого резонатора у вигляді тривимірного тонкого діелектричного диска

Побудовано моделі та алгоритми для чисельного вивчення розсіювання та поглинання оптичних хвиль скінченними та нескінченними гратами з діелектричних та металевих нанониток та нанострічок. Виявлено та вивчено резонанси на поверхневих плазмонах та на граткових модах, що зумовлені періодичністю. На основі лазерних задач на власні значення, отримано пороги самозбудження плазмонних та граткових мод при наявності накачки. ,На основі інтегральних рівнянь вперше проведено чисельний аналіз чутливостей та показників якості для резонансів на плазмонних, щілинних та граткових власних модах у розсіянні та поглинанні оптичних хвиль на гратах з срібних нанострічок. Вперше побудовано моделі та алгоритми для чисельного вивчення розсіяння та поглинання терагерцевих хвиль одиничними мікрострічками та мікродисками з графену, а також скінченними та нескінченними гратами з них.

Практична значимість роботи. Ряд запропонованих застосувань авторами цього циклу робіт не мають аналогів в Україні, а деякі випереджають за техніко-економічними показниками зарубіжні аналоги. Зокрема, авторами цієї роботи розроблено методи хімічного  синтезу:

- фотохімічно активних напівпровідникових наноматеріалів, зокрема колоїдних розчинів, мезопористих порошків та плівок, двовимірних шаруватих та моношарових матеріалів. Серед них необхідно відзначити ZnO, TiO2, Fe2O3, CdS, ZnS,  CdxZn1-xS, PbS, CuxS, CdSe, PbSe4;

- наногетероструктур напівпровідник–метал: ZnO/M, TiO2/M, де M = (Au, Ag, Cu, Ni, Pb, In), ZnCdS/M, ZnS/M,  де M = (Ni, Co, Fe, Zn);

- бінарних напівпровідникових наногетероструктур: CdSe/ZnS, CdSe/CdS, CdS/CdSe, ZnO/MS, TiO2/MS, де MS = (CdS, CuxS, PbS, Sb2S3);

- регулярних наночастинок CdSe,  ZnO, ZnO@SiO2, AgInS2, CuInS2;

- ультрамалих (1.8–3 нм) наночастинок CdS, CdSe, CdTe.

Люмінесцентні квантові точки на основі сульфіду та селеніду кадмію перебувають на стадії  тестування можливості впровадження як компоненти люмінесцентних біомаркерів спільно з ТОВ "Наномедтех" (Київ, Україна).

Для ефективного використання спектроскопії SERS було розроблено металеві підкладки на основі наноструктурованого золота та срібла, для яких характерні такі параметри, як значне підсилення раманівського сигналу від осаджених на них речовин, стабільність з часом, поверхнева однорідність, простота приготування та невисока собівартість.

Запропоновано низку нових практично важливих фотокаталітичних систем – фотополімеризаційноздатні композиції, системи для одержання молекулярного водню, нові фотоелектрохімічні напівпровідникові сонячні комірки, а також спосіб підвищення радіаційної стійкості матеріалів на основі силікатного скла. За зазначеними результатами авторами отримано 31 авторське свідоцтво та патенти, у тому числі три міжнародні.

Підсумок. Представлена робота є підсумком колективних досягнень авторів, що призвели до розвитку сучасного наукового напрямку в Україні – фотоніки напівпровідникових і діелектричних наноструктур, яка визначає сукупність взаємопов'язаних фотофізичних і фотохімічних процесів у напівпровідникових і діелектричних наноструктурах. Ця робота є логічним завершенням багаторічних експериментальних і теоретичних досліджень, які становлять значний внесок у розв'язання широкого кола фундаментальних і прикладних проблем цього напрямку науки: синтезу різного типу напівпровідникових та діелектричних наноструктур, вивчення їх характеристик, дослідження зовнішніх впливів на їх параметри, їх взаємодії, аналізу та створення систем збудження, локалізації, підсилення та виведення випромінювання з наноструктур, теоретичного моделювання та характеризації фізичних процесів на різних етапах.

Результати представленої роботи  опубліковано у високорейтингових міжнародних та вітчизняних фахових виданнях:  2 монографії (“Nova Science”, ”Академперіодика”), 7 розділів у 7 монографіях (”Springer”, ”Nova Science”, ”Наукова думка”), 219 реферованих статей з сумарним імпакт-фактором 530,89 у 76 реферованих журналах, з яких 75 – журнали західних країн (сумарний імпакт-фактор журналів 175,44). Отримано 31 авторські свідоцтва та патенти, у тому числі три міжнародні. Загальний індекс цитування представлених публікацій авторів згідно з базами даних Google Scholar Citations становить 4318, індекс Хірша h=39; згідно з базами даних Scopus – відповідно  3465 та індекс Хірша h=34. За тематикою циклу робіт захищено 5 докторських та 18 кандидатських дисертацій.

| Ю.М. Ажнюк |  | О.В. Гомоннай |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В.М. Джаган |  | С.Я. Кучмій |  |
| О.Й. Носич |  | О.Л. Строюк |  |
| Г.Г. Тарасов |  | В.О. Юхимчук |  |