Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва і архітектури

Реферат праці

Штепа Катерина Олександрівна

ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВА МОДЕЛЬ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ПІДВИЩЕНИХ РИЗИКІВ

Київ 2014

Актуальність. Одна з найголовніших проблем сучасності – створення безпечних умов життєдіяльності населення. Безпека людини, її здоров’я в першу чергу пов’язані з якісним станом міського середовища. Деградоване штучне міське середовище в умовах посиленої урбанізації справляє комплексну шкідливу дію на комфорт і безпеку його мешканців. Cучасне глобалізоване суспільство збільшує кількість реальних небезпек для людини і дестабілізує її життя.

Постає необхідність у вирішенні загальноміських і загальнодержавних задач з управління, створення умов для безпечного і комфортного мешкання населення, стабільного, економічно і екологічно збалансованого, функціонально зручного і візуально привабливого міського середовища. Це можливо за рахунок впровадження заходів з підвищення його комфортності, об’ємно-просторового моделювання (зонування) територій за рівнем сприятливості для мешкання.

Мета праці: розроблення нового підходу до визначення небезпечних зон для мешкання населення, зон підвищеного ризику. Створення об’ємного просторової моделі території, яка ґрунтується на розробленій графічні і математичній моделі оцінки якісного стану з визначенням коефіцієнтів вагомості небезпечних факторів і їх показників.

Наукова новизна:

- Розроблена класифікація основних складових шкідливого впливу міського середовища на безпечне мешкання населення.

- Розроблена особисто автором графічна і математична моделі оцінки якості міського середовища (на макро-, мезо- і мікрорівні) з визначенням коефіцієнтів вагомості цих факторів.

- Створено об’ємно-просторову модель зонування території міста за рівнями комфортності та безпечного мешкання населення. Визначено методи оцінки економічних збитків для міських бюджетів, величина яких залежить від інтенсивності впливу несприятливих факторів на його мешканців.

- Розроблено моделі захисту людини від небезпечних впливів міського середовища і створення збалансованого, функціонально зручного та візуально привабливого міста.

Практична значимість полягає у впровадженні результатів дослідження у:

1. У Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства стосовно: внесення змін до ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» передбачення вимог стосовно безпеки життєдіяльності населення та подальшого вдосконалення об’ємно-просторового зонування для прийняття управлінських рішень.

2. У Державні районні адміністрації, відділи та управління містобудування і архітектури: методику визначення економічних витрат і втрат для міських бюджетів від дії несприятливих факторів.

3. Проектні організації містобудівної спрямованості: внесення змін до техніко-економічних розрахунків містобудівних проектів щодо покращення якісного стану міських територій.

4. Міністерство освіти і науки України: як методологічна основу наукових досліджень у галузі містобудування (для спеціальності «Міське будівництво та господарство»).

5. Для офіційних сайтів міських державних адміністрацій: розміщення інформації для населення у вигляді об’ємно-просторовї моделі з наявністю природних і антропогенних небезпек, їх масштабів і місць концентрації.

Обгрунтовано поняття безпечного для населення міського середовища. Встановлено складові шкідливого впливу на людину небезпечних явищ і катастрофічні наслідки від них. Доведено складність проблеми з створення безпечного міського середовища і необхідності нових підходів до її вирішення.

Графічна інтерпретація підходу є виявленням і дослідженням територій, на які накладається прямокутна координатна сітка. Кожен з квадратів має визначені параметри, які відображають якісні і кількісні функції безпечного мешкання на цій території.

Території міста оцінюються на трьох ієрархічних рівнях: макрорівні, мезорівні та мікрорівні з подальшим розрахунком і виявленням відповідних характеристик квадратів сітки. Кожна ячейка квадрату сітки на макрорівні (оцінка території з виявленням коефіцієнту дискомфорту від антропогенних та природних факторів) має площу 1 км2 , на мезорівні (коефіцієнт дискомфорту від транспортно-планувальних та функціонально-планувальних факторів) загальною площею ячейки 0.25 км2  та окремим розрахунком видової ячейки на мікрорівні для факторів агресивного візуального міського середовища. Таку розбивку території доцільно проводити через територіальну неоднорідність якості міського середовища і рівня навантаження на нього в межах міста. При цьому розбіжності можуть досягати значних величин.

Основою такого методу є охорона і покращення міського середовища. Графічна модель міського середовища має 5 блоків факторів, які в сумі складають 54 показників факторів (найбільш суттєвих показників впливу на безпечне і комфортне проживання людини в міському середовищі) з точки зору наукового підходу до вивчення цієї проблеми.

Для визначення сумарної оцінки якості міського середовища необхідно провести оцінку небезпечних факторів: антропогенних; природних; транспортно-планувальних; функціонально-планувальних; факторів агресивного візуального середовища. Інтенсивність проявлення кожного фактору оцінюється за коефіцієнтом та бальною шкалою.

Основними задачами впровадження даної оцінки можуть виступати визначені за запропонованою методикою зони конфліктності, де необхідні негайні пропозиції (заходи) щодо їх усунення.

| Рис. 1. Графічна модель оцінки міського середовища (макро- і мезорівень) | Рис. 2. Графічна модель оцінки міського середовища (мікрорівень) |
| --- | --- |

Результати розрахунків:

I Червоногвардійський район:  (дискомфортний).

II Кіровський район:  (критичний).

III Радянський район:  (дискомфортний).

IV Центрально-міський район:  (помірно комфортний).

V Гірницький район:  (дискомфортний).

Оцінка природного стану м. Макіївки за показниками факторів у районах:

I Червоногвардійський район: (комфортний).

II Кіровський район: (комфортний).

III Радянський район: (комфортний).

IV Центрально-міський район: (комфортний).

V Гірницький район: (комфортний).

Зведена таблиця коефіцієнтів дискомфорту на територію міста Макіївки (вихідні дані для об’ємно-просторового зонування міських територій). Розрахункові класи антропогенного та природного навантаження на територію міста Макіївки та карта дискомфортності міських територій по районам: Червоногвардійський, Кіровський, Рядянський, Центрально-міський та Гірницький [6].

Для більш повного відображення результатів оцінки міських територій за рівнем комфортності необхідно створити інформаційну систему, на базі пов'язаних між собою взаємозв'язків і взаємозалежностей. В основу об’ємно-просторового зонування покладено використання алгоритму оцінки міського середовища. Розроблено цифрові картографічні матеріали для територій міста, проведено районування міських територій за рівнем комфорту і безпечного мешкання населення в ньому.

Дана модель об'ємно - просторовго зонування розроблена за допомогою програмного забезпечення Serfer та ГІС MapInfo це є побудова тривимірної карти місцевості. Поверхня побудована на основі даних коефіцієнтів комфортності територій на кожну ячейку координатної сітки, накладеної в межах міста Макіївки Донецької області з відповідними координатами для кожної з них по x, y та z.

Об’ємно-просторова модель зонування території міста  Макіївки за рівнями комфортності та безпечного мешкання населення в ньому  (від дії антропогенних факторів).

Відсутність адекватних засобів та методів управління містобудівним і планувальним процесом та узагальненої методики оцінки міських територій (кількісна, якісна і вартісна оцінка територій) викликає потребу у нових планувальних і економічних механізмах та пріоритетних факторах впливу на комфорт і безпеку мешкання на території міста.

Отримані наукові результати надали можливість:

Об’єктивно обґрунтувати правомірність дій щодо покращення стану міських територій, економічну доцільність використання помірних або високовартісних заходів за рахунок розроблення і впровадження в практику методів оцінки. Вирішити низку планувальних задач, які повною мірою сприятимуть підвищенню рівня безпечного мешкання населення в місті і у всьому регіоні: включають в себе екологічні, санітарно-гігієнічні, функціонально-планувальні, інженерно-технічні та інші заходи.

Визначати пріоритетні напрями перспективної діяльності органів місцевої влади стосовно оздоровлення, оптимізації міського середовища та безпечного мешкання населення. Виконане наукове дослідження дає можливість вирішувати пріоритетні на сьогоднішній день державні завдання, раціонально використовувати міські території, зменшувати на них негативний антропогенний і природний вплив, формувати оптимальне середовища для мешкання населення.

Практично застосувати методи і моделі оцінки якісного стану міських територій для:

- створення нових підходів щодо підвищення обґрунтованості містобудівних проектних рішень, доцільності проведення середовищезахисних заходів і зниження їх вартості, зменшення збитків, які наносяться міському середовищу природними і антропогенними факторами;

- фокусуванні уваги на створенні безпечного, стабільного, активного і привабливого міського середовища при розробленні повного комплекту містобудівної документації;

- розрахунку економічних витрат і втрат для міських бюджетів на поточний і перспективний періоди від дії несприятливих факторів;

- встановлення в плані зонування оптимальних зон для подальшої забудови і іншого функціонального використання територій;

- визначення зон підвищених ризиків для мешканців міста;

- внесення змін до техніко-економічних розрахунків містобудівних проектів щодо покращення якісного стану міських територій.

Використовувати методику при оцінці якості і вартості території (ділянки забудови) поряд з вже відомими критеріями - розміщення, сусідства, відстань до місць трудової діяльності, центру міста, зон відпочинку, комфортність, екологічність та ін.

В складі містобудівних проектних робіт слід передбачати виконання спеціального розділу стосовно дотримання нормативних вимог з питань безпеки мешкання. При розробленні нової редакції ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», передбачати нормативні вимоги стосовно безпеки  життєдіяльності населення.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ

- Штепа К.О. Вплив міського середовища на здоров’я людини / К.О. Штепа // Містобудування та територіальне планування: Наук.-тех. зб. – К.: КНУБА,  2011. – Вип. 42 – С. 422-425.

2. Штепа К.О. Зелені насадження як невід’ємна складова заходів з організації безпеки міського середовища / К.О. Штепа // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-тех. зб. – К.: КНУБА, 2011. –  Вип. 28 – С. 275-278.

3. Штепа К.О. Вплив візуального міського середовища на психоемоційний стан людини. / К.О. Штепа // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-тех. зб. – К.: КНУБА, 2012. – Вип. 29 – С. 296-298.

4. Штепа К.О. Прогноз ризиків дії факторів міського середовища / К.О. Штепа // Містобудування та територіальне планування: Наук.-тех. зб. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. №47– С.691-694.

5. Штепа К.О. Взаємозв’язок і взаємодія економіки і оточуючого міського середовища / К.О. Штепа // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-тех. зб. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. №32– С.294-297

6. Штепа К.О. Головні проблеми і стратегія стійкого розвитку середовища на прикладі міста Донецька / К.О. Штепа // Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-тех. зб. – К.:НАУ, 2013. – Вип. №10. – С. 161 – 165.

7. Штепа К.О. Вплив міського середовища на демографічну ситуацію в Україні / К.О. Штепа // Містобудування та територіальне планування: Наук.-тех. зб. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. №50 – С. 744 – 748.

8. Штепа Е.А. Опасные природные явления и градостроительные мероприятия по их устранению [Электронный ресурс] / Е.А. Штепа // Международный электронный журнал – 2013. – №25. – Режим доступа к журналу: http://www.marhi.ru/AMIT/2013/4kvart13/index.php.

9. Штепа Е.А. Моделирование безопасной для населения городской среды / Е.А. Штепа // Проблемы инновационного биосферно-совместимого социально-экономического развития в строительном, жилищно-коммунальном и дорожном комплексах: Материалы 3-й междунар. науч.-практ. конф. В 2-х томах. Т.2. - Б.: БГИТА, 2013. – С.136-142.

10.Штепа К.О. Графоаналітичний метод визначення вагомості факторів міського середовища / К. О. Штепа / Стратегія розвитку сучасного міста: Метеріали міжнародної науково-практичної конференції. Таврійський економічний журнал. - Сімферополь, 2013. –  №1 – С.79-83.