Реферат

роботи  Шатковського А.П.,  Черевичного Ю.О. «Наукове обґрунтування технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур», представленої на здобуття Премії Президента для молодих вчених 2018 року.

Представлена робота є узагальненням результатів експериментальних досліджень, проведених у зоні Степу України з 2002 по 2016 рр., які комплексно розв’язують важливу науково-прикладну проблему щодо підвищення продуктивності сільськогосподарських культур шляхом впровадження технологій краплинного зрошення.

Загалом проведено 15 одно-, дво- і трифакторних короткотермінових польових дослідів з овоче-баштанними (цибуля ріпчаста, томат, перець солодкий, баклажан, кукурудза цукрова, картопля, кавун), технічними, зерновими та зернобобовими (буряк цукровий, соя, кукурудза, рис) сільськогосподарськими культурами.

Метою роботи є розробка науково-методичних основ та наукове обґрунтування параметрів технологій краплинного зрошення сільсько-господарських культур.

Наукова значимість роботи полягає у розвитку теорії та методів оперативного управління краплинним зрошенням на основі інструментально-вимірювальних комплексів, теорії програмування врожайності сільськогосподарських культур на зрошуваних землях у частині оптимального вологозабезпечення рослин, а також удосконаленні методології закладання і проведення польових досліджень.

Зокрема, вперше:

– встановлено закономірності режимів краплинного зрошення та процесів водоспоживання сільськогосподарських культур залежно від передполивної вологості ґрунту;

– побудовано математичні залежності (статистичні моделі) «Водоспоживання – Врожайність»;

– встановлено закономірності формування продукційних процесів та врожайності сільськогосподарських культур залежно від рівня вологозабезпечення.

Крім цього, у роботі удосконалено методику проведення польових досліджень та запропоновано методичні підходи до побудови схем дослідів з вивчення режимів краплинного зрошення та процесів водоспоживання, класифікацію систем мікрозрошення та методи діагностування строків вегетаційних поливів. Отримало подальший науковий розвиток дослідження параметрів формування зон зволоження ґрунту, моделювання процесів вологоперенесення у ґрунті за локального їх зволоження; дослідження впливу локального зволоження на властивості ґрунтів та мікроклімат зрошуваного поля. Обґрунтовано економічну та біоенергетичну ефективність технологій вирощування сільськогосподарських культур за краплинного зрошення

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні та вдосконаленні технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур, які забезпечують формування оптимальної продуктивності рослин за умови збереження екологічної стійкості меліорованих агроландшафтів.

Результати наукових досліджень використано при розробленні 8 науково-практичних рекомендацій виробництву, посібника до ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи і споруди», програми вибіркової навчальної дисципліни для підготовки ОКР «бакалавр» напряму 6.090101 «Агрономія», навчального посібника з грифом Міносвіти і науки України «Краплинне зрошення» та програми Міжнародного тренінгу «Проектування і експлуатація систем краплинного зрошення с.-г. культур», проведеного у рамках Міжнародного проекту "Durandesh" Р-6265, «Oxfam Novib» (Нідерланди).

Розроблені технології краплинного зрошення сільськогосподарських культур впроваджено у 2010-2016 рр. в 12 агрогосподарствах на загальній площі понад 1500 га, що підтверджено відповідними актами та довідками. Розроблені на основі експериментальних даних «Тимчасові норми водопотреби для краплинного зрошення сільськогосподарських культур» використовують в Управлінні Північно-Кримського каналу при укладанні договорів на послуги з подачі води за умови відсутності приладів водообліку (довідка № 4/231 від 13.04.2016 р.). Розроблені «Методичні рекомендації з проведення польових досліджень за краплинного зрошення» (2014) використовують наукові співробітники НДУ системи НААН, які проводять експериментальні дослідження в умовах краплинного зрошення.

Основні науково-технічні результати роботи:

1. Визначено методичні особливості проведення польових технологічних дослідів в умовах краплинного зрошення, які, насамперед, визначаються специфікою цього способу поливу. Зокрема, за даними досліду з визначення впливу краплинного зрошення на мікроклімат (температуру t, 0C та відносну вологість повітря RH, %), встановлено, що незрошувані варіанти досліду необхідно розміщувати на відстані не менше 5 м від зрошуваних варіантів.

Обґрунтовано методичний підхід до розробки схем польових однофакторних дослідів, реалізація яких спрямована на отримання залежностей «Водоспоживання – Врожайність» та визначення оптимального рівня передполивної вологості ґрунту (РПВҐ) з точки зору витрат ресурсів на одиницю продукції. Встановлено, що лімітуюча частина кривої відповідає варіантам досліду з РПВҐ від 60 до 75 % НВ та варіанту без зрошення, стаціонарна частина (зона оптимуму) – від 75 до 90 % НВ та інгібуюча частина – від 95 % НВ до повної вологомісткості ґрунту.

2. Для умов краплинного зрошення отримано залежності «РПВҐ – Кількість вегетаційних поливів» (y = 0,0555х2-6,9536х+226,29, R2 = 0,96) та «РПВҐ – Зрошувальна норма» (y = 89,5х – 4168,8, R2 = 0,99) (рисунки 1-2), а також залежність норми краплинного зрошення від забезпеченості опадами вегетаційного періоду.

Рис. 1. Залежність «РПВҐ – Кількість вегетаційних поливів» за краплинного зрошення с.-г. культур (2006-2015 рр.)

Рис. 2. Залежність «РПВҐ – Зрошувальна норма» за краплинного зрошення с.-г. культур (2006-2015 рр.)

3. На основі багаторічних експериментальних даних з режимів краплинного зрошення розроблено інформаційно–дорадчу систему (ІДС) з планування та управління режимами краплинного зрошення у вигляді програмного продукту (авторське свідоцтво на твір № 63531).

4. Встановлено закономірності та параметри процесів сумарного водоспоживання с.-г. культур залежно від рівня їх вологозабезпеченості:

- закономірності змін співвідношення опадів, об’ємів поливної води і ґрунтової вологи у формуванні сумарного водоспоживання рослин (ЕТс);

- коефіцієнти водоспоживання (КВ) та ефективності зрошення (КЕФ);

- закономірності змін показника КЕФ залежно від величини КВ, побудовано кореляційні залежності КВ та КЕФ від РПВҐ;

- динаміку добового водоспоживання протягом вегетаційного періоду та його максимальні значення, які становлять: для умов Степу Сухого 10-12 мм, для умов Степу Південно-центрального посушливого – 9-11 мм;

- розроблено проектні норми водопотреби для краплинного зрошення.

5. Встановлено кореляційні зв’язки між сумарним водоспоживанням с.-г. культур та їх урожайністю. На основі цього, вперше для умов краплинного зрошення Степу України, побудовано статистичні моделі «Водоспоживання – Урожайність» та визначено найбільш ефективні (оптимальні) варіанти використання води рослинами з точки зору її витрат на формування одиниці продукції (рисунок 3).

Рис. 3. Залежність «Водоспоживання – Врожайність» за краплинного зрошення (на прикладі томата розсадного)

Оптимальним діапазоном зволоження за краплинного зрошення більшості с.-г. культур є вузький інтервал від 85 до 95 % від найменшої вологомісткості (НВ) ґрунту, що передбачає проведення поливів відносно невеликими нормами (40-75 м3/га) за одночасного скорочення міжполивних періодів. За таких умов співвідношення фактичної транспірації (Тс) до потенційно можливої (Т0) наближається до 1 (≈ 0,83-0,87), що характеризує вологозабезпечення рослин як близьке до оптимального.

6. Встановлено закономірності ростових процесів сільськогосподарських культур залежно від рівня вологозабезпечення. Так, максимальні параметри, які характеризують ростові процеси, було зафіксовано на варіантах із РПВҐ 80-90 % НВ, у т.ч. і за диференційованих режимів краплинного зрошення. Висота рослин, порівняно із варіантом без зрошення, була більшою в середньому у 2,2 рази, площа листкової поверхні – 2,5 рази, фотосинтетичний потенціал – 2,3 рази та чиста продуктивність фотосинтезу – 3,4 рази. У той же час, реалізація інтенсивних режимів краплинного зрошення із РПВҐ понад 90 % НВ призводила до незначного, проте достовірного зниження всіх біометричних показників на 5–9 % порівняно із біологічно оптимальними режимами зрошення, що свідчить про пригнічення розвитку рослин в умовах перезволоження.

Комплексом досліджень з вивчення розвитку кореневої системи підтверджено, що реалізація біологічно оптимальних режимів краплинного зрошення не призводить до локалізації кореневої системи в межах зон зволоження ґрунту.

7. Встановлено рівні врожайності сільськогосподарських культур за краплинного зрошення залежно від вологозабезпеченості (таблиця 1).

Таблиця 1 – Урожайність с.-г. культур за краплинного зрошення

залежно від рівня вологозабезпечення, т/га

| С.-г. культура | РПВҐ, % від НВ | НІР0,5 |
| --- | --- | --- |
|  | без зрошення | 60-75 | 80-85 | 90-95 |  |
| Томат розсадний | 51,3 | 115-138,6 | 149,2-151,9 | 150,9-115,2 | 3,75 |
| Картопля рання | 6,47 | 15,75-20,43 | 27,10 | 26,61 | 1,88 |
| Кукурудза цукрова | 5,6 | 13,5-15,1 | 18,2-15,2 | 14,4 | 1,12 |
| Перець солодкий | 24,3 | 34,6 | 48,2-57,8 | 49,4-44,0 | 1,92 |
| Баклажан розсадний | 26,2 | 29,5 | 33,5-48,0 | 42,9-33,3 | 1,36 |
| Цибуля ріпчаста | 3,1 | 35,8 | 43,-45,7 | 57,3 | 3,65 |
| Кавун | 11,05 | 43,5-44,9 | – | – | 4,12 |
| Соя | 2,78 | – | 5,94 | – | 0,43 |
| Буряк цукровий | 51,11 | – | 110,7 | – | 3,92 |
| Кукурудза зернова | 5,33 | 10,07 | 15,22-17,15 | 17,34 | 1,41 |
| Рис | 1,15 | – | 8,0 | 10,3 | 0,94 |

7. Адаптовано до умов краплинного зрошення Степу розрахунковий метод визначення водоспоживання «Penman-Monteith» (FAO): на основі використання інтернет-метеостанції iMetos® та станції вологості ґрунту iMetos® ECO D2 визначено еталонне ЕТо, розрахункове і фактичне значення сумарного водоспоживання ЕТс. Встановлено, що значення фактичного коефіцієнта культур Кс-факт. для умов краплинного зрошення Степу України відрізняються від типових Кс-FAO. Проведено корегування коефіцієнта культур Кс за фазами розвитку рослин з використанням відхилень від стандартних умов (рис. 4).

Рис. 4. Динаміка змін Кс протягом вегетації та співвідношення Кс-FАО і Кс-факт.

(на прикладі кукурудзи на зерно)

8. Встановлено залежності концентрації клітинного соку (ККС) листків від вологості ґрунту та обґрунтовано можливість використання цього фізіологічного показника стану рослин для призначення строків поливів. Удосконалено методику відбирання проб для визначення ККС листків.

Підтримання водного режиму ґрунту на рівні 80-90 % НВ досягається за умови призначення поливів буряку цукрового за величини ККС листків у 1-й половині вегетації 10,5 %, у 2-й – 11,3 %, а картоплі за величини ККС листків у 1-й половині вегетації 3,5 %, у 2-й – 5,0 %.

9. Розроблено методику управління краплинним зрошенням на основі використання станцій вологості ґрунту iMetos®. Зокрема, підтверджено, що сучасні системи моніторингу вологості ґрунту на основі інтернет-станцій типу iMetos® ECO D2 забезпечують високу оперативність, точність і достовірність при управлінні режимом краплинного зрошення. Для коректної інтерпретації показників датчиків вологості встановлено функціональні залежності Ps = f (W):

- для датчика Watermark 200SS:

У = -11,09ln (x) +105,85, % НВ; R 2 = 0,91, (де У – вологість ґрунту, % від НВ, х – показники датчика Watermark 200SS, кПа) (рисунок 5);

- для датчика Echo Probe (10 HS, EC 5):

У = 32,95 е 0,035х ,% НВ; R 2 = 0,92, (де У – вологість ґрунту, % від НВ, х – показники датчика Echo Probe (10 HS, EC 5), % (рисунок 6).

Рис. 5. Залежність капілярного потенціалу від НВ легкосуглинкового ґрунту

Рис. 6. Залежність об’ємного вмісту вологи, % від вологості ґрунту, % НВ

10. Встановлено, що форма та розміри зон зволоження ґрунтів за краплинного зрошення с.-г. культур залежать від гранулометричного складу ґрунту та норми поливу. Експериментально для легкого, середнього суглинків та супіщаного ґрунтів встановлено співвідношення глибини до ширини (h/d) зон зволоження, лінійні залежності h і d від тривалості поливу, обраховано фактичні площі зон зволоження ґрунтів залежно від норми поливу.

Фактичні контури зон зволоження легкосуглинкового ґрунту геометрично описуються як напівеліпс (рис. 7):

Рис. 7. Фактичний контур зони зволоження  легкосуглинкового ґрунту,  варіант 3,6 м3/100 м ряду (ДП «ДГ «Брилівське» ІВПіМ)

Лінійні залежності h i d від часу поливу, рівняння, які описують ці залежності та коефіцієнти достовірності апроксимації R2, наведено на рисунку 8.

Рис. 8. Залежності глибини та ширини зон зволоження (h/d) легкосуглинкового ґрунту залежно від тривалості (часу) поливу

З метою розробки математичної моделі профільного вологоперенесення в ґрунті за краплинного зрошення, спільно з Ромащенко М.І. та Оноцьким В.В., виконано чисельне моделювання процесу вологоперенесення, де в якості математичної моделі використано систему диференціальних рівнянь в частинних похідних Клюта – Річардса. Для її розв’язку запропоновано чисельний метод, який дозволяє ефективно розв’язувати нелінійне рівняння Річардса в умовах кількох заглиблених точкових джерел, який поширюється на тривимірний випадок. Результатом є чисельний метод розв’язання початково-крайової задачі для рівняння Річардса у просторі R2, що описує рух вологи у ґрунті за краплинного зрошення з точковими джерелами. Алгоритм може бути розповсюджено на нормальний випадок R3. Метод реалізовано та успішно використано для чисельного моделювання процесу вологоперенесення у випадку трьох заглиблених точкових джерел (рисунок 9).

Рис. 9. Обчислені значення вологості W в момент часу 
у випадку трьох заглиблених джерел (крапельниць)

11. Доведено, що застосування краплинного зрошення у ланці овочевої сівозміни впродовж семи років не сприяє вимиванню гумусу з ґрунту та накопиченню нітратів у нижніх його шарах. Останнє свідчить про непромивний водний режим та правильність розрахунків величин норм поливу. Встановлено, що на поживний режим ґрунту більшою мірою впливає система удобрення, зокрема фертигація, а не саме зрошення загалом. Краплинне зрошення не впливає на щільність складення ґрунту, про що свідчать результати визначення цього показника у зоні зволоження та у зоні міжрядь.

# 12. Встановлено, що підтримання оптимального рівня зволоження ґрунту за допомогою системи краплинного зрошення позитивно впливає на мікроклімат поля: підвищується відносна вологість повітря на 7,5-15,2 % у перші дві доби після поливу, зменшуються її добові коливання, знижується температурний режим на 1,4-1,80С (протягом 5-8 годин після поливу). Це, в свою чергу, інтенсифікує протікання всіх життєво важливих функцій рослини.

13. Підтверджено, що застосування краплинного зрошення у рослинництві є високоефективним інструментом його інтенсифікації та забезпечує високі економічні показники. Так, за вирощування овочів чистий прибуток становив від 70,3 до 282,2 тис.грн/га, а рівень рентабельності – 79,8-147,4 %, кавуна – 19,6 тис.грн/га і 48,8 %, картоплі ранньої – 39,9 тис.грн/га і 72,7 %, кукурудзи зернової – 28,7 тис.грн/га і 66,9 %, сої насіннєвої – 58,5 тис.грн/га і 155,2 %,  буряку цукрового – 17,5 тис.грн/га і 30,2 % та рису 41,5 тис.грн/га і 61,9 %. Термін окупності інвестицій у проект системи краплинного зрошення багаторічного терміну експлуатації (не менше 10 років) за вирощування сої насіннєвої, цибулі ріпчастої, томата, перцю солодкого і баклажана складає 1 рік, кукурудзи зернової та цукрової – 2 роки, а буряка цукрового, картоплі, кавуна і рису – від 2 до 3 років.

В цілому, рівень розробок, отриманих в рамках виконання роботи, відповідає кращим зарубіжним аналогам. Економічний ефект від впровадження технологій краплинного зрошення складає понад 15,5 млн. грн.

Результати досліджень щодо водоспоживання, режимів зрошення, а також розроблені норми водопотреби с.-г. культур, широко застосовують при проектуванні нових систем краплинного зрошення у зоні Степу. Крім цього, окремі положення роботи використано при підготовці 6 Національних стандартів, «Концепції розвитку мікрозрошення до 2025 року» (2012), а також проекту «Стратегії відновлення зрошення та дренажу в Україні до 2030 року».

Результати роботи опубліковано в 250 наукових працях, у т.ч. 7 – монографій і навчальних посібників, 7 статей у зарубіжних виданнях (1 – в науковому журналі, індексованому SCOPUS), 26 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 84 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 7. Отримано 7 патентів на корисну модель та 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Автори:

| Заступник директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН, д.с.-г.н., с.н.с. | _______________ | Шатковський А.П. |
| --- | --- | --- |
| Завідувач Брилівським дослідним полем Інституту водних проблем і меліорації НААН | _______________ | Черевичний Ю.О. |

# Text boxes

y = 0,055х2 - 6,954х + 226,3

R2=0,963

W