Національна  академія  аграрних  наук  України

ІНСТИТУТ  ВОДНИХ  ПРОБЛЕМ  І  МЕЛІОРАЦІЇ

«сталий розвиток меліорації земель в україні                         в умовах змін клімату»

- РОМАЩЕНКО Михайло Іванович – академік НААН, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту водних проблем і меліорації НААН.

- БАЛЮК Святослав Антонович – академік НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН.

- ВЕРГУНОВ Віктор Анатолійович – академік НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН.

- Вожегова Раїса Анатоліївна – член-кореспондент НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту зрошуваного землеробства НААН.

- ЖОВТОНОГ Ольга Ігорівна – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділення сталого використання та розвитку меліорованих територій Інституту водних проблем і меліорації НААН.

- РОКОЧИНСЬКИЙ Анатолій Миколайович –  доктор технічних наук, професор, професор кафедри водної інженерії та водних технологій, Національного університету водного господарства та природокористування.

- ТАРАРІКО Юрій Олександрович – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України, Інститут водних проблем і меліорації НААН України.

- ТРУСКАВЕЦЬКИЙ Роман Степанович – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України, головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН.

РЕФЕРАТ

Київ–2018

Актуальність.  Аграрний сектор є надзвичайно важливою складовою економіки України, адже виробництво сільськогосподарської продукції складає близько 15% валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, понад 20% вартості всього експорту Україна повністю забезпечує свою продовольчу безпеку, є найбільшим виробником та експортером соняшникової олії, третім світовим експортером кукурудзи, четвертим – ячменю, шостим – соєвих бобів, сьомим – курятини.

За оцінками ФАО виробництво та експорт сільськогосподарської продукції могли б бути значно більшими за умови кращого використання наявного агроресурсного потенціалу. Недостатній рівень його реалізації обмежується цілим рядом факторів, головним із яких є не оптимальні умови природного забезпечення вологою на більш ніж 2/3 території України, а саме дефіцит вологи в зоні Степу та Лісостепу та її надлишок в зоні Полісся. При цьому відзначається стійка тенденція до погіршення умов вирощування основних сільськогосподарських умов внаслідок глобальних змін клімату. Наприклад, середня урожайність зернових і зернобобових культур в зоні Степу України в останні 25 років зменшилася на 0,77 т/га з 3,58 в 1990 р. до 2,81 т/га у 2015 році, а ведення тут землеробства без покращення умов природного вологозабезпечення стало практично неможливим.

Загальновідомо, що найбільш дієвим та ефективним засобом підвищення урожайності сільськогосподарських культур та  забезпечення сталості землеробства в умовах дефіциту природного вологозабезпечення є зрошення, а в умовах надлишку вологи - дренаж. Застосування зрошення та дренажу дозволяє підвищити врожайність  сільськогосподарських культур в 2-3 рази порівняно з богарними умовами та істотно знизити залежність землеробства від несприятливих природних умов.

На жаль, побудований в Україні ще за радянських часів потужний водогосподарсько-меліоративний комплекс, що забезпечував зрошення на площі понад 2,5 млн га та осушення на площі 3,2 млн га сьогодні не здатен виконувати свою роль через вкрай низький рівень використання наявного меліоративного фонду. Так, в 2017 р. фактично поливалось менше 500 тис. га, а водорегулювання здійснювалось на площі біля 250 тис. га, що становить менше 20% зрошуваних та менше 10%  осушуваних земель.

Незадовільний стан використання наявного потенціалу зрошення та дренажу сформувався внаслідок цілого ряду факторів об’єктивного та суб’єктивного характеру, головними з яких є реформування  економічних відносин, приватизація земельних та матеріально-технічних ресурсів, втрата ринків збуту сільськогосподарської продукції, недостатній рівень бюджетного фінансування, незавершеність земельної реформи, відсутність механізмів державної підтримки галузі, недосконалість та невідповідність існуючої системи управління новим економічним умовам системи управління та  організації водокористування, тощо.

Подальший розвиток аграрного сектору економіки держави, як основи перетворення  України в конкуренто спроможного світового продовольчого донора, в умовах глобальних змін клімату вимагає першочергового вирішення завдання відновлення та ефективного використання наявного фонду меліорованих земель.

Мета роботи – розробка наукових основ, технологій, технічних засобів, організаційно-правових та нормативно-методичних засад сталого ведення аграрного виробництва на меліорованих землях в умовах прогресуючого погіршення умов природного вологозабезпечення внаслідок змін клімату.

Наукова новизна роботи полягає у створенні теоретичних основ економічно ефективних та екологічно збалансованих технологій і технічних засобів ведення меліорації земель та ефективного використання меліорованих територій шляхом формування низьковуглецевих енергогенеруючих агроекосистем, складовими яких є наступні положення:

1. За результатами оцінки та прогнозування  рівня забезпечення гідротермічними ресурсами визначено що у період з 1991 по 2016 рр., порівняно з 1961–1990 рр. території із значним дефіцитом природного вологозабезпечення (суха і дуже суха зони) збільшились на 7% і охоплюють в цілому понад 29,5% площі держави або 11,6 млн га (37%) орних земель України. Для забезпечення бездефіцитного річного водного балансу 18,7 млн га (60%) орних земель України потребують постійного зрошення при вирощуванні польових культур, а 4,8 млн га (15%) – періодичного. Навпаки за останні 25 років територія з надмірним та достатнім атмосферним зволоженням порівняно з 1961-1990 рр. зменшилась на 10% і займає лише 22,5% або 7,6 млн га ріллі. У цій зоні в другій половині періоду вегетації також почали виникати умови з недостатнім рівнем природного вологозабезпечення.

Результати прогнозних досліджень щодо змін клімату на території України свідчать про те, що і в подальшому збережеться стійка тенденція до підвищення температурного режиму і до неістотного збільшення кількості опадів, що в кінцевому результаті спричинить погіршення умов природного вологозабезпечення, а на півдні України – розвиток процесу опустелювання. Внаслідок цього значення зрошення та водорегулювання з допомогою систем дренажу у виробництві сільськогосподарської продукції з часом лише зростатиме і за умови  збереження існуючих тенденцій змін клімату  ведення аграрного виробництва на більшості території України без штучного водорегулювання стане неможливим.

2.  Розроблено наукові засади, сформулюванні основні положення і концептуальні підходи щодо моніторингу та оцінювання еколого-агромеліоративного стану зрошуваних і солонцевих земель, природних вод за їх придатністю для зрошення за агрономічними та екологічними критеріями, ресурсозберігаючих екологобезпечних технологій їх раціонального використання. Встановлено напрями еволюції ґрунтів, особливості спрямованості ґрунтових процесів у зрошуваних водами різної якості, богарних і вилучених зі зрошення ґрунтах, вплив на стан ґрунтів післядії зрошення, хімічної меліорації земель, меліоративної плантажної оранки, внесення органічних і мінеральних добрив, ефективність різних режимів зрошення. Розроблено класифікацію грунтів за ступенем іригаційної деградації, вторинної засоленості, встановлено стадійність процесів осолонцювання, глобальний характер їх прояву. На основі проведення та узагальнення власних багаторічних досліджень з оцінки впливу води різної якості на стан та еволюцію зрошуваних ґрунтів створено систему оцінювання якості природних вод для зрошення за агрономічними та екологічними критеріями, яка стала основою для нового Національного стандарту України ДСТУ 2730:2015 «Якість довкілля. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії», який введено в дію 01.07.2016 р. та Національного стандарту України ДСТУ 7591:2014 «Зрошення. Якість води для систем краплинного зрошення. Агрономічні, екологічні та технічні критерії».

Нові ДСТУ регламентують якісь поливних вод за хімічними критеріями та їх параметрами, що впливають на сольовий склад твердої та рідкої фаз ґрунтів, які визначають небезпеку їх іригаційного засолення, осолонцювання, підлуження, а також фізіологічну токсичну дію зрошувальної води на органи сільськогосподарських рослин.

3. За результатами багаторічних власних досліджень визначені критерії оцінювання агроекологічного стану гідроморфних і кислих ґрунтів, динаміку їх змін за різних умов меліорації та сільськогосподарського використання. Опрацьовано і розроблено діагностику, номенклатуру гідроморфних ґрунтів та їх агровиробничих груп, що використовуються в практиці бонітування ґрунтів і грошової оцінки земель. Обгрунтовано наукові основи системного управління родючістю гідроморфних і кислих ґрунтів, дотримання яких забезпечує ефективний розвиток ґрунтовідновлювальних і антидеградаційних процесів, протидію явищам, що непродуктивно виснажують родючий потенціал ґрунтів, постійне утримання агроекосистем в оптимальних режимах функціонування; сформульовано основні принципи системного управління родючим потенціалом ґрунтів, визначено роль різних видів меліорації в підвищенні ефективності агротехнологій.

Розроблено нові технології, що забезпечують істотне підвищення продуктивності меліорованих органогенних і мінеральних грунтів за невисоких затрат енергії і ресурсів, впровадження нетрадиційних польових культур, застосування органічних і органо-мінеральних систем удобрення, стимуляторів росту і бактеріальних препаратів.

4. На основі власних багаторічних досліджень з використанням теорії потенціалу ґрунтової вологи обґрунтовано науково-методичні засади формування та умови застосування різних типів режимів зрошення: біологічно оптимальних, екологічно безпечних, водозберігаючих та ґрунтозахисних, диференційоване застосування яких дозволяє підвищити ефективність використання поливної води за рахунок повного виключення або істотного скорочення її витрат на інфільтрацію.

Для формування інформаційного забезпечення сталого розвитку зрошення вперше опрацьовано концептуальні та методичні засади організації (на базі інформаційних ресурсів моніторингу зрошуваних земель) цілісних систем підтримки прийняття рішень і програмно-інформаційних комплексів щодо ведення зрошуваного землеробства, поліпшення еколого-меліоративного стану земель, захисту їх від підтоплення.

Розроблено методологію та створено комплексну інформаційну систему ІС «Зрошення» для вирішення задач довгострокового та оперативного планування зрошення на різних просторово-часових рівнях; сформовано базу знань щодо нормування водопотреби у зрошенні сільськогосподарських культур з врахуванням змін клімату; розроблено алгоритми розрахунку та індикативної оцінки різних сценаріїв використання зрошення, методику коригування параметрів моделі сумарного випаровування за даними космічних знімків та алгоритм оптимізації планів поливів при дефіциті ресурсів, а також програмне забезпечення реалізації задач планування зрошення у складі ІС «Зрошення».

5. Для забезпечення сталої меліорації, підвищення її ролі в продовольчому та ресурсному забезпеченні держави розроблено наукові засади формування державної політики у галузі меліорації земель, організації менеджменту та контролю за станом використання меліорованих земель.

Розроблено науково-методичні основи та «Стратегію відновлення та розвитку зрошувальних і дренажних систем  в Україні до 2035 року» на новітніх техніко-технологічних засадах, які передбачають застосування нових видів дощувальних машин з роздільним приводом і новітніх енерго- і водоощадливих, екологічно безпечних способів поливу та технологій протифільтраційних покрить  каналів.

6. Вперше розроблено науково-методичні основи, технології та технічні засоби краплинного зрошення сільськогосподарських культур, методи гідравлічного розрахунку систем краплинного зрошення, методику визначення водоспоживання сільськогосподарських культур та математичну модель масоперенесення при мікрозрошенні, методику визначення розмірів зон зволоження та обґрунтовано їх параметри для системи «сільськогосподарська  культура – ґрунт – атмосфера», режими краплинного зрошення для різних видів польових культур, метод визначення строків і норм поливу на основі тензіометричного контролю стану та доступності ґрунтової вологи, встановлено закономірності формування продукційних процесів та розроблено статистичні моделі формування врожайності сільськогосподарських культур залежно від рівня вологозабезпечення, обґрунтовано технологічні схеми підготовки води, досліджено вплив води різної якості на працездатність краплинних водовипусків.

7. На основі фундаментальних та багаторічних експериментальних досліджень на сучасних еколого-економічних засадах обґрунтовано раціональні технологічні та технічні рішення з водорегулювання на  осушуваних землях у проектах будівництва, реконструкції та експлуатації меліоративних систем за комплексом оптимізаційних та прогнозно-імітаційних моделей, удосконалено технологію проектування водогосподарсько-меліоративних об’єктів на багатоваріантній основі, а також розрахункові методи з обґрунтування в проектах будівництва і реконструкції осушувальних систем можливих альтернативних варіантів проектних рішень на основі водобалансового  методу, оптимальних параметрів дренажу, магістральних каналів і водоприймачів на основі економіко-математичного методу та комплексних моделей еколого-економічної оптимізації, методу оптимізації технологій водорегулювання та конструкцій гідромеліоративних систем з урахуванням рельєфу місцевості, методи, технології та засоби захисту меліорованих угідь і водних об’єктів від забруднення промисловими й побутовими відходами.

Вдосконалено розрахункові методи розв’язання комплексу прогнозно-оптимізаційних задач у проектах експлуатації осушувально-зволожувальних систем (ОЗС): створення системи комплексної автоматизації планового водорегулювання осушуваних земель (СКАПВОС), встановлено економічно доцільні й екологічно допустимі способи, витрати води і площі зволоження існуючого фонду осушуваних земель України, розроблена технологія та засоби глибокого розпушення осушуваних земель, виконана оцінка їх технологічної, економічної й екологічної ефективності.

8. На основі фундаментальних та багаторічних експериментальних досліджень обґрунтовано необхідність і доцільність відновлення рисосіяння в Україні. На основі системної оптимізації розроблено комплекс взаємопов’язаних режимних, технологічних та технічних заходів щодо необхідності й доцільності переходу від традиційного ресурсозатратного на раціональний та ресурсозберігаючий рівні водо- та енергокористування, повторного використання дренажно-скидних вод, застосування глибокого розпушення з застосуванням відповідних малоенергозатратних агрегатів удосконаленої конструкції, проведення періодичної промивки засолених грунтів на фоні глибокого їх розпушення, дооснащення існуючої відкритої дренажно-скидної мережі закритими дренами-колекторами, влаштування приукісного дренажу для захисту дренажно-скидних каналів від деформацій їх русла, які направлені на підвищення загальної ефективності функціонування рисових зрошувальних систем у відповідності до сучасних економічних й екологічних вимог.

9. За результатами узагальнення власних багаторічних експериментальних даних теоретично обґрунтовано методологію формування високопродуктивних систем землеробства на зрошуваних землях. Розроблено та впроваджено у виробництво інноваційні технології вирощування сільськогосподарських культур за оптимізації різних способів поливу та режимів зрошення, систем удобрення, обробітку ґрунту та захисту рослин. Вдосконалено інструментарій управління параметрами економічної ефективності аграрного виробництва шляхом впровадження інноваційних технологій вирощування, дотримання проектних нормативних витрат на елементи технології, запропоновано систему державно-приватного партнерства управління  водними ресурсами, формування інструментів державної підтримки та регулювання підприємницької діяльності у галузі зрошуваного землеробства. Розроблено й запроваджено сучасну структуру посівних площ і сівозмін на поливних землях України для раціонального використання агроресурсного потенціалу території, запобігання негативного впливу зовнішніх чинників природного та антропогенного характеру.

10. Розроблено методологію формування біоенергетичного аграрного виробництва на засадах збалансованого виробництва продовольства і біоенергії в системі органічного землеробства, що на основі високого рівня біопродуктивності меліорованих земель забезпечує істотне зростання прибутковості виробничої діяльності і дає змогу в єдиному комплексі одночасно на гектар ріллі отримувати більше 1 т цукру, 0,2-0,4 т рослинної олії, 1,0-1,5 т готової до споживання м'ясо-молочної продукції, 1-1,5 тис.м3 газу-метану, або 3-4 тис. кВт-год. «зеленої» електроенергії разом з 3-4 тис. кВт-год. теплоенергії, заощадити 0,4-0,5 т д.р. мінеральних добрив, знизити викиди СО2 в атмосферу на 8-10 т.

Використання біоенергетичних систем забезпечує незалежність від зовнішніх хіміко-техногенних і енергетичних ресурсів, дає змогу знизити собівартість продукції у 2 рази та збільшити чистий прибуток на меліорованих землях до 10-12 тис. у.о./га з терміном окупності капітальних витрат на створення виробничої інфраструктури у 2-3 роки.

Практична значимість. Результати виконаних досліджень та наукові розробки стали основою створення в Україні законодавчого, нормативно-правового, нормативно-методичного та техніко-технологічного забезпечення сталого розвитку меліорації земель, як основи перетворення України в конкурентоспроможного виробника продовольства в умовах змін клімату.

Розробки увійшли до складу законодавчих актів (Закони України «Про меліорацію земель», «Про охорону земель», «Про державний контроль за використанням і охороною земель», «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», Земельного та Водного кодексів України), Комплексних програм розвитку АПК, Проекту Національної програми охорони родючості ґрунтів, Положення про Державну службу охорони земель, Концепції державної програми ведення моніторингу навколишнього природного середовища (2005), Схеми комплексного захисту сільськогосподарських угідь та населених пунктів Херсонської області від підтоплення ґрунтовими водами і затоплення поверхневими водами (2005), Агроекологічної концепції зрошення чорноземів (1997), Концепції екологічного нормування допустимих антропогенних навантажень на ґрунтовий покрив (2004), Сучасної концепції хімічної меліорації кислих і солонцевих ґрунтів (2008), Концепції агрохімічного забезпечення землеробства України на період до 2015 року (2009), Концепції розвитку мікрозрошення (2012), Концепції виробництва овочево-баштанної продукції в Україні на період до 2015 року (2012), Концепції інтегрованого управління екологічним ризиком деградації ґрунтів (2012), Національної доповіді про стан родючості ґрунтів України (2010), Національних доповідей про стан навколишнього природного середовища в Україні (2001–2008 рр.), Наукових основ агропромислового виробництва в зоні Лісостепу і Степу України (2010), Наукових основ охорони та раціонального використання зрошуваних земель України (2009), ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи та споруди», низки національних стандартів гармонізованих з міжнародними і європейськими, відомчих і галузевих нормативних документів (інструкції, настанови тощо), посібників до ДБН.

Результати досліджень застосовуються при проектуванні нових і реконструкції діючих меліоративних систем, виробництві дощувальних машин та засобів краплинного зрошення при вирощуванні сільськогосподарських культур на меліорованих землях, проведенні еколого-меліоративного моніторингу меліорованих земель.

Розроблений комплект нормативних документів щодо організації і ведення еколого-меліоративного моніторингу є основою його реалізації гідрогеолого-меліоративними експедиціями та партіями Держводагентства України на площі понад 2 млн. га.

Розроблені документи поповнили нормативну базу в галузі раціонального використання та охорони меліорованих земель і є основою для проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення. Їх використовують у системі Держводагентства, Міністерства екології та природних ресурсів і Мінагрополітики (Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів).

Значна кількість технологічних параметрів зрошувальних та дренажних систем, технічних засобів зрошення, агромеліоративних заходів, технологій зрошення та вирощування сільськогосподарських культур, заходів з захисту земель від підтоплення захищено авторськими свідоцтвами і патентами.

Матеріали досліджень узагальнено у вигляді книг, рекомендацій, наукових основ ведення землеробства тощо. Основні теоретичні і практичні результати досліджень увійшли до складу «Національного атласу України» (2007), підручників («Ґрунтознавство», 2005; «Картографія ґрунтів», 2006), «Краплинне зрошення» (2015), якими користуються при підготовці студентів агрохімічних, екологічних та гідромеліоративних факультетів.

Матеріали досліджень і результати роботи виносилися на розгляд парламентських слухань у Верховній Раді України («Проблеми зрошення, підтоплення та повеней в Україні, 2006 р.», «Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації, 2007 р.», «Техногенно навантажені регіони України: шляхи виходу з екологічної кризи»), Президії і бюро Президії НААН та НАН України (2000, 2003, 2005, 2012, 2015, 2016, 2017 рр.).

Розробки з дощувальної техніки ввійшли в «Українську національну програму виробництва машин і технологічного устаткування для сільського господарства, харчової і переробної промисловості» (1992), в «Систему машин для меліорації земель в Україні на період до 2015 року», в «Програму виробництва технологічних комплексів машин та обладнання для агропромислового комплексу на 1998-2005 рр.».

За період з 1990 по 2015 рік з використанням результатів досліджень та розробок з краплинного зрошення запроектовано, закомплектовано, побудовано та експлуатується близько 12,5 тис. га систем краплинного зрошення винограду, плодових, ягідних, овочевих, баштанних та інших просапних с.-г. культур в різних регіонах України.

Розроблено та впроваджено новітні високоінтенсивні енерго-, ресурсо- водоощадні, екологобезпечні технології вирощування різних сільськогосподарських  культур на зрошенні. Їх застосування за різних способів зрошення з використанням удосконалених і сучасних широкозахватних дощувальних машин та систем краплинного зрошення забезпечує отримання врожайності в промислових умовах: овочевих культур на рівні 75-110 т/га, а зернових і зернобобових – 6,2-19,2 т/га (рис.).

Рис. – Ефективність зрошення у південному регіоні України

Інформаційна система ГІС «Полив» впроваджена у великих господарствах Херсонської та Запорізької областей на площі близько                     20 тис.га. Ефект від впровадження ІС виражається  в економії водних та енергетичних ресурсів, підвищенні урожаїв сільськогосподарських культур  та покращенні якості управління зрошенням і становить _______ грн.га.

В цілому результати роботи та розробки з питань раціонального використання та охорони меліорованих земель є організаційно-правовою, науково-методичною та техніко технологічною основою забезпечення експлуатації зрошувальних систем та проведення поливів на площі близько  500 тис.га та водорегулювання на площі близько 300 тис.га щорічно. На вказаних землях щорічно, незалежно від погодних умов, вирощується продукції рослинництва на загальну суму близько 20 млрд.грн.

Методи розрахунку з обґрунтування технологічних і конструктивних параметрів меліоративних систем та параметрів дренажу, магістральних каналів і водоприймачів впроваджено та перевірено на більш ніж 40 об’єктах (площа понад 10 тис.га), розташованих у зоні достатнього та нестійкого зволоження України. Їх застосування забезпечує підвищення ефективності капітальних вкладень і поточних меліоративних витрат у середньому в 1,2..2,0 рази.

Розроблені принципи, методи, моделі і засоби для складання СПВ ОЗС на ЕОМ пройшли виробничу апробацію на діючих системах двобічної дії в Київській, Житомирській і Рівненській областях України на площі близько 30 тис. га. Це дало змогу збільшити віддачу меліорованого гектара на 15...25%, заощадити 20...60% води і 15...30% електроенергії, поліпшити гідрологічний режим водотоків та зменшити негативний вплив системи на прилеглі території.

Результати наукових досліджень також впроваджені у навчальний процес і використовуються при викладанні дисциплін «Основи гідромеліорацій», «Інженерні меліорації», «Гідромеліоративні системи», «Проектування водогосподарських та природоохоронних об’єктів» для студентів спеціальностей «Будівництво та цивільна інженерія», «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», а також в курсовому і дипломному проектуванні.

Результати досліджень покладено в основу «Стратегії відновлення та розвитку зрошувальних та дренажних систем в Україні», розробка якої здійснена за підтримки та участі експертів Світового банку і ФАО, а також «Водної стратегії України на період до 2025 року (наукові основи)».

Результати досліджень викладено у понад 2 тис. публікаціях, у тому числі – 26 монографіях. Підготовлено 52 нормативних і методичних документів, отримано 49 патентів та авторських свідоцтв, захищено 7 докторських і 39 кандидатські дисертації, сумарний h-індекс складає 39, кількість посилань на публікації згідно Google Scholar – 1521.

| Автори: | ____________________ | Ромащенко Михайло Іванович |
| --- | --- | --- |
|  | ___________________ | Балюк Святослав Антонович |
|  | ___________________ | Вергунов Віктор Анатолійович |
|  | ___________________ | Вожегова Раїса Анатоліївна |
|  | ____________________ | Жовтоног Ольга Ігорівна |
|  | ___________________ | Рокочинський Анатолій Миколайович |
|  | ___________________ | Тараріко Юрій Олександрович |
|  | ___________________ | Трускавецький Роман Степанович |