Актуальність теми дослідження

Актуальність теми полягає в необхідності удосконалення процесів розділення харчових середовищ сучасними методами на молекулярному рівні з метою зменшення енергоємності виробництва молочної продукції, забезпечення повної переробки молочної сировини, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, зменшення об’єму використання хімічних реактивів в процесах очищення робочих органів (мембран) технологічного обладнання.

Актуальність теми серед світової наукової спільноти підтверджується великою кількістю наукових праць з мембранних процесів розділення в передових світових наукових виданнях, що входять до визнаних наукометричних баз SCOPUS та Web of science.

На підприємствах молочної промисловості при виробництві білково-жирових продуктів (сир кисломолочний, сир твердий, казеїн) близько 90 % від об’єму переробленого молока переходить у молочну сироватку. Можливості останньої як цінної сировини, використовуються не в повній мірі і значна її частина потрапляє в стоки. Це не відповідає існуючим екологічним вимогам та призводить до додаткових витрат на природоохоронні заходи.

З огляду на те, що молочна сироватка містить цілий ряд корисних для організму людини речовин, доцільно створювати умови для раціонального їх використання. Особливу цінність мають сироваткові білки та лактоза, які складають до 85 % сухих речовин молочної сироватки.

Останнім часом для їх виділення та очищення набувають поширення мембранні процеси, а саме електродіаліз та мембранна дистиляція. Аналіз існуючих даних в цьому направленні свідчить про те, що електродіаліз і, особливо, мембранна дистиляція в процесі переробки молочної сироватки вивчені недостатньо. Тому потребують спеціальних наукових досліджень.

Отже, виконання досліджень по вивченню та удосконаленню процесів електродіалізу і мембранної дистиляції у технологіях переробки молочної сироватки є актуальним і представляє науковий та практичний інтерес. Використання згаданих процесів в сукупності з іншими мембранними методами дозволяють створити технологію комплексної переробки молочної сироватки з отриманням концентрованих розчинів лактози.

Мета і завдання досліджень

Метою роботи було створення науково обґрунтованих передумов для розширення промислового застосування електродіалізу і мембранної дистиляції в процесі отримання з молочної сироватки концентрованих розчинів лактози. У відповідності з поставленою метою сформульовані такі задачі:

– дослідження процесу електродіалізу молочної сироватки на фізичних моделях електродіалізаторів, що найкращим чином відтворюють властивості поширених промислових конструкцій; визначення основних їх недоліків; розроблення нового технічного рішення, що дозволяє удосконалити процес електродіалізу;

– визначення коефіцієнтів масопередачі та основних технологічних показників іонообмінних мембран за умов їх використання у найбільш поширених та розробленій автором конструкції електродіалізаторів;

– дослідження впливу вмісту сухих речовин молочної сироватки, початкової концентрації мінеральних речовин у розсольних камерах, концентрації хлориду натрію та лінійної швидкості розчинів на процес знесолення молочної сироватки електродіалізом при застосуванні запропонованої автором конструкції електродіалізатора;

– розроблення методу попередньої підготовки молочної сироватки до процесу мембранної дистиляції;

– встановлення залежності коефіцієнту масопередачі та питомої продуктивності від вмісту сухих речовин у молочній сироватці в процесі мембранної дистиляції;

– встановлення раціонального розміщення мембран у полі гравітаційних сил та впливу довжини камер в установках на процес мембранної дистиляції молочної сироватки;

– експериментальне встановлення критичного надлишкового тиску за умови відсутності різниці гідравлічних тисків по різні сторони мембрани, а також критичного перепаду гідравлічних тисків по різні сторони мембрани, при досягненні яких у камерах мембранно-дистиляційних установок пори гідрофобної мембрани заповнюються рідкою фазою і процес мембранної дистиляції припиняється;

– розроблення машино-апаратурних схем комплексної переробки молочної сироватки мембранними методами з отриманням концентрованих розчинів лактози.

Об’єкт досліджень  -  процес знесолення та концентрування розчинів лактози, отриманих з молочної сироватки.

Предмети досліджень -  режими, характеристики та обладнання процесу електродіалізу розчинів лактози, отриманих з молочної сироватки, з послідовно розташованими катіоно- та аніонообмінними мембранами і процесу контактної мембранної дистиляції розчинів лактози, отриманих з молочної сироватки.

Наукова новизна одержаних результатів

– Визначено коефіцієнти масопередачі та основні технологічні показники іонообмінних мембран за умов їх використання у найбільш поширених та розробленій автором конструкції електродіалізаторів;

– встановлено, що раціональним режимом роботи для запропонованого автором електродіалізатора є поєднання наступних параметрів: вміст сухих речовин розчинів лактози в межах 30 %, лінійна швидкість розчинів у камерах – 0,24 м/с; концентрація розчину хлориду натрію, який використовується як антисолеутворююча речовина, та загальний вміст мінеральних речовин сироватки повинні бути приблизно однаковими, оптимальна густина струму в межах 250А/м2;

– встановлено, що в процесі мембранної дистиляції розчинів лактози, отриманих з молочної сироватки, коефіцієнт масопередачі kм та питома продуктивність J гідрофобних мембран МФФК-3 змінюються за лінійним законом: kм в межах від 6·10-10 до 1·10-10 м/(с·Па) та від 2,3·10-10 до 0,5·10-10 м/(с·Па) при збільшенні вмісту сухих речовин від 5 до 50 % та від 28 до 58 % і різниці температур 35 та 50 ºС відповідно; J в межах від 30 до 5 дм3/(м2·год) та від 25 до 5 дм3/(м2·год) при збільшенні вмісту сухих речовин від 5 до 50 % та від 28 до 58 % і різниці температур 35 та 50 ºС відповідно;

– встановлено, що при концентруванні розчинів лактози мембранно-дистиляційні установки з мембранами МФФК-3 мають максимальну продуктивність при горизонтальному розміщені мембран у полі гравітаційних сил;

– для мембран МФФК-3 в процесі розділення розчинів лактози мембранною дистиляцією визначено критичний надлишковий тиск при відсутності перепаду гідравлічних тисків по різні сторони мембрани, який складає 0,5 МПа, а також критичну різницю гідравлічних тисків по різні сторони мембрани, яка знаходиться в межах 0,04-0,05 МПа. Перевищення цих параметрів призводить до заповнення пор рідкою фазою, що унеможливлює реалізацію процесу мембранної дистиляції;

Практичне значення отриманих результатів

До результатів, які мають найбільше практичне значення, належать такі:

– удосконалено процес електродіалізу розчинів лактози, отриманих з молочної сироватки, шляхом розроблення електродіалізатора (патент на винахід №86529 від 27.04.2009р.), який унеможливлює формування важкорозчинного осаду на поверхні іонообмінних мембран, що забезпечує, в порівнянні з існуючими конструкціями, споживання у 1,03-2,8 рази менше енергії при одночасному зростанні швидкості перенесення солей через іонообмінні мембрани, коефіцієнту ефективного використання струму («вихід струму»), коефіцієнту масопередачі відповідно у 1,15-1,52; 1,15-1,53 та 2,77-2,86 рази.

– запропоновано методику попередньої обробки молочної сироватки перед мембранною дистиляцією;

– зроблені рекомендації, щодо конструктивних особливостей мембранно-дистиляційних установок при застосуванні мембран МФФК-3;

– розробленні машино-апаратурні схеми комплексної переробки молочної сироватки мембранними методами з отриманням концентрованих розчинів лактози (патент на винахід № 84384 від 10.10.2008, Бюл. № 19; патенти на корисну модель № 30555 від 25.02.2008, № 43665 від 25.08.2009, Бюл. № 16, № 42578 від 10.07.2009, Бюл. № 13). Очікуваний економічний ефект від їх впровадження складає 88 грн. на 1 м3 переробленої молочної сироватки

– конструкцію розробленого електродіалізатора апробовано на ВАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» та передано технічну документацію ВАТ “Яготинський механічний завод”, яка прийнята до виробництва на його виготовлення за замовленнями підприємств для сумісного використання.

Особистий внесок полягає у розробленні плану проведення досліджень, виконанні обробки та аналізу отриманих результатів, формулюванні загальних висновків та рекомендацій; одержанні експериментальних даних при досліджені процесів електродіалізу та мембранної дистиляції, участь у досліджені процесів ультрафільтрації та нанофільтрації; розробленні лабораторної установки та методики досліджень для визначення максимально можливого тиску у камерах мембранно-дистиляційних установок за умови відсутності перепаду гідравлічного тиску; розробленні методу попередньої обробки ультрафільтраційного пермеату перед мембранною дистиляцією; розробленні нової конструкції електродіалізатора та машино-апаратурних схем комплексної переробки молочної сироватки з отриманням концентрованих розчинів лактози.

Апробація результатів досліджень. Основні положення наукової роботи доповідались, обговорювались і були схвалені на щорічних наукових конференціях Національного університету харчових технологій в 2007-2010 рр. (м.Київ); ХVIII-XXІ наукових конференціях «Мембранні та сорбційні процеси та технології» у Києво-Могилянській академії в 2007-2010 рр. (м.Київ); науково-технічній конференції «Інноваційні технології, проблеми якості і безпеки сировини та готової продукції у м’ясній та молочній промисловості», 2007, (м.Київ); міжнародній науково-технічній конференції «Актуальні проблеми харчування: технологія та обладнання, організація і економіка», 2007 (м. Святогірськ); міжнародній конференції «Ионный перенос в органических и неорганических мембранах», 2008 (м.Краснодар); IV міжнародній науково-технічній конференції «Высокоэффективные пищевые технологии, методы и средства их реализации: эффективное использование ресурсов отрасли», 2008, (м.Москва); International conference «Ion transport in organic and inorganic membranes», 2009, (м.Краснодар); ХІІ міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные вопросы совершенствования производства и переработки продукции сельского хозяйства», 2010, (м.Йошкар-Ола); ІІІ та IV Всеросійській конференції молодих вчених «Пищевые продукты и здоровье человека», 2010-2011 рр. (м. Кемерово).

Публікації. За матеріалами наукової роботи опубліковано більше 50 наукових робіт: 1 монографія, 24 статей у фахових виданнях, з яких 2 в закордонних журналах, що входять до наукометричної бази SCOPUS, 5 у міжнародних закордонних журналах та 17 у фахових журналах України; більше 30 тез доповідей; 3 деклараційних патенти України на винахід; 4 патенти України на корисну модель.

Робота вперше подавалась на конкурс в 2013 році. За період 2013-2014 рр. було одержано нові результати, що доповнили попередні дослідження, а саме розроблено технології регенерації іонообмінних та нанофільтраційних мембран, що дозволяють в повній мірі відновити їх початкові властивості. За цей період опубліковано 1 монографія, 13 статей у фахових виданнях, з яких 2 в закордонних журналах, що входять до наукометричної бази SCOPUS, 4 у міжнародних закордонних журналах та 7 у фахових журналах України; більше 10 тез доповідей; 1 деклараційний патенти України на винахід; 2 патенти України на корисну модель.

ПЕРЕЛІК ГОЛОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

1. [Монографія] Мирончук В.Г., Змієвський Ю.Г. Мембранні процеси в технології комплексної переробки молочної сироватки: монографія. – К.: НУХТ, 2013. – 153 с.

2. [Стаття] Zmievskii Yu. G. Membrane treatment of wastewater obtained after the whey processing / Yu. G. Zmievskii, I.I. Kirichuk, V.G. Mironchuk // Journal of Water Chemistry and Technology. – 2014. – V. 36. – №6. – P. 309-316. (цитується в SCOPUS)

3. [Стаття] Myronchuk V.G. Experimental study of the effect of high pressure on the efficiency of whey nanofiltration process using an OPMN-P membrane / V. G. Myronchuk, I.O. Grushevskaya, D. D.Kucheruk, Yu. G. Zmievskii // Petroleum Chemistry, 2013. – V. 53 (7). – P. 439-443. (цитується в SCOPUS)

4. [Стаття] Змиевский Ю.Г. Химическая очистка нанофильтрационных мембран после разделения молочной сыворотки / Ю.Г. Змиевский, И.И. Киричук, В.Г. Мирончук, Д.Д. Кучерук // Мембраны и мембранные технологии, 2014. – Т. 4. – № 2. - С. 149–155. (цитується в РИНЦ).

5. [Стаття] Мирончук В.Г. Экспериментальное исследование влияния высокого давления на эффективность процесса нанофильтрации молочной сыворотки при использовании мембран ОПМН-П / В.Г. Мирончук, И.О. Грушевская,  Д.Д. Кучерук, Ю.Г. Змиевский // Мембраны и мембранные технологии. – 2013. – Т. 3. № 1. – С. 3-8. (цитується в РИНЦ).

6. [Стаття] Kyrychuk I. Treatment of dairy effluent model solutions by nanofiltration and reverse osmosis / I. Kyrychuk, Yu. Zmievskii, V. Myronchuk // Ukranian Food Journal – 2014. – V. 3. - №  2. – P. 281-288. (цитується в EBSCO та інших 8 базах).

7. [Стаття] Zmievskii Yu. G. Researches for capitalization at a higher quality of the whey / Yu. G.Zmievskii, A. V. Mnerie, D. Mnerie, A. Totorean // Proceedings of the 42 international symposium on agricultural engineering «Actual Tasks on Agricultural Engineering», Croatia, 25-28 February, 2014, pp. 231-240.

8. [Стаття] Киричук І.І. Визначення коефіцієнту масопереносу та транспортних параметрів мембран / І.І. Киричук, В.Г. Мирончук, Ю.Г. Змієвський // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2014. – Вип. 45. – Том. 2. – С. 65-71.

9. [Стаття] Корнієнко Л.В. Концентрування післяспиртової зернової барди мембранною дистиляцією / Л.В. Корнієнко, Ю.Г. Змієвський, В.Г. Мирончук // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2014. – Вип. 146. – С. 104-107.

10. [Стаття] Киричук І.І. Доочищення зворотним осмосом нанофільтраційного пермеату молочної сироватки / І.І. Киричук, В.Г. Мирончук, Ю.Г. Змієвський // Наукові праці НУХТ. - 2014. – Т.20.- №6. – С. 154-160.

11. [Стаття] Змієвський Ю.Г. Аналіз конструктивних особливостей електродіалізаторів /  Ю.Г. Змієвський, В.Г.Мирончук // Харчова промисловість. – 2013. – № 14. – С. 107-110.

12. [Стаття] Zmiyevskiy Yu.G., Kyrychuk I.I., Kornienko L.V. Determination of limiting current density during desalination of nanofiltration whey permeate by electodialysis // Scientific works University of food technologies – Plovdiv:. 2013. -Volume LX. pp.226-228.

13. [Стаття] Змієвський Ю.Г. Порівняльний аналіз процесів нанофільтрації та зворотного осмосу при розділенні молочної сироватки / Ю.Г. Змієвський, І.І.Киричук, В.Г.Мирончук // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. - 2013. – Вип. 43. – Том. 2. – С. 137-141.

14. [Стаття] Киричук І.І. Визначення механізму забруднення нанофільтраційних мембран при розділенні молочної сироватки /  І.І.Киричук, В.Г.Мирончук, Ю.Г. Змієвський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2013. – Вип. 140. – С. 147-152.

15. [Стаття] Zmievskiy Yu. Determination of nanofiltrated membrane mass transfer resistance after separation of whey / Yu. Zmievskiy, V. Myronchuk, D. Kucheruk // Journal of Food Science and Packaging Technology. - 2012. – V.1. – P. 33-38.

16. [Стаття] Мирончук В.Г. Мембранна дистиляція – ефективний спосіб концентрування молочної сироватки / В.Г. Мирончук, Ю.Г. Змієвський // Харчова промисловість. – 2012. - № 12. – С. 187-192.

17. [Стаття] Змієвський Ю.Г. Дослідження процесу контактної мембранної дистиляції в процесі виробництва лактози / Ю.Г. Змієвський, В.Г. Мирончук, Д.Д. Кучерук // Харчова промисловість. – 2011. – № 10-11. – С. 291-296.

18. [Стаття] Змієвський Ю.Г. Визначення основних характеристик гідрофобної мікрофільтраційної мембрани марки МФФК-3 при мембранній дистиляції / Ю.Г. Змієвський, В.Г. Мирончук, Д.Д. Кучерук // Харчова промисловість. – 2010. – № 9. – С. 90-94.

19. [Стаття] Змиевский Ю.Г. Особенности электродиализной обработки вторичного молочного сырья / Ю.Г. Змиевский, В.Г. Мирончук, Д.Д. Кучерук // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства: междунар. науч.-практ. конф., 19-20 февр. 2010 г.: материалы конф. – Йошкар-Ола, 2010. – С. 312-314.

20. [Стаття] Змієвський Ю.Г. Концентрування лактози при комплексній переробці молочної сироватки мембранними методами / Ю.Г. Змієвський, В.Г. Мирончук, Д.Д. Кучерук // Харчова і переробна промисловість.–2009.–№ 9-10 (356-357).– С.21-24.

21. [Стаття] Змієвський Ю.Г. Удосконалення процесу електродіалізу молочної сироватки / Ю.Г. Змієвський, В.Г. Мирончук, Д.Д. Кучерук // Наукові праці Одеської нац. акад. харчових технологій. – 2008. – Вип. 32. – С.238-241.

22. . [Стаття] Змієвський Ю.Г. Вплив осадоутворення на ефективність процесу демінералізації молочної сироватки електродіалізом / Ю.Г. Змієвський, 
В.Г. Мирончук, Д.Д. Кучерук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – 2008. – №2 (120). – С. 140-146.

23. [Стаття] Змієвський Ю.Г. Процес нанофільтрації молочної сироватки / Ю.Г.Змієвський, А.І. Українець, В.Г. Мирончук // Обладнання та технології харчових виробництв: зб. наук. праць. – Донецьк, – 2007. – Вип. 17. – Т.1. – 
С. 138-142.

24. [Стаття] Змієвський Ю.Г. Дослідження процесу нанофільтрації при комплексній переробці молочної сироватки / Змієвський Ю.Г., А.І. Українець, В.Г. Мирончук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – 2007. – №1 (107). – С. 466-471.

25. [Тези доповідей] Dzyazko Yu. S. Organic-inorganic nanomaterials from ion-exchangers to membranes / Yu. S.Dzyazko, Yu. G. Zmievskii, V.G. Myronchuk and other // Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2014), Lviv, August 27-30, 2014, p. 148/

26. [Тези доповідей] Zmiyevskiy Yu. Concentration of the whey by membrane distillation / Yu. Zmiyevskiy, V. Myronchuk, A.F. Totorean // Integrated systems for agri-food production. International Conference, Romania – SIPA 2013. – Р. 91.

27. [Тези доповідей] Zmiyevskiy Yu. Determination of nanofiltrated membrane mass transfer resistance after separation of whey / Yu. Zmiyevskiy, I. Kyrychuk, V. Myronchuk // Ion transport in organic and inorganic membranes / International conference. – Krasnodar, 2013. – P. 308-309.

28. [Тези доповідей] Змиевский Ю.Г. Химическая очистка нанофильтрационных мембран после разделения молочной сыворотки / Ю.Г. Змиевский, И.И. Киричук, В.Г. Мирончук, Д.Д. Кучерук // XII всероссийская научная конференция (с международным участием) МЕМБРАНЫ-2013/ Тезисы докладов. – Владимир, 2013. – С. 46-47.

29. [Тези доповідей] Zmiyevskiy Yu. Investigation of lactoserum separation by means of membrane distillation / Yu. Zmiyevskiy, V. Myronchuk //  The Second North and Aest Evropean Congress on Food. Book of abstracts. May 26-29, 2013. NUFT, Kyiv, Ukraine. — P. 261.

30. [Тези доповідей] Zmievskiy Yu. Whey separation by means of electrodialyser with non circulating concentration cells / Yu. Zmievskiy, V. Myronchuk, D. Kucheruk, І. Gudzovska// Book of abstracts International conference “Ion transport in organic and inorganic membrane”, Krasnodar, 2012.

31. [Тези доповідей] Змиевский Ю.Г. Баромембранные процессы при переработке молочной сыворотки / Ю.Г. Змиевский, В.Г. Мирончук, Ю.Г. Змиевский // Мембранные и сорбционные процессы и технологии: междунар. науч. конф., 5-7 марта 2007 г.: тезисы докл. – К., 2007. – С. 41.

32. [Тези доповідей] Змієвський Ю.Г. Електродіалізна установка для демінералізації молочної сироватки // Ю.Г. Змієвський, В.Г. Мирончук, А.І. Українець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: 73-я наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квіт. 2007 р.: програма і матеріали. – К., 2007.– Ч.II.– С 47.

33. [Тези доповідей] Змієвський Ю.Г. Application ultrafiltration, nanofiltration and electrodialysis technologies for milk industry / Ю.Г. Змієвський, О.П. Авраменко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: 73-я наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квіт. 2007, Ч. І. – С.127

34. [Тези доповідей] Змієвський Ю.Г. Процес нанофільтрації молочної сироватки / Ю.Г. Змієвський,  В.Г. Мирончук, Д.Д. Кучерук та ін. // Тези доповідей міжнар. наук.-техн. конф. «Актуальні проблеми харчування: технологія та обладнання, організація і економіка» Святогірськ, вересень 2007, с.124-125.

35. [Тези доповідей] Змієвський Ю.Г. Застосування мембранних технологій при переробці молочної сировини / Ю.Г. Змієвський, В.Г. Мирончук, Д.Д. Кучерук та ін. // Інноваційні технології, проблеми якості і безпеки сировини та готової продукції у м'ясній та молочній промисловості: міжнар. наук.-технічна конф., 27-28 лист. 2007 р.: тези доп. – К., 2007. – С. 4-5.

36. [Тези доповідей] Змієвський Ю.Г. Демінералізація молочної сироватки за допомогою електродіалізу / Ю.Г. Змієвський, В.Г. Мирончук, Д.Д. Кучерук та ін. // Інноваційні технології, проблеми якості і безпеки сировини та готової продукції у м'ясній та молочній промисловості: міжнар. наук.-технічна конф., 27-28 лист. 2007 р.: тези доп. – К., 2007. – С. 5-6.

37. [Тези доповідей] Змієвський Ю.Г. Дослідження процесу нанофільтрації при високих тисках / Ю.Г. Змієвський, В.Г. Мирончук, Д.Д. Кучерук та ін. // Інноваційні технології, проблеми якості і безпеки сировини та готової продукції у м'ясній та молочній промисловості: міжнар. наук.-технічна конф., 27-28 лист. 2007 р.: тези доп. – К., 2007. – С. 7-8.

38. [Тези доповідей] Змієвський Ю.Г. Особливості планування експериментів при дослідженні електродіалізу молочної сироватки / Ю.Г. Змієвський, В.Г. Мирончук // Мембранні та сорбційні процеси і технології: ХІХ укр. семінар, 20-21 бер. 2008 р.: тези доп. – К., 2008. – С. 32.

39. [Тези доповідей] Змієвський Ю.Г. Нанофільтрація цільної сироватки та після видалення з неї білково-жирової фракції/ Ю.Г. Змієвський, В.Г. Мирончук, І.О. Грушевська // Мембранні та сорбційні процеси і технології: ХІХ укр. семінар, 20-21 бер. 2008 р.: тези доп. – К., 2008. – С. 15.

40. [Тези доповідей] Змієвський Ю.Г. Вплив густини струму на швидкість демінералізації молочної сироватки методом електродіалізу / Ю.Г. Змієвський, В.Г. Мирончук, Д.Д. Кучерук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: 74-а наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 21-22 квіт. 2008 р.: програма і матеріали. – К., 2008. – С. 245-246.

41. [Тези доповідей] Змієвський Ю.Г. Метод випадкового балансу і його застосування при дослідженні електродіалізу / Ю.Г. Змієвський, В.Г. Мирончук, Д.Д. Кучерук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: 74-а наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 21-22 квіт. 2008 р.: програма і матеріали. – К., 2008. – С. 246.

42. [Тези доповідей] Змієвський Ю.Г. Застосування електродіалізу в молочній промисловості / Ю.Г. Змієвський, Л.С. Артеменко, В.Г. Мирончук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: 74-а наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 21-22 квіт. 2008 р.: програма і матеріали. – К., 2008. – С. 246.

43. [Тези доповідей] Змиевский Ю.Г. Усовершенствование процесса электродиализа молочной сыворотки / Ю.Г. Змиевский, В.Г. Мирончук, Кучерук Д.Д // Тезисы докл. Российской конференции с международным участием «Ионный перенос в органических и неорганических мембранах», Краснодар, 2008, с.119-121.

44. [Тези доповідей] Змиевский Ю.Г. Разработка эффективной технологической схемы получения концентрата лактозы мембранными методами / Ю.Г. Змиевский, В.Г. Мирончук, И.О. Грушевская // Высокоэффективные пищевые технологии, методы и средства их реализации: эффективное использование ресурсов отрасли: VI науч.-техн. конф., 18-19 ноября 2008 г.: сб. докл. – Москва, 2008.– С. 140-143.

45. [Тези доповідей] Змієвський Ю.Г. Застосування мембранної дистиляції при переробці молочної сироватки / Ю.Г. Змієвський, В.Г. Мирончук, Л.В. Цюпко // Мембранні та сорбційні процеси і технології: ХХ укр. семінар, 24-25 лют. 2009 р.: тези доп. – К., 2009. – С. 14.

46. [Тези доповідей] Змієвський Ю.Г. Застосування електродіалізу в харчовій промисловості / Ю.Г. Змієвський, А.В. Тимчук, В.Г. Мирончук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: 75-а наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, Київ, НУХТ, квіт.2009, с. 238.

47. [Тези доповідей] Змієвський Ю.Г. Роль мембранних процесів при створенні безвідходних технологій у харчовій промисловості / Ю.Г. Змієвський, В.Г. Мирончук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: 75-а наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, Київ, НУХТ, квіт.2009, с. 238.

48. [Тези доповідей] Змієвський Ю.Г. Дослідження методів, що перешкоджають утворенню осаду на поверхні іонообмінних мембран / Ю.Г. Змієвський, В.Г. Мирончук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: 75-а наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, Київ, НУХТ, квіт.2009, с. 238.

49. [Тези доповідей] Змієвський Ю.Г. Особливості конструкцій ультрафільтраційних установок для розділення рідких харчових продуктів / Ю.Г. Змієвський, М.А. Наумчик, В.Г. Мирончук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: 75-а наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, Київ, НУХТ, квіт.2009, с. 238.

50. [Тези доповідей] Змієвський Ю.Г. Мембранна дистиляція – перспективний метод концентрування рідких харчових продуктів / Ю.Г. Змієвський, Л.В. Цюпко, В.Г. Мирончук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: 75-а наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, Київ, НУХТ, квіт.2009, с. 238.

51. [Тези доповідей] Zmievskiy Yr. Use of electrodialysis and membrane distillation in lactoserum processing / Yr. Zmievskiy, V. Mironchuk, D. Kucheruk // Ion transport in organic and inorganic membranes: international conference, 11-16 may 2009 y.: book of abstracts. – Krasnodar, 2009. – P. 244-245.

52. [Тези доповідей] Змиевский Ю.Г. Применение мембранной дистилляции в технологиях молочного сахара / Ю.Г. Змиевский // Пищевые продукты и здоровье человека: матер. ІІІ Всерос. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых..– 2010, Кемерово. – 296-297.

53. [Тези доповідей] Змієвський Ю.Г. Визначення допустимого гідравлічного тиску у камерах мембранно-дистиляційних установок / Ю.Г. Змієвський, В.Г. Мирончук // 76-а наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квіт. 2010 р.: програма і матеріали. – К., 2010. – С. 123.

54. [Тези доповідей] Змієвський Ю.Г. Дослідження процесу мембранної дистиляції при переробці молочної сироватки / Ю.Г. Змієвський, В.Г. Мирончук // 76-а наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квіт. 2010 р.: програма і матеріали. – К., 2010. – С. 123-124.

55. [Тези доповідей] Змієвський Ю.Г. Особливості мембранно-дистиляційних установок за умови переробки молочної сироватки / Ю.Г. Змієвський, В.Г. Мирончук // 76-а наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квіт. 2010 р.: програма і матеріали. – К., 2010. – С. 124.

56. [Тези доповідей] Змієвський Ю.Г. Особливості обробки молочної сироватки електродіалізом / Ю.Г. Змієвський, В.Г. Мирончук // 76-а наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квіт. 2010 р.: програма і матеріали. – К., 2010. – С. 124.

57. [Тези доповідей] Zmievsky Yu. Assessment of rational length of working chamber in apparatus for membrane distillation / Yu. Zmievsky, V. Myronchuk, L. Kornienko // Membrane and sorption processes and technologies: internat. scient. confer., 20-22 apr. 2010 y.: abstracts – K., 2010. – P. 76.

58. [Тези доповідей] Змієвський Ю.Г. Застосування електродіалізу і мембранної дистиляції в процесі переробки молочної сироватки / Ю.Г. Змієвський, В.Г. Мирончук // Новітні технології, обладнання,безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: тези доп., Київ, НУХТ, вер. 2010 р. – С.80.

59. [Тези доповідей] Zmievskiy Yr. Separation of whey by membrane distillation / Yr. Zmievskiy, V. Mironchuk, D. Kucheruk // Ion transport in organic and inorganic membranes: international conference, June 2010 y.: book of abstracts. – Krasnodar, 2010. – P. 235-236.

60. [Патент] Пат. 42578 U Україна МПК8 С 13 К 5/00. Спосіб виробництва концентрату лактози / Змієвський Ю.Г., Мирончук В.Г., Кучерук Д.Д., Цюпко Л.В.; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. № u2009 01583; заявл. 24.02.2009; опубл. 10.07.2009, Бюл.№ 13.

61. [Патент] Пат. 43665 U Україна МПК8 С 13 К 5/00. Спосіб виробництва концентрату лактози / Змієвський Ю.Г., Мирончук В.Г., Кучерук Д.Д.; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. № u200903109; заявл. 02.04.2009; опубл. 25.08.2009, Бюл.№ 16.

62. [Патент] Пат. 84384 U Україна МПК8 С 13 К 5/00. Спосіб виробництва концентрату лактози / Українець А.І., Мирончук В.Г., Кучерук Д.Д., Грушевська І.О., Змієвський Ю.Г.; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. № u200713856; заявл. 10.12.2007; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19.

63. [Патент] Пат. 86529 U Україна МПК8 А 23 С 9/144. Електродіалізатор / Змієвський Ю.Г., Мирончук В.Г., Українець А.І., Кучерук Д.Д., Грушевська І.О.; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. № а200714012; заявл. 13.12.2007; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8.

64. [Патент] Пат. 87978 U Україна МПК8 С13К 5/00  Спосіб переробки стічних вод після нанофільтрації молочної сироватки / Змієвський Ю.Г., Киричук І.І., Мирончук В.Г.; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. заявл. 24.09.2013, опубл. 25.02.2014, Бюл. №4

65.[Патент] Пат. 88068 U Україна МПК8 C13K 5/00, Спосіб переробки стічних вод, утворених після нанофільтрації молочної сироватки / Киричук І.І., Змієвський Ю.Г., Мирончук В.Г. ;заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій заявл. 21.10.2013, опубл. 25.02.2014, Бюл. №4.